# 建筑工程悬挑脚手架施工安全技术探讨

深圳市鸿荣轩建设工程有限公司广东省深圳市518101

摘要：随着城镇化建设的不断推进，城市用地日趋紧张，高层建筑只会越来越多。外脚手架是建筑施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的防护系统，在高层建筑中，对施工人员的安全起到至关重要的作用。由于传统悬挑脚手架存在一些难以解决的弊端，容易导致外架整体坍塌及外墙渗漏水安全和质量隐患。市场经济的快速发展，基础建设投资规模迅速增大，建筑业得到蓬勃发展，随之而来的建筑事故也日渐增多，安全生产形势十分严峻。建筑施工各类安全事故频发，给人民的生命财产造成了严重损失。

关键词：建筑工程；悬挑脚手架；安全技术

引言

在建筑的整体施工过程中，对于脚手架的使用经常出现安全问题，且经常引发脚手架相关的安全事故。尤其在我国近些年来的建筑发展较为快速的发展趋势下，建筑的施工中，对于脚手架的施工过于缺乏稳定性，致使施工工作人员在施工时出现安全事故，直接被掩埋丧失生命。那么在此种现状之下，必然要针对建筑施工过程中的脚手架施工安全作出严格要求，并且加强施工现场的脚手架安全管理，从而有效的避免经济效益的损失，保障施工工作相关人员的人身财产安全。

1材料的选择

在进行型钢悬挑脚手架设计施工材料的选择时主要按照以下几个标准进行：①要根据高层建筑工程的实际情况进行材料的选择，在选择材料时，一般选择具有较高强度和硬度，且不易变形的钢管作为脚手架的材料，还要保证所用钢管的外表光滑，避免脚手架在施工过程中出现裂纹；②根据材料的抗压力和抗拉力的性能选择材料，在高层建筑工程施工中，运用抗压力和抗拉力性能较好的材料搭建成的高层建筑型钢悬挑脚手架进行施工，可以有效的提升高层建筑型钢悬挑脚手架的工作强度，保证高层建筑型钢悬挑脚手架的安全性和可靠性。总之，在选择材料时，应该结合高层建筑工程的结构，选择具有较高性能的材料，从根本上保证高层建筑型钢悬挑脚手架的安全性和稳定性。

2建筑悬挑式脚手架安全技术措施

2.1高层建筑型钢悬挑脚手架的安装

在进行型钢悬挑脚手架的安装之前，应该制定专项施工方案，对施工的质量和施工的安全进行全面的考虑，要保证施工方案的可行性与合理性。施工材料的选择要严格按照相关标准，选择高质量、低成本，容易保养和维修的材料作为施工材料，这样不但可以保证施工的质量和安全，还能够有效的降低型钢悬挑脚手架的施工成本。在选择型钢悬挑脚手架的构架结构时，应该尽量选择容易搭建和拆除的种类，对结构的受力能力进行明确，要选择科学合理的型钢悬挑脚手架的施工方案，由专业的施工人员和质检人员对型钢悬挑脚手架的结构进行检查，保证型钢悬挑脚手架的安全性和可靠性。另外，脚手架搭设人员必须持证上岗，搭拆作业时必须配带好安全设施。

2.2控制好脚手架立杆和悬挑梁连接质量

在建筑施工现场之中，很多施工单位都没有按照相关的标准规定来绑定脚手架，而是敷衍了事，使用短管进行焊接，再将底座钢筋插入立杆就投入使用，这就给后续的施工造成了极大的安全隐患。为了保障施工质量，必须要提高底座焊接质量，技术人员在进行焊接时要严格的遵循国家标准，保障短管直径能够符合标准规定，在焊接过程中，监管人员应该进行全程的监督，在焊接完成后，做好验收工作，保障底座质量过关后方可投入使用。

2.3悬挑脚手架拆除

拆卸作业前，方案编制人员和专职安全员必须按专项施工方案和安全技术措施的要求对参加拆卸人员进行安全技术书面交底，并履行签字手续。拆除脚手架前应全面检查脚手架的扣件、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求，同时应清除脚手架上的杂物及影响拆卸作业的障碍物。拆卸时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施。拆除杆件及构配件均应逐层向下传递，严禁抛掷物料。拆除作业必须由上而下逐层拆除，严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除。当脚手架采取分段、分立面拆除时，事先应确定技术方案，对不拆除的脚手架两端，事先必须采取必要的加固措施。脚手架的安全技术管理是施工现场安全技术管理的重要部分，也是各级安全检查中的必检项目。因此希望施工单位各级领导及操作工人引起足够的重视，安全监督单位、监理单位也要起到各自的监督职能，减少脚手架安全事故的发生。

2.4安全检查

施工单位应当定期，每月不少于1次。组织对其所有工程项目的脚手架工程进行安全检查、评估，建立管理台账，对发现的安全生产隐患，应采取有效措施督促整改到位，并对整改结果进行查验。施工项目部应当组织项目管理人员(包括分包单位相应管理人员)每星期开展1次对脚手架安全状况的检查，作出书面检查记录;对检查中发现的问题，应及时组织整改到位。悬挑架搭设期间在外围加强警戒，禁止行人通过。脚手架每次安装完毕，要全面进行检查验收、签证，对所有螺栓逐一进行复拧复紧，保证扣件丁字螺栓扭矩控制在40－50Nm之间。脚手架底部和外侧立面用“密目”安全网全封闭围护，隔层以竹笆片密铺，以确保架上人员操作安全和避免发生坠物，同时设置可靠的上下人员安全通道。

2.5严格要求脚手架搭设规范

在建筑的施工现场完成脚手架的搭设，必定要依照一定的搭设标准，确保脚手架的搭设质量。主要做到几点：其一就会禁止随意的拆动脚手架，要在脚手架的底部设置相应警示标识；其二就是需要在较为恶劣的天气禁止使用脚手架，尽可能的做出相应的防滑措施；其三保证脚手架所在施工现场的整体安全整洁，禁止施工材料到处乱摆乱放。另外还要针对相关施工工作人员做出相应管理，保证施工人员的保护措施，并且要密切的排查脚手架施工场地以及周围的异常情况，及时排除一些施工废弃杂物。

3施工中需注意的事项

（1）锚板与工字钢、加劲板与工字钢、吊耳与工字钢焊接质量必须确保，要求接触面四周满焊，焊缝饱满密实。为确保受力可靠，吊耳与拉杆锚板事先开20mm宽，80mm长槽，拉杆嵌入后再四周满焊。鉴于悬挑工字钢、拉杆等会重复周转使用，为确保使用安全，要求加工后按规范要求对焊缝进行抽样探伤检测。（2）为防止锚栓或螺栓套管被水泥浆堵塞，预埋前，首先用胶带纸将套管2端封牢。为方便拆模后迅速找到套管位置，套管安装后在两端胶带纸上点上红色油漆。（3）为防止锚栓套管偏移跑位，锚栓套管最好是与梁主筋用钢筋焊接。套管两两一组，用钢筋连接，以确保间距与锚板孔一致。（4）特殊部位因悬挑长度过长时，在工字钢上增加一个吊耳，安装2根拉杆。结构转角部位，需事先放好样，算好角度，工字钢切角后在与锚板焊接。

结束语

综上所述，在建筑外脚手架施工中，钢丝绳吊拉悬挑型钢脚手架使用的钢丝绳卡环存在方向容易搞错、数量少于规范要求、钢丝绳安全检查不符合要求等情况，这些都制约着悬挑脚手架架体的安全稳定性，同时钢丝绳吊拉悬挑型钢脚手架对空间和工字钢长度的要求也非常高，楼层内局部存在无法满足安全要求的施工条件。而穿墙螺栓式悬挑脚手架就很好地解决了这个问题，并且能提高架体的安全稳定系数，外架拆除时，也更方便且安全风险小。

参考文献：

[1]余海涛.高层建筑型钢悬挑脚手架设计及施工技术探讨[J].工程技术：全文版，2016（12）：154.

[2]石伟国.高层建筑型钢悬挑脚手架设计及施工技术探讨[J].建筑技术，2012，43（8）：717-721.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/570f3b139153459738571117.html