# 测温原理论文_王恒亮

导读:本文包含了测温原理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:测温,热电偶,原理,热电阻,温度,高温,计量学。

### 测温原理论文文献综述

王恒亮[1]（2019）在《基于声波测温原理的燃烧优化控制系统研究与应用》一文中研究指出近年来,我国的火电装机容量持续攀升,机组负荷率普遍下降,在发、售电市场竞争局面日趋严峻的情况下,发电企业如何提高燃烧效率,减少污染物排放,降低发电成本已成为重点问题。本文以照金电厂为例,应用"基于声波测温系统的燃烧优化系统",对于上述问题的解决,已取得初步成效。(本文来源于《智库时代》期刊2019年29期）

李鹏飞[2]（2019）在《基于声学测温原理的电站锅炉温度监测系统研究》一文中研究指出在火力发电过程中,炉内温度的分布是判断锅炉燃烧安全性、指导燃烧工况的重要指标,因此准确测量炉内温度具有重要意义。声学测温是一种非接触式测量方法,具有精度高、测量范围大、实时连续、设备安装和维护方便等优点,使声学测温在众多温度测量方法中脱颖而出。本文根据声学测温原理,设计了一套测量精度高、可以连续稳定运行的电站锅炉温度监测系统。在温度监测系统设计过程中,声波飞渡时间测量的准确与否是决定系统温度测量精度的前提条件,因此采用互相关算法与伪随机码超声扩频技术相结合的方法来测量声波飞渡时间,经验证,使用该方法测得的飞渡时间与理论上的飞渡时间误差值在10us左右,满足设计精度的要求。将利用FPGA产生的伪随机码和40KHz方波信号调制之后的信号作为信号源,大大增强了信号在传输过程中的抗干扰性。采用工业级超声波换能器,可以承受现场复杂的工况,配合自行研发的换能器驱动电路和信号接收电路可以使测量距离达到20米左右。利用高速AD采集卡对接收到的信号进行采集,将采集的数据送入自主研发LabVIEW上位机进行互相关计算,得到准确的温度值,最终利用最小二乘法重建炉膛二维温度场。经过实验验证,该温度监测系统的测量结果具有较高的精度和可靠性。为了使该系统能够在炉膛环境下使用,进行了大量实验,测量并得到在煤粉浓度变化条件下的一系列温度值,通过分析实验数据,构建了气体介质浓度和气体介质系数的数学模型,为进一步完善测温系统打下了基础。本文研究的主要内容:(1)查阅大量文献,了解了声学测温在国内外的研究现状。通过对传统锅炉测温方法以及其他非接触测温方法的研究,明确了声学测温的在温度场测量上的优势。(2)通过对声学测温原理进行研究,明确了准确测量飞渡时间是温度监测系统设计成功与否的关键,因此采用互相关算法计算声波的飞渡时间。介绍了伪随机码以及m伪随机序列的概念和相关特性,还介绍了超声波换能器的相关参数。(3)温度监测系统的硬件设计:电源电路的设计、FPGA主控系统的介绍、信号调制/增强电路的设计、超声波换能器驱动电路的设计、信号放大电路的设计、带通滤波电路的设计、AD采集卡的介绍以及PCB绘制。(4)温度监测系统的软件设计:信号源的参数的设计、利用FPGA产生伪随机信号和载波信号、基于LabVIEW实现互相关算法的上位机计算软件设计,并利用MATLAB验证上位机设计的准确性。(5)通过大量的实验并分析实验数据,验证温度监测系统的准确性和可靠性,并构建了气体介质浓度和气体介质系数的数学模型。(6)基于最小二乘法的电站锅炉温度监测上位机设计。(本文来源于《太原理工大学》期刊2019-06-01）

辛成运,杜雪平,郭飞强,申双林[3]（2019）在《发射率限定辐射测温原理》一文中研究指出辐射测温技术随着辐射测量传感器技术的进步而不断进步,已经由单波长测温发展到多波长和多波段测温,由点温测量发展到二维甚至叁维温度场测量。但是在辐射测温更精确反演方面,却很难克服因发射率未知性而引起的模型构建误差。发射率行为难以确定并极大地影响了测温精度,急需发展一种具有通用性,不受发射率具体行为限制,具有较高稳定性的辐射测温方法。双波长测温适用于发射率具有灰体行为的物体温度测量,一系列的发射率补偿算法和波长选择方法均未能很好地实现通用性测量,往往直接单色测量可能误差比比色法更小。多波长测温得到广泛应用,但并不是波长越多越好,发射率模型仍然具有较大局限性。提出了发射率直接限定算法和发射率松驰限定算法来反演温度。在发射率限定条件相同时,这两种方法是等价的。发射率松驰限定算法基于最小二乘算法和松驰因子进行真温求解。推导了松驰限定法的误差传递公式,发现在保证测量信号强度的前提下,λT越小温度误差越小;发射率行为对温度相对误差具有重要影响,在相同的λT条件下,发射率随波长变化越大,在限定区间上覆盖越均匀,测量误差越小。但从直接限定算法可以看出所测波长数越多,测量误差越小。两种方法均可以看出,减少限定区间长度也可以显着地提高测量精度。(本文来源于《光谱学与光谱分析》期刊2019年03期）

赵晓鹰[4]（2019）在《分布式感温光纤测温原理及其在油罐上的应用》一文中研究指出油库罐区储备量越来越大,导致罐区火灾事故频发,基于此提出了分布式感温光纤火灾报警系统在罐区的应用,介绍感温光纤测温原理,以实际工程项目为例,表明分布式感温光纤火灾报警系统在油罐上应用的可行性和有效性。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2019年02期）

刘霞[5]（2018）在《热电偶测温原理及补偿导线的选型》一文中研究指出论文从热电偶的原理、测温的优缺点,以及日常应用及测量准确的方法等方面进行了简明阐述。(本文来源于《信息系统工程》期刊2018年12期）

杨亚斐,王飞伟,陈立平,杜挺[6]（2016）在《辐射测温原理及其有效性验证研究》一文中研究指出分析了辐射测温的基本原理和辐射测温系统的基本组成,介绍了距离系数、发射率等重要概念,搭建了箱式炉实验平台,使用N分度热电偶和辐射测温计对箱式炉内的钛合金物料进行了测量,通过对试验数据的分析比对,找到了钛合金材料的发射率,并且由实验数据得到了辐射计发射率与测量温度之间的关系,结论表明,只要选定合适的距离,合适的发射率,辐射测温计可应用于钛合金制造过程中的温度监测活动。(本文来源于《科技传播》期刊2016年19期）

彭少华,吕彩虹[7]（2016）在《热电阻和热电偶测温原理与误差分析》一文中研究指出本文在对工业常用的热电阻和热电偶测温原理进行摸索的基础上,分析了不同的接线方式对热电阻测温结果存在的影响,以及补偿导线等对热电偶测温结果存在的影响,通过模拟试验的方法对热电阻和热电偶的测量误差进行了验证,得出:四线制接法是热电阻测温最为理想的接线方式;在排除接线错误等不当操作之外,热电偶补偿是热偶测温误差的主要来源。(本文来源于《2016年海南机械科技学术年会论文集》期刊2016-09-27）

张志伟,冯驰[8]（2014）在《细丝高温计测温原理及发展概述》一文中研究指出温度测量一直是测量领域的一大热点,尤其是在高温火焰测量方面。在航天及能源等领域,精确的测量火焰温度可以为推进剂配方和降低污染提供有效依据。细丝高温计是针对高温火焰温度测量而提出来的,经过多年的发展,在理论层面上已经能做到装置简单、成本低廉。简要叙述了细丝高温计的原理与发展过程以及目前存在的问题。该方法的实现可以轻松地测量火焰温度,从而了解燃烧过程和燃烧物体的性能,对引燃设备进行故障检测等。(本文来源于《信息技术》期刊2014年11期）

孟卓珩,方信昀,郁龙水[9]（2014）在《四线制检测法测量热电阻的测温原理探究》一文中研究指出文章从四线制检测法测量热电阻的电路原理入手,通过建立电路模型的方式,对其测温原理展开研究,并对使用该检测法检测叁线制和四线制热电阻时为何能消除热电阻内部引线电阻影响,而检测两线制热电阻时却不能消除该影响的原因进行了详细阐述。(本文来源于《江苏省计量测试学术论文集（2014）》期刊2014-11-01）

李云[10]（2014）在《热电偶测温系统的测温原理、冷端温度补偿方法及测温线路》一文中研究指出阐述了热电偶测温系统的测温原理,介绍了冷端的温度补偿方法与其基本测温线路。(本文来源于《内蒙古科技与经济》期刊2014年16期）

### 测温原理论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在火力发电过程中,炉内温度的分布是判断锅炉燃烧安全性、指导燃烧工况的重要指标,因此准确测量炉内温度具有重要意义。声学测温是一种非接触式测量方法,具有精度高、测量范围大、实时连续、设备安装和维护方便等优点,使声学测温在众多温度测量方法中脱颖而出。本文根据声学测温原理,设计了一套测量精度高、可以连续稳定运行的电站锅炉温度监测系统。在温度监测系统设计过程中,声波飞渡时间测量的准确与否是决定系统温度测量精度的前提条件,因此采用互相关算法与伪随机码超声扩频技术相结合的方法来测量声波飞渡时间,经验证,使用该方法测得的飞渡时间与理论上的飞渡时间误差值在10us左右,满足设计精度的要求。将利用FPGA产生的伪随机码和40KHz方波信号调制之后的信号作为信号源,大大增强了信号在传输过程中的抗干扰性。采用工业级超声波换能器,可以承受现场复杂的工况,配合自行研发的换能器驱动电路和信号接收电路可以使测量距离达到20米左右。利用高速AD采集卡对接收到的信号进行采集,将采集的数据送入自主研发LabVIEW上位机进行互相关计算,得到准确的温度值,最终利用最小二乘法重建炉膛二维温度场。经过实验验证,该温度监测系统的测量结果具有较高的精度和可靠性。为了使该系统能够在炉膛环境下使用,进行了大量实验,测量并得到在煤粉浓度变化条件下的一系列温度值,通过分析实验数据,构建了气体介质浓度和气体介质系数的数学模型,为进一步完善测温系统打下了基础。本文研究的主要内容:(1)查阅大量文献,了解了声学测温在国内外的研究现状。通过对传统锅炉测温方法以及其他非接触测温方法的研究,明确了声学测温的在温度场测量上的优势。(2)通过对声学测温原理进行研究,明确了准确测量飞渡时间是温度监测系统设计成功与否的关键,因此采用互相关算法计算声波的飞渡时间。介绍了伪随机码以及m伪随机序列的概念和相关特性,还介绍了超声波换能器的相关参数。(3)温度监测系统的硬件设计:电源电路的设计、FPGA主控系统的介绍、信号调制/增强电路的设计、超声波换能器驱动电路的设计、信号放大电路的设计、带通滤波电路的设计、AD采集卡的介绍以及PCB绘制。(4)温度监测系统的软件设计:信号源的参数的设计、利用FPGA产生伪随机信号和载波信号、基于LabVIEW实现互相关算法的上位机计算软件设计,并利用MATLAB验证上位机设计的准确性。(5)通过大量的实验并分析实验数据,验证温度监测系统的准确性和可靠性,并构建了气体介质浓度和气体介质系数的数学模型。(6)基于最小二乘法的电站锅炉温度监测上位机设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 测温原理论文参考文献

[1].王恒亮.基于声波测温原理的燃烧优化控制系统研究与应用[J].智库时代.2019

[2].李鹏飞.基于声学测温原理的电站锅炉温度监测系统研究[D].太原理工大学.2019

[3].辛成运,杜雪平,郭飞强,申双林.发射率限定辐射测温原理[J].光谱学与光谱分析.2019

[4].赵晓鹰.分布式感温光纤测温原理及其在油罐上的应用[J].化工自动化及仪表.2019

[5].刘霞.热电偶测温原理及补偿导线的选型[J].信息系统工程.2018

[6].杨亚斐,王飞伟,陈立平,杜挺.辐射测温原理及其有效性验证研究[J].科技传播.2016

[7].彭少华,吕彩虹.热电阻和热电偶测温原理与误差分析[C].2016年海南机械科技学术年会论文集.2016

[8].张志伟,冯驰.细丝高温计测温原理及发展概述[J].信息技术.2014

[9].孟卓珩,方信昀,郁龙水.四线制检测法测量热电阻的测温原理探究[C].江苏省计量测试学术论文集（2014）.2014

[10].李云.热电偶测温系统的测温原理、冷端温度补偿方法及测温线路[J].内蒙古科技与经济.2014

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/576ef7d63309471ab1288077.html