# 2205双相不锈钢搅拌摩擦焊接头组织和性能

### 论文摘要

采用不同搅拌头转速,研究了搅拌头转速对4 mm厚2205双相不锈钢板材搅拌摩擦焊接头组织及性能的影响.结果表明,当焊接速度为50 mm/min时,搅拌头转速在600～800 r/min的范围内,均可获得表面成形良好且内部无缺陷的接头.接头搅拌区在动态再结晶的作用下组织得到细化,硬度值较高,热影响区在焊接热作用下组织粗化,硬度值较低.整个接头的铁素体含量在50%～60%范围内,且随着转速的升高搅拌区的铁素体含量有所增加.当转速为600 r/min时,接头的抗拉强度达到最大824 MPa,为母材的97.3%,断裂位置为接头的热影响区.

### 论文目录

- 0序言

- 1 试验方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 焊缝成形

- 2.1.1 焊缝表面形貌

- 2.1.2 接头截面特征

- 2.2 接头组织特征

- 2.2.1 晶粒形态

- 2.2.2 相组成特征

- 2.3 力学性能

- 2.3.1 显微硬度

- 2.3.2 拉伸性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贾重雪,赵运强,董春林,王春桂,陈和兴

关键词: 双相不锈钢,搅拌摩擦焊,微观组织,力学性能

来源: 焊接学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 中南大学材料科学与工程学院,广东省焊接技术研究所(广东省中乌研究院)广东省现代焊接技术重点实验室

基金: 广东省应用型科技研发专项资金项目(2015B090922011),广东省科学院实施创新驱动发展能力建设专项资金项目(2018GDASCX-0113),广州市对外研发合作专题项目(201704030038)

分类号: TG407

页码: 97-101+165

总页数: 6

文件大小: 1567K

下载量: 178

### 相关论文文献

- [1].专业设备提供商——搅拌摩擦焊设备专辑(十)[J]. 现代焊接 2008(12)

- [2].搅拌摩擦焊助力中国航天更远、更高、更强[J]. 现代焊接 2009(07)

- [3].号角已吹响,搅拌摩擦焊“给力”轨道交通行业——搅拌摩擦焊全面打开国内轨道交通领域市场[J]. 现代焊接 2011(03)

- [4].新能源汽车领域搅拌摩擦焊技术应用——某混合动力汽车中的水冷套筒件搅拌摩擦焊制造[J]. 现代焊接 2011(06)

- [5].铝-钢异种金属搅拌摩擦焊研究[J]. 现代焊接 2011(10)

- [6].搅拌摩擦焊技术掀起列车制造新浪潮[J]. 现代焊接 2012(01)

- [7].搅拌摩擦焊技术加速中国轨道列车发展[J]. 现代焊接 2012(05)

- [8].工欲善其事 必先利其器——赛福斯特公司先进的搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2012(11)

- [9].中航工业·赛福斯特公司应邀出席第11届搅拌摩擦焊国际会议[J]. 现代焊接 2016(07)

- [10].新一代标准化搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(10)

- [11].赛福斯特 搅拌摩擦焊知名品牌[J]. 现代焊接 2011(10)

- [12].工欲善其事 必先利其器——搅拌摩擦焊设备专辑(一)[J]. 现代焊接 2008(03)

- [13].搅拌摩擦焊设备专辑(三)[J]. 现代焊接 2008(05)

- [14].北京赛福斯特技术有限公司将组团参加第七届国际搅拌摩擦焊会议[J]. 现代焊接 2008(05)

- [15].铝合金搅拌摩擦焊技术新突破[J]. 现代焊接 2009(12)

- [16].中国第二届搅拌摩擦焊国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2012(09)

- [17].卷扬机搅拌摩擦焊产品成功试运行[J]. 现代焊接 2015(11)

- [18].雷达厚板搅拌摩擦焊产品[J]. 现代焊接 2015(11)

- [19].标准化台式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(02)

- [20].标准化小型龙门式搅拌摩擦焊设备[J]. 现代焊接 2016(03)

- [21].中国领先的厚板搅拌摩擦焊技术[J]. 现代焊接 2016(11)

- [22].赛福斯特52m动龙门搅拌摩擦焊设备成功交付[J]. 现代焊接 2016(11)

- [23].汽车工业的搅拌摩擦焊技术新应用——新能源汽车电池框体[J]. 现代焊接 2016(12)

- [24].铝合金首选焊接技术——搅拌摩擦焊设备专辑(二)[J]. 现代焊接 2008(04)

- [25].搅拌摩擦焊设备专辑(四)[J]. 现代焊接 2008(06)

- [26].用于厚壁铝合金压力容器的搅拌摩擦焊[J]. 现代焊接 2009(01)

- [27].搅拌摩擦焊——铝合金散热结构件完美焊接方案[J]. 现代焊接 2009(04)

- [28].搅拌摩擦焊技术助力中国航天工业——新型航天燃料贮箱箱底搅拌摩擦焊设备顺利交付[J]. 现代焊接 2010(03)

- [29].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议即将隆重开幕[J]. 现代焊接 2010(10)

- [30].中国第一届搅拌摩擦焊技术国际会议成功召开[J]. 现代焊接 2010(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/57cffe7b5fe4a1bdb6866c5a.html