# 基于虚拟观测的CORS定位数据处理方法及应用

### 论文摘要

针对城市连续运行参考系统(CORS)下网络实时动态(RTK)在特殊环境中无法获取固定解的情况,提出了基于虚拟观测数据的后处理解算方法,探讨了基于Trimble Pivot platform软件生成虚拟观测数据和利用TBC软件网求解观测点位置的解算流程和步骤,分析了虚拟观测数据的使用对解算精度的影响.实例分析结果表明,虚拟观测数据各项质量评估指标均与真实观测数据相当,且通过实际工程进行了验证,确定了虚拟观测数据具有一定的可靠性.

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 虚拟观测数据的生成原理

- 2 虚拟观测数据质量评价指标

- 2.1 卫星数量

- 2.2 多路径效应

- 2.3 周跳比

- 2.4 信噪比

- 3 实例分析

- 3.1 可见卫星数量评价

- 3.2 多路径效应指标评价

- 3.3 周跳比指标评价

- 3.4 信噪比指标评价

- 3.5 实际工程计算

- 4 应用条件

- 1) CORS站稳定运行

- 2)平均站间距不宜过长

- 3)仅可用于平面控制

- 5 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邰贺

关键词: 数据质量,虚拟观测数据

来源: 全球定位系统 2019年05期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 沈阳市勘察测绘研究院

分类号: P228.4

DOI: 10.13442/j.gnss.1008-9268.2019.05.018

页码: 117-122

总页数: 6

文件大小: 903K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].山区铁路初测CORS问题及对策初探[J]. 铁道勘测与设计 2011(02)

- [2].CORS的操作及实用技巧[J]. 铁道勘测与设计 2011(04)

- [3].CORS系统在工程测量中的应用研究[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(09)

- [4].CORS系统在内河航道测量中的有效运用分析[J]. 门窗 2019(14)

- [5].CORS技术在应急测绘中的研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [6].CORS系统在地质测量中常见问题及解决方法[J]. 江西测绘 2019(04)

- [7].城市CORS网络北斗化升级改造关键技术研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(03)

- [8].网络CORS测量观测中的环境影响因素分析[J]. 工程勘察 2020(03)

- [9].CORS系统应用于铁路勘测的适用性研究[J]. 地理空间信息 2020(04)

- [10].国土测绘中CORS系统的应用探讨[J]. 冶金与材料 2020(02)

- [11].基于CORS的南宁高层建筑自动化监测系统设计与实现[J]. 农村经济与科技 2020(11)

- [12].省级CORS协同服务技术研究与实现[J]. 地理空间信息 2020(07)

- [13].CORS技术在农村集体土地确权发证中的应用[J]. 山西农经 2019(04)

- [14].基于CORS的广东海岸带侵蚀监测研究[J]. 科技资讯 2019(09)

- [15].城市勘测中CORS技术的运用[J]. 电子测试 2019(10)

- [16].CORS系统在农田水利项目上的应用[J]. 西部资源 2019(03)

- [17].CORS技术在矿山测绘中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(10)

- [18].区域CORS系统融合关键技术探究[J]. 北京测绘 2019(07)

- [19].北京市CORS系统一张网建设[J]. 测绘通报 2019(S2)

- [20].地质矿产勘查测量中的CORS技术研究与应用[J]. 粘接 2019(11)

- [21].CORS技术在林业上的应用及前景[J]. 防护林科技 2019(10)

- [22].大气负荷变化对CORS位置影响分析与其移除研究[J]. 大地测量与地球动力学 2019(11)

- [23].广州市CORS系统优化整合研究[J]. 测绘地理信息 2018(03)

- [24].CORS站技术在跨海大桥及接线工程中的应用[J]. 中国战略新兴产业 2018(32)

- [25].城市CORS系统及在基础测绘中应用研究[J]. 建材与装饰 2018(37)

- [26].基于CORS位置云服务的高并发技术研究[J]. 全球定位系统 2018(04)

- [27].区域CORS数据库管理信息系统设计与实现[J]. 地理空间信息 2018(10)

- [28].基于CORS技术的坐标差分处理方法研究[J]. 地理空间信息 2018(11)

- [29].CORS技术在地基测量中的应用[J]. 产业与科技论坛 2018(21)

- [30].CORS在工程测量中的应用[J]. 工程技术研究 2016(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/57d764e451fe4ba8463043cc.html