# 基于YOLO算法的船舶识别定位系统

### 论文摘要

针对船舶AIS系统船舶定位的精确性以及可靠性的不足,不能很好的适用于港口码头的自动停泊,本文提出一种基于YOLO算法的船舶识别定位系统。YOLO算法模型是由卷积层、池化层以及全连接层组合而成,是一种端到端的快速识别监测算法,该算法计算速度很快并且拥有极强的抗干扰性。通过YOLO算法该系统能够快速的识别港区内船舶的类别、型号、货物以及位置信息,减小船舶AIS系统的误差,为船舶的自动停泊、靠泊提供数据支持。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 系统模块架构与设计

- 1.1 港口视频采集模块

- 1.2 服务器模块

- 1.3 数据库模块

- 2 YOLO目标识别检测算法

- 2.1 卷积神经网络架构

- 2.2 Softmax函数

- 2.3 目标识别框选择算法

- 2.4 训练损失函数

- 3 研究成果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马吉顺,吴天明,韩鹏,郑茜文,赵斌

关键词: 算法,机器视觉,船舶监测

来源: 新型工业化 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 船舶工业,计算机软件及计算机应用

单位: 中船(浙江)海洋科技有限公司

分类号: U675.7;TP391.41

DOI: 10.19335/j.cnki.2095-6649.2019.09.008

页码: 33-37

总页数: 5

文件大小: 1056K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].基于YOLO网络的单目视觉教学与重复系统[J]. 工业控制计算机 2020(05)

- [2].基于YOLO算法的手势识别[J]. 北京理工大学学报 2020(08)

- [3].基于YOLO和图像增强的海洋动物目标检测[J]. 电子测量技术 2020(14)

- [4].基于类加权YOLO网络的水下目标检测[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].基于YOLO深度卷积神经网络的复杂背景下机器人采摘苹果定位[J]. 农业工程学报 2019(03)

- [6].YOLO算法在交通监控目标检测中的研究与应用[J]. 智能计算机与应用 2020(06)

- [7].Attention-YOLO:引入注意力机制的YOLO检测算法[J]. 计算机工程与应用 2019(06)

- [8].基于YOLO网络的行人检测方法[J]. 计算机工程 2018(05)

- [9].基于YOLO架构的海面目标航空器识别研究[J]. 电子设计工程 2020(23)

- [10].基于微型YOLO的行人检测[J]. 计算机应用研究 2020(S1)

- [11].基于YOLO的人工智能飞机尾涡识别研究[J]. 兵器装备工程学报 2020(11)

- [12].基于yolo的上课状态检测方法[J]. 许昌学院学报 2020(05)

- [13].基于YOLO和排斥力损失函数的行人检测方法[J]. 云南民族大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [14].结合YOLO的ORB双目图像匹配方法研究[J]. 小型微型计算机系统 2020(01)

- [15].基于YOLO算法的行人检测方法[J]. 无线电通信技术 2020(03)

- [16].结合红外显著性目标导引的改进YOLO网络的智能装备目标识别研究[J]. 红外技术 2020(07)

- [17].基于YOLO和FaceNet航拍行人目标识别[J]. 制造业自动化 2020(11)

- [18].一种改进的YOLO目标检测方法在电缆设备异常状态识别中的应用[J]. 电测与仪表 2020(02)

- [19].基于改进YOLO轻量化网络的目标检测方法[J]. 激光与光电子学进展 2020(14)

- [20].基于改进型YOLO网络的商品包装类型检测[J]. 电子测量技术 2020(07)

- [21].基于YOLO的四旋翼无人机人脸识别实验平台[J]. 实验技术与管理 2020(10)

- [22].基于改进YOLO网络的双通道显著性目标识别算法[J]. 激光与红外 2020(11)

- [23].基于YOLO卷积神经网络的水稻秧苗行线检测[J]. 江苏农业学报 2020(04)

- [24].融合YOLO检测的多目标跟踪算法[J]. 计算机工程与科学 2020(04)

- [25].基于YOLO的铁路侵限异物检测方法[J]. 兰州交通大学学报 2020(02)

- [26].基于改进型YOLO的复杂环境下番茄果实快速识别方法[J]. 农业机械学报 2020(06)

- [27].基于YOLO框架的血细胞自动计数研究[J]. 计算机工程与应用 2020(14)

- [28].应用YOLO深度卷积网络的轨道图像定位算法[J]. 铁道标准设计 2020(09)

- [29].YOLO算法在安检异常图像中的研究[J]. 计算机工程与应用 2020(21)

- [30].国内户外音乐节发展新模式探析——以“江小白”YOLO青年文化节为例[J]. 当代音乐 2019(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/57fc45c11738f50e76e7f639.html