# 建筑施工中桩基施工工艺探析冼远超

身份证号码：44080319880708****

摘要：随着时代的发展，人们生活水平的提高，各种各样的建筑物在一夜之间如春笋般的拔地而起。建筑施工企业除面对人们对提高建筑功能的需求之外，还面临着土地资源的匮乏，更面临着来自国内外同行业的激烈竞争。因而只有采用先进的施工工艺，提高建筑施工质量，才能从根本上提高核心竞争实力。建筑施工中的桩基施工工艺具有提高工程进度和质量，且能在复杂的地质条件下施工，尤其是对地基稳定性要求强、对沉降的控制要求高的高层建筑，更是不可或缺，因而被广泛应用于各建筑基础施工工程之中。基于此，本文首先对建筑施工中的桩基极其施工工艺进行概述，其次探讨了建筑施工工程中应用桩基施工工艺需要做哪些准备工作；最后探讨了建筑施工中的桩基施工工艺。旨在与同行交流，不断提高建筑工程质量，促进我国建筑事业的发展。

关键词：建筑施工；桩基施工；工艺

1建筑施工中桩基及其施工工艺概述

1.1桩基

桩基是建筑施工的基础，其施工质量高低直接关系着整体建筑工程的稳定性、安全性以及使用寿命，主要由基柱和桩顶两部分构成。建筑工程施工中常有的桩基形式主要有两种：一是高承台桩基，其桩身的上部在地面上，桩身的下部埋在地下；二是地承台桩基，其桩身的上下部分均埋在地下。

1.2桩基施工工艺

（1）桩基施工工艺的种类。桩基施工工艺有很多种，在不同的地质条件下施工时，要选择不同的桩基施工工艺。在建筑工程桩基施工的过程中，常用的施工工艺主要有两种：一是预制桩桩基施工工艺，其主要是采用打击或者是振动的形式将桩基打入土中；二是灌注桩桩基施工工艺，其相对于预制桩桩基施工工艺较为复杂，首先要在施工现场的地基处钻孔，然后将事先准备好的钢筋笼放置孔中，之后再将混凝土浇筑在孔中，并对其进行必要的维护、保养，以确保桩基的形成效果。

2建筑施工中桩基施工注意事项

2.1施工前准备工作

2.1.1深入施工现场实地勘察地质水文条件

对施工现场的情况进行勘察能够更好的为桩基施工提供技术资料，这样在施工的时候才能更好的保证施工质量。在对现场进行勘察的时候要对地质和水文情况进行了解，这样施工单位才能更好的对施工中面临的土层情况进行了解，同时在施工的时候能够更好的对地下水位情况进行重视。了解施工现场附近建筑的相关技术指标也能为施工提供必要的依据，能够更好的保证施工质量。

2.1.2认真编制施工方案

在对现场进行勘察以后，要制定施工方案，在确定施工方案的时候要结合勘察的相关数据对桩基的施工工艺类型和施工机械设备进行确定，同时也要对施工现场附近的建筑物和其他管线进行保护。在施工方案制定的过程中也要对施工的进度进行控制，这样能够更好的保证施工的工期，同时也能更好的保证施工的质量安全。2.1.3选用合适的机械设备

机械设备选用合理与否，是确保建筑工程质量、施工进度根本前提。因此，在工程施工之前，应结合工程实际，预先选好施工所需的机械设备，确保各机械设备之间的协作效率大化，充分利用机械化、集群化的现代设备特点，确保机械工作效率的大化。

2.1.4施工顺序要合理

合理的施工顺序，能减少施工难度，所以，在施工方案中要认真统筹，依据实际情况合理安排。在可能的条件下，先浅后深。因为，一般情况下，桩孔愈深，难度愈大，较浅的桩孔施工后，既可以加固上部土层的稳定性，也减少了深孔施工时的压力。如果是在含水层或有动水压力的土层中施工，应先施工外围（或迎水部位）的桩孔，这部分桩孔混凝土护壁完成后，可保留少量桩孔先不浇筑桩身混凝土，而做为排水井，以方便其它孔位的施工，从而保证桩孔的施工速度和成孔质量。

2.2施工中注意事项

2.2.1施工时，如果桩身内部的混凝土强度与预先设计的强度相符时，应该将桩静置而且经过蒸汽的养护之后方可施工；在进行沉桩的施工时，利用经纬仪严格的测量，使桩应该保持垂直，误差不超过0.5%，因为偏差较大时，会导致桩身容易开裂。

2.2.2进行接桩的操作施工时，接桩通常采用钢端板焊接的方式，在桩身离地面一米的距离时即可进行焊接、接桩，接桩时要时刻观察两节桩身的衔接情况，保证圆角和直角相互正对，在桩顶清理干净之后要进行定位板固定，接着再将上段的桩吊放在下段桩的端板上，利用定位板将上下段的桩接直，如果在两段桩的衔接处有空隙，要利用锲形的铁片加以焊接固定。接头处坡口槽电焊应分三层对称进行，焊接时应减小焊接变形，焊缝连续饱满。

2.2.3在桩冒和送桩器的选择上，要保持外形上的相互匹配，而且在强度和刚度等的选取上也一定要合格，桩冒和送桩器的下端应该采用开孔的方式来加强桩内部同外界的互通性能，避免由于气压或水压过大导致出现气锤或者水锤，影响到桩头的质量；在接桩、送桩的过程中要保持动作的连贯性，尽量使得每次沉桩的操作都一次到底，避免中间的出现的短暂性停歇；在沉桩的过程中，如果出现贯入度不正常，桩身出现略微的偏差或位移时，为了避免桩身或者桩顶的损坏应立即停止沉桩，通过分析出现这种情况的原因并且加以解决，接着方可继续施工。

2.2.4对于空心桩一般不进行截桩的操作，如果遇到特殊的情况须要截桩时，应该采用机械分割的方法将无需截掉的那部分桩身加以固定，然后再沿着钢箍的上边缘进行切割，钢箍绝对不可以利用人力进行强行的截除，可以利用气割法进行切割。

3对桩基施工工艺的探究和对策。

打桩过程中，如果质量出现问题，切忌施工单位擅自处理。应该及时报给监理部门，然后，施工方在设计，勘察等相关部门的配合下，分析研究，方能做出适合的处理方案。具体有补沉方案，补桩法，纠偏法，扩大承合法，复合地基法。预制桩入土尺寸不够，或打入桩被土体隆起挤压上抬时，可用补沉。如果施工过程中，出现桩身倾斜，但没有断裂，可用相关设配纠偏，由挖桩引起的倾斜，纠偏最为彻底。当要求的承载力由于的承载台过小而达不到，此时，需要扩大桩基的承台面积。根据桩身和土的作用力与反作用力，对桩基处理，提高其承载力，从而分担桩基的承压力，叫做复合地基。

桩位质量的控制，建筑桩基施工过程中，桩位偏差，标高误差超出允许范围，常有存在，而处理这些问题不仅加大成本，延误工期，重者还会留下隐患，应该控制几个建筑桩基的几个基本问题。

桩位偏差必须严格控制，如超出允许范围，即为施工质量不符合要求。必须统一桩基施工质量验收标准。认真审核桩基施工图，发现问题，及时修正。其中最主要看承台边缘尺寸是否适合，桩顶标高是否准确，标高易高不易低，一般，钢筋混凝土沉桩标高应高出混凝土垫层面200-250mm。重视破桩方法，规范破桩要求。全破桩和四角凿开不符合实际施工要求。不合理的桩基处理：桩位超偏，及时签发通知单，督促施工单位通过设计确定方案，一般是局部加大承台截面。桩顶标高超偏处理，正偏差可通过怎家破桩高度解决，对桩的承载力影响小；负偏差一般将桩顶四周混凝土垫层局部加深，形成升箩底，以满足桩顶嵌入承台长度，在浇筑混凝土时，须清除积水，确保承台与桩顶连接良好。

4总结

由此可见，在建筑工程桩基础施工的过程中，其施工内容十分的繁琐，如果技术人员对其各个环节进行有效的控制管理，对桩基施工技术进行严格的要求，那么就极其容易导致桩基础结构的工作性能受到较大的影响，从而导致建筑工程结构的合理性和稳定性进行进一步的提高。

参考文献：

[1]范志江.建筑工程土建施工中桩基础施工要点探讨[J].中华民居，2013，（8）：118-119.

[2]王延立.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用[J].硅谷，2014，（19）：109-22.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/582c07a1e11c6ec8810e6269.html