# 变电运行故障处理维护技术的分析运用

（广西电网有限责任公司北海供电局广西北海市536000）

摘要：随着科学技术日新月异，变电技术也在不断的更新与发展，变电运行的维护技术也发生了深刻的变化，为变电设备的正常运行奠定了良好的基础。变设备在运行中难免会出现故障，倘若有故障问题发生，便会造成电力资源的浪费，严重的还会对人们的生命安全带来威胁。因此，电力工作人员需要及时发现变电运行的潜在故障，采取必要的维护措施将危险因素消灭在萌芽状态，从根本上提升电力系统运行的稳定性，避免电力故障引起的各种经济损失。

关键词：变电运行；故障；处理；维护措施

1变电站的作用和维护技术的重要性

变电站在电力系统中占据重要地位，在电力系统中具有重要作用。变电站是电力系统的一部分，其功能是变换电压等级、汇集配送电功能，以满足电力系统与用户的需要。随着我国电力工业的快速发展，电力系统逐渐形成了一个复杂的系统，它在电力行业和社会发展中起着重要的作用，其中变电设备的运行维护是一个长期的系统维护工作，因为它具有极为广泛的应用范围，涉及工业也很多。一旦变电设备发生故障，一个小的影响因素就会造成电力资源的浪费，影响电力系统的稳定性，影响甚至威胁到了人们的生命财产安全。所以，电力工作人员要经常性的对变电设备的运行进行维护，及时发现潜在危险并做出预防措施，这样就能减少因为电力故障而带来的损失。

2变电运行的常见故障

2.1拉合问题

变电设施在运行的过程中，设备的多次拉合很容易会引起变压器的异常运行，因此为了降低拉合问题对变电设备造成的影响，防止故障发生，因此应该加强与设备有关线路的检查力度。此外，频繁的跳闸很可能会给变电设备的正常运行形成潜在的威胁也不容忽视，因此应该对变电设施进行定期或者不定期的检查，做好变电设备的清洁工作，及时的将变电设备外部的污垢与灰尘清理干净。

2.2接地故障

一般35kV及以下电网供电运行中采取的接地方式是采用经消弧线圈方式或是采取中性点不接地的方式，一旦线路单相接地故障问题产生电网还可亟需运行2h，同时接地故障还会导致系统设备电压骤升，变电运行故障由此产生。另外，电力部门一般会采用负载接地的方式将危险电流导入地下，但是，严重的负载接地与变电设备内部短路相同，都会形成强大的电流导致绕组变形，从而降低变电设备内部的用油质量，严重的会造成安全事故。

2.3变压器故障

变电运行的重要构件之一还有变压器，变压器故障对变电运行的安全性和稳定性有着直接影响，受到各种因素的干扰，变压器运行中可能会发生变电故障。比如长期处于高温环境下回导致变压器绝缘板脆裂，变压器内部绝缘板使用寿命大大降低，甚至绝缘板还有可能被击穿，绝缘性能被减弱。除此之外，绝缘逐渐老化也会使绝缘油的劣化问题更加突出，从而引发变电运行故障。

2.4过电压导致的变电设施异常运行

变电设备通常都是暴露在外界环境中的，如果受到高温、冰雹、雷击等影响，很容易损坏变电设备，特别是雷击损坏的程度最为严重，采取怎样的措施防止这类影响造成的变电设备损坏，是电力部门首要解决的问题。此外，有些电力人员的不规范操作或者检测不及时，都会导致电网内部出现问题，影响变电设备的安全运行。

3维护技术在变电运行故障处理中的运用

3.1操作电源维护

变电运行中操作电源是系统维护的一个重要内容，在保证自动化运行的过程中应对此类问题进行控制，防止因电源故障而引起的运行事故。这可以从以下几个方面进行控制：采用的电输入到一级交流稳压装置，对于不间断的稳压直流或者交流的变电源交流输入进行第一级电源的隔离；针对第一级稳压输出交流220V与变电的直流系统提供的正220V输出到第二级，不间断稳压逆变电源，如果操作电源正常工作则供电给第三级电源；第三阶段远程设备得到不间断供电，并应保证质量，稳定，以保证系统能有效实现直流系统，交流输入功率迅速减少，因为两电压隔离的使用，能更有效地控制的断电损坏，从而完成实际的监测。

3.2提高管理与监控技术

监控技术是保证变电运行稳定的关键，因此在进行变电运行维护是应该利用一定的措施来保证监控信息的准确定，并且在管理的过程中对可能存在的问题进行分析和评价，利用维护技术防患于未然，这样能够有效的讲题控制问题的发生。此外，还应该不断的对技术人员进行培训，可以要求设备的厂家或者专业技术人员开展讲座，根据变电设备的实际运行状况来进行专业培训，以此来提高相关技术人员的技能水平，提高其在管理中正确的采取故障处理措施，提高变电运行故障的处理效率。

3.3验电维护技术

针对需要检修的变电设备或是变电线路进行维护的技术被称为验电维护技术，通过对设备进行验电处理的方式对变电设备中是否有电压存在作出有效判断，避免带电设备接地而导致意外事故的发生。在确定变电设备不存在电压的前提下，通过接地处理的方式提高变电运行操作的可靠性。需要注意的是，在实施验电维护的过程中还需要分别检验变电设备的进线和出线，通过各种防护工作的开展避免验电操作失误导致的事故，可见确保验电维护安全的重要性。

3.4在变电设备上装设接地线

为了防止正常工作中线路出现突发通电故障造成的触电事故，线路维护人员应该提前装设线路接地线，此外装设接地线还能将线路上残留的静电导入大地中，排除维修干扰。在进行装设接地线的过程中，应该注意以下几个原则：其一，接地工作通常需要两个人配合，一个人负责进行接地隔离开关设备的监护工作，另一个人进行接地线的架设工作；其二，相关的维护技术人员在进行接地线架设的过程中，双手应该带绝缘手套等防护措施，保证自身的安全；其三，接地线的作用是将电力引入地下，为了其起到相应的作用，应该将接地线装设在电路中容易出现感应电压的地方，或者是故障设备来电的一方，这样的接地线能够保护线路后方工作人员的安全。

3.5遥信的准确率维护

在电网控制中有时会用到电网的远程控制技术，而对于电网的远程控制则主要是以遥信为主。只有保证遥信的准确才能够保证在对于电网进行远程控制时期指令的准确无误。在进行遥信的维护时应当安装一些必要的通道防护措施，以便于保证遥信设备的安全，尤其是一些防雷设备以及隔离设备，均应当及时安装，以保证系统的安全与稳定。在系统中安装电磁干扰消除设备，避免电路中的电磁信号影响系统整体的稳定，造成遥信信号的不稳定。并且还应当做好相应的防抖动控制，对于系统的抖动，控制在一定的范围之内，避免抖动对于系统整体的干扰。对于电源系统进行控制，避免由于电源的不波动导致电路的不稳定，具体可以在电路中安装一些电容，消除电源波动带来的不利影响。

4结束语

综上所述，变电运行环节一些运行故障的发生不可避免，例如拉和问题、接地故障、变压器故障及过电压导致的变电设施异常运行，而为了保障电力系统运行的持续性，就需要电力工作人员对故障问题及时处理，通过对维护技术的完善和管理制度的健全以保证我国电力事业发展的健康与稳定，充分发挥电力系统运行过程中变电运行的重要作用。

参考文献：

[1]浅析变电运行的设备维护技术[J].牛军，牛鹏程.科技风.2017（13）

[2]电力变电运行中多发事故点的控制分析[J].张富柱.电子制作.2017（11）

[3]电力系统变电运行安全管理与设备维护探讨[J].李云启.科技创业家.2012（20）

[4]浅谈变电运行技术在复杂接线方式下的运用[J].吕欣.通讯世界.2017（12）

[5]基于大检修体系下的变电运行维护一体化管理模式探究[J].冉江.通讯世界.2017（13）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/58a3e071026f22d537b8b104.html