# 复合还原剂SHP和HAS对Ni-P表面还原镀金的影响

### 论文摘要

目的研究复合还原剂次亚磷酸钠（SHP）和硫酸羟胺（HAS）对置换镀金过程的影响,拟解决化学镀Ni-P层上置换镀金的镍腐蚀和后期沉金困难的问题。方法采用连续加热测试,研究了还原剂对镀液稳定性的影响。利用密度泛函理论对配合物分子进行了计算,对比了反应前后配合物分子结构的福井函数和轨道能级。通过XRF测试了金层的厚度,并结合开路电位分析了还原剂对镀层厚度的影响。利用恒电位下电流瞬变对金核生成和成长的影响进行了分析。通过SEM对镀层的微观形貌进行了表征;通过Tafel测试对镀层的电化学抗腐蚀性进行了分析。结果次亚磷酸钠和硫酸羟胺同时加入不会影响镀液的稳定性,羟胺与腈根的反应降低了Au+的反应活性。0.05 mol/L次亚磷酸钠和0.03 mol/L硫酸羟胺下能够获得超过0.09μm的镀金层。在次亚磷酸钠的作用下,镀金过程中的镍析出减少,镍层的腐蚀得到有效抑制。成核模式在硫酸羟胺的作用下处于瞬时成核,金核尺寸更大。镍腐蚀的减少以及镀金层厚度的增加,使得整个镀层的抗腐蚀性能得到显著的提高。结论在置换镀金液中同时加入次亚磷酸钠和硫酸羟胺有效地提升了镀金速率,并且降低了镍层腐蚀,改善了化学镀镍金层的质量,有利于提高工业生产效率,并满足PCB高致密性和高频化趋势下的新要求。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 化学镀Ni/Au处理

- 1.2 测试及计算方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 还原剂对镀液的影响

- 2.1.1 镀液稳定性测试

- 2.1.2 分子结构分析

- 2.2 还原剂对镀金过程的影响

- 2.2.1 不同浓度SHP对化学镀金的影响

- 2.2.2 不同浓度HAS对化学镀金的影响

- 2.2.3 成核模型的分析

- 2.3 镀层分析

- 2.3.1 金层表面形貌

- 2.3.2 镍层表面形貌

- 2.3.3 电化学抗腐蚀性测试

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴道新,王毅玮,肖忠良,杨荣华,姚文娟

关键词: 化学镀镍,还原镀金,镀金层,还原剂,成核机理,耐蚀性

来源: 表面技术 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 长沙理工大学化学与生物工程学院

基金: 国家工业信息化部,财经部绿色制造系统集成项目,长沙市科技计划项目(Kq1706063)~~

分类号: TG174.44

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.10.037

页码: 301-308

总页数: 8

文件大小: 2152K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].新型环保牛仔浆染纱靛蓝染色[J]. 印染 2019(23)

- [2].复合还原剂浸出低品位软锰矿[J]. 无机盐工业 2016(02)

- [3].铝碳复合还原氮化制备矾土基β-SiAlON[J]. 硬质合金 2012(03)

- [4].铝-硅复合还原氮化合成矾土基β-SiAlON的研究[J]. 非金属矿 2008(03)

- [5].铝热法冶炼高钛铁合金的试验研究[J]. 上海金属 2008(02)

- [6].复合还原剂还原分解磷石膏制取高浓度二氧化硫[J]. 无机盐工业 2009(01)

- [7].工业硅冶炼用复合碳质还原剂的研究与应用[J]. 云南冶金 2019(03)

- [8].复合还原剂还原分解磷石膏的影响因素[J]. 化工进展 2009(03)

- [9].复合还原剂制备的胶态水合二氧化锰的混凝除污机制[J]. 中国给水排水 2008(07)

- [10].微波碳热还原钛铁矿扩试研究[J]. 材料导报 2015(10)

- [11].微波复合还原剂还原钛铁矿试验[J]. 钢铁研究学报 2014(09)

- [12].河南某低品位铝土矿制备β-SiAlON[J]. 硅酸盐通报 2013(08)

- [13].钼蓝分光光度法联合测定钢铁中磷砷[J]. 冶金分析 2009(05)

- [14].铝热还原制备高钛铁的热力学和动力学[J]. 中国有色金属学报 2010(S1)

- [15].电池正极材料Li_3V_(2-2x/3)Mn_x(PO_4)_3/C的制备及性能研究[J]. 广州化工 2012(13)

- [16].响应面法稳定性二氧化氯制备的优化[J]. 广东化工 2016(13)

- [17].原子荧光光谱法测定海带提取物中总砷[J]. 中国食品添加剂 2015(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/59042b4b2a7cae0f43cadb8a.html