# 数字兆欧表论文_谢楠,何萍,李文冬

导读:本文包含了数字兆欧表论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:兆欧表,数字,单片机,可调,触摸屏,嵌入式,电压。

### 数字兆欧表论文文献综述

谢楠,何萍,李文冬[1]（2016）在《基于模糊判断的多挡位智能数字兆欧表的设计与研究》一文中研究指出根据宁夏伦泰仪器仪表有限公司对现有数字兆欧表的技术改造要求,针对市面上生产和销售的兆欧表产品存在电压档位较少的问题,该研究在不修改原有产品模具的情况下采用新型算法——模糊判断,以增加原有产品的挡位,控制产品测量精度,使其成为一种多量程的新型智能仪表。结果表明,采用模糊判断算法的智能兆欧表具有测量挡位增多、测量精度高和可靠性强等特点。(本文来源于《测控技术》期刊2016年04期）

戎真真,虎恩典,刘勇,鲁研青,杨喆[2]（2014）在《基于数字兆欧表自动切换档位的研究与实现》一文中研究指出随着电力、电气设备的日益复杂化,对于其安全性能也有了更高的要求,数字兆欧表作为测量绝缘阻值的重要工具,已在工业领域中广泛应用;为了满足测量精度以及兆欧表的可靠性,通过基于S3C2440的嵌入式平台,提出了一种基于数字兆欧表的自动切换档位的实现方案,以达到更加精确的测量;此方案通过判断采集到的电压值选择相应的采样电阻来实现,并结合硬件平台和软件设计,分别介绍了驱动程序和应用程序的编写与测试,并很好地应用到了实际电路中;经测试,能够达到预期的效果,测量精度高,测量误差控制在±2%。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2014年08期）

万玉梅[3]（2013）在《数字兆欧表绝缘电阻测量结果的不确定度评定》一文中研究指出一、概述1.测量依据JJG1005-2005《电子式绝缘电阻表》检定规程。2.环境条件温度为(23±5)℃,相对湿度为45%~75%。3.测量标准可调高阻箱DQZ1221,测量范围为0.1kΩ~11000MΩ,最大允许误差为±0.2%~±2%。4.被测对象3453型数字兆欧表,额定电压为125V、250V、500V、1000V,电阻准确度等级为(0.1~199.9)MΩ±(2.0%+3个字);(200~4000)MΩ±(5.0%+5个字)。5.测量方法(本文来源于《中国计量》期刊2013年09期）

王翠[4]（2013）在《嵌入式数字兆欧表的设计》一文中研究指出列车的绝缘值是列车安全运行的重要因素之一,是列车每次进出库都必须检测的项目。本文设计的嵌入式数字兆欧表是一种对列车各项绝缘参数进行检查的专用设备,以ARM为核心控制单元,具有自动保存数据功能,通过USB接口与计算机通讯实现数据传输,便于绝缘电阻测量数据的信息管理。嵌入式数字兆欧表具有测量精度高、性能稳定、操作简单、显示直观、实用性强、携带方便等特点,符合计算机技术的发展趋势。(本文来源于《科技广场》期刊2013年08期）

连文生,索强强,崔向阳[5]（2013）在《基于Qt/Embedded嵌入式数字兆欧表GUI的开发与实现》一文中研究指出基于Qt/Embedded设计了一款嵌入式数字兆欧表GUI,与触摸屏结合取代了原有的机械开关,并建立数据库实现了历史数据保存、打印等现有数字兆欧表没有的功能.(本文来源于《计算机系统应用》期刊2013年02期）

崔向阳,虎恩典,连文生,索强强[6]（2013）在《基于嵌入式的数字兆欧表开发》一文中研究指出本文设计了一款基于S3C2440、ARM目标板、Linux和QT/Embedded的智能型数字兆欧表,它与触摸屏结合取代了原有的机械开关,具有测量精度高、测量范围宽、数据处理能力强、显示直观等优点。(本文来源于《价值工程》期刊2013年04期）

连文生,虎恩典,索强强,谢楠[7]（2012）在《四档位智能型数字兆欧表的设计》一文中研究指出针对现有兆欧表档位少、测量精度低、适用范围小的问题,采用单片机为核心控制器件,蓄电池供电,以提高数字兆欧表的测量精度和适用范围,实现兆欧表的多档化、数字化和智能化。该设备已应用于工程实践,实践证明该数字兆欧表测量精度高、性能稳、适应性广且操作简单、携带方便。(本文来源于《自动化与仪表》期刊2012年11期）

索强强,虎恩典,连文生,谢楠[8]（2012）在《基于TL594的数字兆欧表高压直流电源设计》一文中研究指出针对国内兆欧表量程范围小使用不方便的实际情况,介绍了一种基于TL594开关电源集成控制器设计的数字兆欧表中使用的高压直流电源。通过调整反馈回路结构,改变TL594开关电源集成控制器输出端占空比,经变压器和倍压电路处理后改变高压幅值。通过该设计的应用,银川某公司兆欧表顺利实现了增加档位且工作性能稳定。该设计对拓宽兆欧表的量程范围,降低生产成本,有一定的参考价值。(本文来源于《电测与仪表》期刊2012年09期）

索强强,连文生,崔向阳[9]（2012）在《嵌入式控制的智能型数字兆欧表》一文中研究指出随着电子技术及嵌入式技术的不断发展,传统手摇式兆欧表被智能型兆欧表所取代已是大势所趋。本文介绍一种用嵌入式实现的数字式电子兆欧表,它具有测量精度高、测量范围宽、数据处理能力强、显示直观稳定美观等优点。该方案对提高兆欧表的智能性、便携性,有一定的参考价值。(本文来源于《现代仪器》期刊2012年05期）

谢楠,虎恩典,吕伟珍,王君君[10]（2012）在《数字兆欧表的通讯接口设计》一文中研究指出根据工业现场要求,对现有数字兆欧表进行改造。从数字兆欧表基本原理出发,详述了通讯接口的硬件电路和软件设计。采用单片机与组态王的HEX串口通信协议,实现了上位PC机对测量数据进行记录、查询、数据报表等功能。现场运行达600 h,运行状况良好。(本文来源于《仪表技术与传感器》期刊2012年05期）

### 数字兆欧表论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着电力、电气设备的日益复杂化,对于其安全性能也有了更高的要求,数字兆欧表作为测量绝缘阻值的重要工具,已在工业领域中广泛应用;为了满足测量精度以及兆欧表的可靠性,通过基于S3C2440的嵌入式平台,提出了一种基于数字兆欧表的自动切换档位的实现方案,以达到更加精确的测量;此方案通过判断采集到的电压值选择相应的采样电阻来实现,并结合硬件平台和软件设计,分别介绍了驱动程序和应用程序的编写与测试,并很好地应用到了实际电路中;经测试,能够达到预期的效果,测量精度高,测量误差控制在±2%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 数字兆欧表论文参考文献

[1].谢楠,何萍,李文冬.基于模糊判断的多挡位智能数字兆欧表的设计与研究[J].测控技术.2016

[2].戎真真,虎恩典,刘勇,鲁研青,杨喆.基于数字兆欧表自动切换档位的研究与实现[J].计算机测量与控制.2014

[3].万玉梅.数字兆欧表绝缘电阻测量结果的不确定度评定[J].中国计量.2013

[4].王翠.嵌入式数字兆欧表的设计[J].科技广场.2013

[5].连文生,索强强,崔向阳.基于Qt/Embedded嵌入式数字兆欧表GUI的开发与实现[J].计算机系统应用.2013

[6].崔向阳,虎恩典,连文生,索强强.基于嵌入式的数字兆欧表开发[J].价值工程.2013

[7].连文生,虎恩典,索强强,谢楠.四档位智能型数字兆欧表的设计[J].自动化与仪表.2012

[8].索强强,虎恩典,连文生,谢楠.基于TL594的数字兆欧表高压直流电源设计[J].电测与仪表.2012

[9].索强强,连文生,崔向阳.嵌入式控制的智能型数字兆欧表[J].现代仪器.2012

[10].谢楠,虎恩典,吕伟珍,王君君.数字兆欧表的通讯接口设计[J].仪表技术与传感器.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5999a82b8b59b7f6796974d4.html