# 混合汁箱液位控制仪的研制

### 论文摘要

本控制器使用高速低功耗32位微型处理器和高精度双通道模数转换芯片,通过精密计算和智能趋势预测等算法,通过变频器平稳调节电机,避免电机频繁启停,并通过485通讯接口与远程控制室联络,以稳定流量和智能自动化操作为目的,进一步提高生产效率和节能降耗,减少人手操作,提升智能化控制水平。

### 论文目录

- 1 混合汁液位控制装置的结构原理

- 2 方案控制原理

- 3 硬件电路设计

- 3.1 AD采样电路原理图

- 3.2 4～20mA输出电路

- 3.3 RS485通讯接口电路

- 4 软件设计

- 5 结论与总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈平,秦会敏,秦健南,陈建斌,黄爽

关键词: 混合汁,液位变送器,模数转换器,脉宽调制

来源: 轻工科技 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 轻工业手工业

单位: 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)/广东省甘蔗改良与生物炼制重点实验室,中国轻工业甘蔗制糖工程技术研究中心,广东省绿色制糖工程技术研究中心

分类号: TS243

页码: 86-88

总页数: 3

文件大小: 2108K

下载量: 21

### 相关论文文献

- [1].自控型混合汁低温上浮系统的应用分析[J]. 广西糖业 2016(01)

- [2].小麦百合汁治心烦易燥[J]. 家庭医药(快乐养生) 2011(09)

- [3].碱性混合汁上浮技术在亚硫酸法甘蔗糖厂的应用[J]. 广西糖业 2015(06)

- [4].甘蔗混合汁低温气浮澄清技术研究[J]. 食品工业 2015(01)

- [5].甘蔗混合汁臭氧脱色的研究[J]. 广西糖业 2015(05)

- [6].末效汁汽加热混合汁技术在生产中的应用[J]. 技术与市场 2012(01)

- [7].混合汁蔗屑对澄清过程的影响[J]. 广西蔗糖 2012(01)

- [8].芦笋复合汁的研制[J]. 农业机械 2012(18)

- [9].耐高温α-淀粉酶处理制糖混合汁的研究[J]. 现代食品科技 2010(06)

- [10].不同风味芹菜混合汁的研究[J]. 食品工业科技 2010(11)

- [11].常见果蔬清除亚硝酸盐能力的研究[J]. 食品工业 2017(06)

- [12].甘蔗糖厂抽取蒸发末效汁汽加热混合汁的技术改造[J]. 轻工科技 2015(05)

- [13].葡聚糖酶在甘蔗混合汁澄清中的应用[J]. 食品工业科技 2012(09)

- [14].甘蔗混合汁酶解时葡聚糖相对分子质量及浓度分析[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2013(10)

- [15].葡聚糖酶应用于甘蔗混合汁的工艺优化[J]. 食品工业科技 2012(04)

- [16].甘蔗糖厂混合汁烟道气饱充上浮工艺探讨[J]. 甘蔗糖业 2009(04)

- [17].脐橙酸木瓜复合汁制备工艺的优化及其稳定性研究[J]. 中国酿造 2016(07)

- [18].制糖混合汁箱自动控制系统改造[J]. 南宁职业技术学院学报 2012(04)

- [19].玉米胡萝卜复合汁的研制[J]. 食品科技 2012(12)

- [20].多菌种发酵冬枣贡柑复合汁饮料的研制[J]. 饮料工业 2008(12)

- [21].雪莲果、芦荟复合汁饮料的研制[J]. 饮料工业 2008(04)

- [22].超高压处理对香蕉豆浆复合汁品质稳定性的影响[J]. 食品科技 2019(07)

- [23].甘蔗糖厂混合汁中代表性有害菌株的筛选[J]. 食品科技 2009(08)

- [24].磁化处理对甘蔗混合汁物理特性的影响研究[J]. 食品工业 2011(02)

- [25].牛骨果蔬复合汁饮料生产工艺及其质量控制[J]. 饮料工业 2008(08)

- [26].苦瓜番茄复合汁饮料的研制[J]. 保鲜与加工 2008(03)

- [27].杨桃黄瓜复合汁乳酸菌发酵饮料的研制[J]. 安徽农业科学 2010(31)

- [28].胡萝卜和番茄复合汁的制备工艺研究[J]. 沈阳农业大学学报 2011(02)

- [29].甘蔗一压汁与二压汁的成分差异分析与研究[J]. 食品研究与开发 2015(13)

- [30].库尔勒香梨、胡萝卜混合汁乳酸菌发酵饮料的研究[J]. 食品工业 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/59cd1eff6abc7325c6611251.html