# 增韧剂论文_邹利华,李梦奇,吴海江,李冬英,王斌

导读:本文包含了增韧剂论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:聚碳酸酯,复合材料,甲基丙烯酸,二甲酸,乙烯,稻壳,甘油酯。

### 增韧剂论文文献综述

邹利华,李梦奇,吴海江,李冬英,王斌[1]（2019）在《增韧剂和偶联剂下GF增强PA复合材料性能表征分析》一文中研究指出选择双螺杆挤出机来制备以尼龙(PA)6T/66与PA10T为基础的玻璃纤维(GF)增强复合材料,分析马来酸酐接枝聚烯烃弹性体(POE-g-MAH)增韧剂对PA复合材料的力学特性改变作用。研究结果表明:将POE-g-MAH加入含20%GF的PA66复合材料基体后,试样的弯曲、拉伸强度以及弯曲弹性模量都发生了减小;对于含GF为20%的PA10T,弯曲弹性模量逐渐减小,拉伸与弯曲强度则先增大后减小。在加入了5%POE-g-MAH的复合材料断面中,出现了较多数量的褶皱,POE-g-MAH能够使GF和PA6T/66之间形成更良好的界面结合性能,显着提高界面相容性。加入偶联剂会导致PA6T/66体系力学性能的明显改善。加入POE-g-MAH可以改善树脂的界面相容性能,提高GF和树脂的结合强度。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年10期）

石凌然,路琴,方敬杰,汤雅萌[2]（2019）在《不同增韧剂对稻壳粉/PLA复合材料的性能影响》一文中研究指出以稻壳粉与聚乳酸(PLA)为原料,分别添加不同含量的白炭黑和纳米碳酸钙作为增韧剂,通过模压成型的方法制备木塑复合材料;通过电子万能试验机等设备测试了其力学性能、吸水性能,研究了增韧剂种类及其含量对PLA复合材料的影响。结果表明,相较于白炭黑,CaCO3是比较好的增韧剂,能有效地提高材料的拉伸、弯曲和冲击强度并降低吸水率。且当CaCO3含量为9%时,材料的各项性能最佳。(本文来源于《农业开发与装备》期刊2019年09期）

赵体鹏,岑茵,章明秋,艾军伟,董相茂[3]（2019）在《PC/PBT合金中增韧剂粒径和增韧效果关系研究》一文中研究指出PC/PBT合金是一类综合性能优异的合金,为了满足产品要求,需要进行增韧改性,本文系统研究了该类合金中增韧剂的粒径和增韧效果的关系。研究发现MBS或者EXL增韧剂单独使用情况下,其粒径越小增韧效果越差,这和PC相与PBT相的裂纹增长能差别比较大,冲击过程中合金中裂纹发展模式是直接相关的。复配一种接枝环氧基团相容剂(X-GMA)之后,合金界面强度得到提升,裂纹发展模式发生改变,增韧剂粒径差异带来影响被减弱了,在合金体系加入X-GMA,对PBT相起到化学交联作用,会增大合金的粘度,降低PBT相的结晶温度。(本文来源于《广东化工》期刊2019年16期）

郭炳锟[4]（2019）在《增韧剂的种类与用量对桥梁加固用结构胶拉伸性能的影响》一文中研究指出选择3种不同的增韧剂,研究其种类及用量变化对桥梁加固用结构胶拉伸性能的影响。结果表明:增韧剂种类不同对固化物形貌的影响较大,但其用量变化对形貌没有影响。增韧剂的种类不同,其用量变化对固化物拉伸强度的影响较大。增韧剂用量变化对固化物拉伸模量与伸长率的影响是一致的,不受增韧剂种类的影响。拉伸模量随增韧剂用量的增加逐渐降低,伸长率随增韧剂用量的增加逐渐增加,二者的变化趋势是完全相反的。(本文来源于《山西交通科技》期刊2019年04期）

杨硕,高红军,叶少勇,孙学科,龙杰明[5]（2019）在《增韧剂对玻纤增强聚亚苯基砜复合材料性能的影响》一文中研究指出针对玻璃纤维(GF)增强之后聚亚苯基砜(PPSU)韧性急剧下降的问题,使用熔融共混的方式制备了不同增韧剂(马来酸酐接枝乙烯–丙烯酸丁酯共聚物)含量的GF增强PPSU复合材料。利用力学性能测试、差示扫描量热法和热重法研究了增韧剂对GF增强PPSU复合材料力学性能和耐热性能的影响。研究结果显示,增韧剂的加入可以显着提升复合材料的韧性,当增韧剂含量为20%时,复合材料的缺口冲击强度提升了67%;但是,增韧剂的加入会降低复合材料的强度和热稳定性。另外,扫描电子显微镜和GF保留长度测试结果显示,增韧剂的引入可以提升GF与基体之间的界面结合作用,同时可以显着提升GF的保留长度,当增韧剂含量为20%时,GF的数均保留长度由未添加增韧剂时的370μm提升至510μm。(本文来源于《工程塑料应用》期刊2019年06期）

熊磊[6]（2019）在《不同类型增韧剂对超低聚合度PVC树脂性能的影响》一文中研究指出分别考察了CPE、MBS对超低聚合度PVC树脂冲击强度、拉伸强度、弯曲强度和热变形温度的影响。结果表明:与CPE相比,采用MBS可使超低聚合度PVC树脂获得非常高的冲击强度,更高的热变形温度,但拉伸强度和弯曲强度略有降低。(本文来源于《聚氯乙烯》期刊2019年05期）

朱文,李坤泉,柴生勇,李积德,陈林[7]（2019）在《不同增韧剂对PBT增韧效果研究》一文中研究指出研究了乙烯-辛烯共聚物(POE)、丙烯酸酯高胶粉KM355P、环氧基团接枝POE (POG-2)和乙烯-丙烯酸丁酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯(PTW)四种增韧剂对聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和无卤阻燃增强PBT性能的影响,同时对增韧效果和增韧剂结构进行了对比分析。结果表明,四种增韧剂中PTW和POG-2的增韧效果最好,KM355P次之,POE最差。扫描电镜(SEM)和产品结构分析表明增韧剂需要与PBT基体具有良好的相容性和强的相界面结合,才有利于诱发银纹和基体剪切屈服,有效提高PBT的韧性。POG-2和PTW对无卤阻燃增强PBT产品都具有良好的增韧效果,但是POG-2对产品的MFR影响较小。(本文来源于《塑料工业》期刊2019年05期）

汤雅萌,路琴,方敬杰,石凌然[8]（2019）在《不同增韧剂对PLA/小麦秸秆复合材料性能的影响》一文中研究指出以茂金属聚乙烯(mPE)及乙烯-辛烯共聚物(POE)为增韧剂,通过模压成型的方法制备了聚乳酸(PLA)/小麦秸秆复合材料,研究了增韧剂种类、含量对PLA/小麦秸秆复合材料的力学性能及吸水性能的影响,同时对所得复合材料进行了X射线衍射分析以及红外分析。结果表明,随着mPE/POE含量的增加,复合材料的洛氏硬度和拉伸、弯曲、冲击强度均呈现先增大后减小的趋势;当mPE和POE含量均为5%～10%(质量分数,下同)时,复合材料的各项性能较好。(本文来源于《中国塑料》期刊2019年03期）

陈伟,陈锐,冯健,莫文杰,禹权[9]（2019）在《增韧剂种类及用量对PBT/PC合金性能影响研究》一文中研究指出将聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和聚碳酸酯(PC)进行共混改性可以综合两种材料的优点。为增强PBT/PC合金材料界面的相容性,需要加入第叁组分改进相容性,以提高共混体系的力学性能。本实验研究了在非阻燃和阻燃体系中,几种不同的增韧剂以及不同的增韧剂用量对于合金材料力学性能的影响。结果表明:MBS类增韧剂增韧效果最好,GMA类增韧剂对材料流动性影响最大;增韧剂用量越大,材料刚性越低,流动性越差,材料缺口冲击性能则提升明显,但在10%用量后变化趋缓。(本文来源于《广东化工》期刊2019年04期）

张宗豪,杨海民,李函坚,张翼翔[10]（2019）在《几种阻燃剂和增韧剂对低气味阻燃PC材料的气味等级和性能影响》一文中研究指出研究了磷酸酯阻燃剂、溴代叁嗪、苯氧基四溴双酚A碳酸酯齐聚物、3%KPBS母粒4种阻燃剂对聚碳酸酯(PC)材料的气味等级和阻燃性能的影响。研究了MBS、ABS高胶粉、EMA类弹性体3种增韧剂对阻燃PC材料力学性能的影响。实验表明,苯氧基四溴双酚A碳酸酯齐聚物阻燃剂和3%KPBS母粒复配使用的阻燃效率比溴代叁嗪、磷酸酯阻燃剂和单独使用3%KPBS母粒要高,对材料力学性能和气味等级的不利影响较小,当苯氧基四溴双酚A碳酸酯齐聚物含量为2 wt%和3%KPBS母粒含量为4 wt%时,阻燃PC材料的阻燃等级可达到UL 94 1.0mm V-0等级,且气味等级≤3.0;与ABS高胶粉和EMA类弹性体相比,MBS增韧阻燃PC材料的综合力学性能更好,当MBS的添加量为4 wt%时,阻燃PC材料的韧性最好。(本文来源于《广东化工》期刊2019年02期）

### 增韧剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以稻壳粉与聚乳酸(PLA)为原料,分别添加不同含量的白炭黑和纳米碳酸钙作为增韧剂,通过模压成型的方法制备木塑复合材料;通过电子万能试验机等设备测试了其力学性能、吸水性能,研究了增韧剂种类及其含量对PLA复合材料的影响。结果表明,相较于白炭黑,CaCO3是比较好的增韧剂,能有效地提高材料的拉伸、弯曲和冲击强度并降低吸水率。且当CaCO3含量为9%时,材料的各项性能最佳。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 增韧剂论文参考文献

[1].邹利华,李梦奇,吴海江,李冬英,王斌.增韧剂和偶联剂下GF增强PA复合材料性能表征分析[J].塑料工业.2019

[2].石凌然,路琴,方敬杰,汤雅萌.不同增韧剂对稻壳粉/PLA复合材料的性能影响[J].农业开发与装备.2019

[3].赵体鹏,岑茵,章明秋,艾军伟,董相茂.PC/PBT合金中增韧剂粒径和增韧效果关系研究[J].广东化工.2019

[4].郭炳锟.增韧剂的种类与用量对桥梁加固用结构胶拉伸性能的影响[J].山西交通科技.2019

[5].杨硕,高红军,叶少勇,孙学科,龙杰明.增韧剂对玻纤增强聚亚苯基砜复合材料性能的影响[J].工程塑料应用.2019

[6].熊磊.不同类型增韧剂对超低聚合度PVC树脂性能的影响[J].聚氯乙烯.2019

[7].朱文,李坤泉,柴生勇,李积德,陈林.不同增韧剂对PBT增韧效果研究[J].塑料工业.2019

[8].汤雅萌,路琴,方敬杰,石凌然.不同增韧剂对PLA/小麦秸秆复合材料性能的影响[J].中国塑料.2019

[9].陈伟,陈锐,冯健,莫文杰,禹权.增韧剂种类及用量对PBT/PC合金性能影响研究[J].广东化工.2019

[10].张宗豪,杨海民,李函坚,张翼翔.几种阻燃剂和增韧剂对低气味阻燃PC材料的气味等级和性能影响[J].广东化工.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5a1742c06905fa46e102804a.html