# 低成本大比表面积γ-Al2O3的制备

### 论文摘要

以廉价无机铝盐硫酸铝为原料,氨水为沉淀剂,十二烷基硫酸钠为添加剂,采用简单沉淀法制备得到较大比表面积γ-Al2O3。通过N2低温物理吸附-脱附、X射线衍射、红外光谱、热重、元素分析、扫描及透射电镜等,研究制备过程中沉淀温度、溶液pH值和添加剂用量对产物γ-Al2O3及其前驱体的晶相结构、形貌织构等性质的影响。结果表明,在沉淀温度75℃、硫酸铝浓度0. 25 mol·L-1、溶液pH=9. 0、老化时间12 h和n（十二烷基硫酸钠）∶n[Al2（SO4）3]=0. 375∶1条件下,所得前驱体（拟薄水铝石）经600℃焙烧后,可获得大比表面积(416. 65 m2·g-1)γ-Al2O3,并且样品中因十二烷基硫酸钠添加,引入的S及Na等杂质含量极少。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 γ-Al2O3制备

- 1.2 样品表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 沉淀温度

- 2.2 沉淀p H值

- 2.3 十二烷基硫酸钠添加量

- 2.3.1 前驱体样品的热重分析

- 2.3.2 产物氧化铝及前驱体样品结构表征

- 2.3.3 产物氧化铝及前驱体样品的元素分析

- 2.3.4 产物氧化铝样品的比表面积及孔结构参数

- 2.3.5 产物氧化铝样品的形貌特征

- 2.3.6 十二烷基硫酸钠添加剂的作用机制

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王昊,胡军,李金金,温崇荣,常宏岗,李平

关键词: 催化剂工程,大比表面积,低成本制备,沉淀法,十二烷基硫酸钠

来源: 工业催化 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 华东理工大学化学工程联合国家重点实验室,中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司天然气研究院

分类号: TQ133.1

页码: 39-48

总页数: 10

文件大小: 2740K

下载量: 227

### 相关论文文献

- [1].关于提高水泥比表面积检测准确性的技巧分析[J]. 门窗 2019(14)

- [2].水泥比表面积试验检测结果偏差的因素研究[J]. 四川水泥 2019(12)

- [3].关于提高水泥比表面积检测准确性的技巧分析[J]. 四川水泥 2018(08)

- [4].低比表面积纳米二氧化硅的制备研究[J]. 塑料工业 2016(05)

- [5].浅述全自动比表面积及孔分析仪的应用[J]. 中国陶瓷工业 2011(03)

- [6].高比表面积金属氟化物的制备及其在制冷剂合成中的应用[J]. 浙江化工 2020(06)

- [7].勃氏法测定水泥的比表面积[J]. 云南化工 2018(12)

- [8].水泥比表面积试验检测结果偏差的因素探讨[J]. 内蒙古公路与运输 2018(05)

- [9].杂议混凝土(3)——似是而非的“比表面积法”理论(下)[J]. 商品混凝土 2012(11)

- [10].沥青混合料中集料比表面积的确定方法[J]. 中外公路 2011(02)

- [11].比表面积标准物质研制进展[J]. 中国计量 2010(01)

- [12].盐含量对沉淀法白炭黑比表面积的影响[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2017(S2)

- [13].长白山区硅藻土提纯处理及红外光谱分析[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [14].全自动比表面积分析仪校准方法及其不确定度评定研究[J]. 计量与测试技术 2016(01)

- [15].海拔及纬度对勃氏法测定比表面积的影响[J]. 河南建材 2014(06)

- [16].比表面积标准物质的定值和不确定度的评定[J]. 计量与测试技术 2010(05)

- [17].水泥比表面积测量的不确定度评估[J]. 施工技术 2010(S1)

- [18].高比表面积聚丙烯腈基炭微球的制备与正交实验分析（英文）[J]. 新型炭材料 2020(02)

- [19].高比表面积氟化镁的合成及其在催化中的应用研究进展[J]. 化工进展 2012(07)

- [20].低比表面积标准物质的研制[J]. 中国粉体技术 2012(03)

- [21].耐高温高比表面积氧化铝的制备及其性能[J]. 化学世界 2012(11)

- [22].实验室湿度对水泥比表面积检测结果的影响[J]. 新世纪水泥导报 2012(06)

- [23].水泥比表面积检验不确定度评定[J]. 交通标准化 2011(11)

- [24].超高比表面积活性炭比表面积对天然气储存性能的影响[J]. 林产化学与工业 2010(04)

- [25].高比表面积煤基活性炭的制备及其吸附性能的研究[J]. 洁净煤技术 2008(01)

- [26].氯化镁/二氧化硅复合载体的制备及其比表面积的控制[J]. 精细石油化工 2008(02)

- [27].新合成二氧化硅氮吸附比表面积不断变化原因探究[J]. 硅酸盐通报 2018(12)

- [28].比表面积试验结果偏差的影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [29].关于提高水泥比表面积检测准确性的技巧分析[J]. 散装水泥 2018(03)

- [30].低碱碳比条件下大比表面积活性炭的制备[J]. 四川化工 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5b3dc1d65b69a8cec1366a2f.html