# 基于响应面法和遗传算法的多自由度微陀螺性能优化

### 论文摘要

为了兼顾微陀螺的灵敏度和带宽,实现其性能优化,将特征提取、响应面法与遗传算法相结合,提出了一种基于灵敏度和带宽最优化的优化设计方法。该方法基于特征提取确定设计变量及约束条件。通过BBD（Box-Behnken Design）方法采样,结合最小二乘法构建微陀螺灵敏度和带宽的响应面近似模型,运用多目标遗传算法对响应面模型进行优化。通过计算Pareto前沿最优解获得一系列优化方案,可同时将灵敏度和带宽分别提升19%和12%,也可在灵敏度不变的前提将带宽拓展78%,可根据实际需要选择不同的优化方案。对原设计和优化方案进行仿真对比,验证了优化设计结果的正确性。采用该方法对多自由度微陀螺的性能进行分析和优化,能在大大提高优化效率的同时有效提高灵敏度与带宽,为微陀螺的优化设计提供一种新思路。

### 论文目录

- 1 双驱动双检测微陀螺

- 1.1 工作原理与结构

- 1.2 灵敏度和带宽的定义

- 1.3 优化流程

- 2 动力学特征提取

- 2.1 无量纲化处理

- 2.2 基于特征提取确定约束条件

- 3 响应面模型构建与精度分析

- 3.1 试验设计

- 3.2 模型构建与精度分析

- 4 基于遗传算法的多目标优化

- 4.1 优化问题描述

- 4.2 优化结果分析

- 5 建模与仿真

- 5.1 电学模型的建立

- 5.2 电学模型的仿真

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郝淑英,孟思,张琪昌,张昆鹏,冯晶晶

关键词: 微陀螺,性能优化,响应面法,遗传算法,多目标优化

来源: 传感技术学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业,自动化技术

单位: 天津理工大学天津市先进机电系统设计与控制重点实验室,机电工程国家级实验教学示范中心,天津大学天津市非线性动力学与控制重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(11872044),国家自然科学基金项目(11602169),国家重点研发计划项目(2018YFB0106200),天津市教委科研计划项目(2017KJ262),天津市自然科学基金项目(16JCQNJC04700)

分类号: TP18;TH824.3

页码: 555-561

总页数: 7

文件大小: 2639K

下载量: 75

### 相关论文文献

- [1].玻璃基环形振动微陀螺谐振子的设计与制造工艺[J]. 飞控与探测 2020(01)

- [2].静电力非线性对双检测微陀螺谐振频率及灵敏度稳定性的影响[J]. 振动与冲击 2020(08)

- [3].面内微陀螺结构设计及模态测试[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [4].时滞位移反馈作用下多自由度微陀螺的刚度非线性及控制研究[J]. 振动与冲击 2020(15)

- [5].静电驱动下振梁微陀螺仪的性能分析[J]. 振动工程学报 2020(04)

- [6].基于硅微陀螺的环形二极管电容检测技术研究[J]. 仪表技术与传感器 2020(08)

- [7].提高载体驱动硅微陀螺灵敏度的方法[J]. 中国惯性技术学报 2016(06)

- [8].抗过载微陀螺结构的高灵敏设计与仿真[J]. 压电与声光 2016(05)

- [9].硅微陀螺仪正交误差校正系统的分析与设计[J]. 中国惯性技术学报 2013(06)

- [10].检测刚度非线性对双检测微陀螺灵敏度稳定性影响[J]. 振动与冲击 2018(24)

- [11].隧道磁阻微陀螺结构设计与加工[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [12].驱动刚度非线性对双检测微陀螺性能的影响[J]. 振动与冲击 2019(14)

- [13].基于神经网络的多尺度多参数硅微陀螺仪研究（英文）[J]. 传感技术学报 2016(08)

- [14].双质量振动式硅微陀螺理论和实验模态分析[J]. 光学精密工程 2015(02)

- [15].硅微陀螺正交校正结构设计与试验[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [16].硅微陀螺正交误差直流校正设计与分析[J]. 中国惯性技术学报 2014(01)

- [17].硅微陀螺仪零偏稳定性的优化[J]. 光学精密工程 2014(09)

- [18].基于驱动频率的硅微陀螺零偏补偿方法研究[J]. 传感技术学报 2012(05)

- [19].硅微陀螺漂移数据滤波方法研究[J]. 传感技术学报 2008(02)

- [20].悬浮转子式微陀螺技术关键、创新设计和最新进展[J]. 功能材料与器件学报 2008(03)

- [21].有机械耦合的电容式硅微陀螺敏感信号读取研究[J]. 电子测量技术 2008(07)

- [22].硅微陀螺仪驱动模态离散控制分析[J]. 中国惯性技术学报 2015(06)

- [23].一种新型的硅微陀螺仪驱动幅值检测和控制方案(英文)[J]. 中国惯性技术学报 2013(05)

- [24].石英微陀螺的驱动控制方法研究[J]. 兵工学报 2013(06)

- [25].基于数字锁相环控制的硅微陀螺仪驱动模态分析与实验[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [26].硅微陀螺仪随机漂移建模及滤波[J]. 电子测量技术 2010(09)

- [27].硅微陀螺阵列信号处理技术研究[J]. 宇航学报 2009(01)

- [28].基于FPGA的硅微陀螺仪零偏温度补偿系统的研究[J]. 计算机与数字工程 2009(06)

- [29].硅微陀螺温度漂移补偿研究[J]. 传感器与微系统 2008(10)

- [30].硅微陀螺仪随机振动强度分析[J]. 电子技术与软件工程 2016(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5b541fbf91e866a07cfe9e44.html