# 声发射在线监测酸性环境下油气管材腐蚀研究综述

### 论文摘要

高含H2S或特高含H2S气藏越来越多投入开发利用,给油气管材带来的腐蚀问题受到极大关注。声发射(AE)是一种无损在线监测技术,具有在酸性环境下在线监测油气管材腐蚀的潜在应用。在前人研究的基础上,综述了声发射在线监测腐蚀的原理以及从声发射波形信号中能提取到的与酸性环境下油气管材腐蚀相关的计数、绝对能量(ABS)、累计能量、上升时间/幅度(RA)、平均频率(AVG frequency)以及振幅分布值b值等参数,并基于这些参数对气泡破裂、点蚀以及腐蚀裂纹产生等过程、腐蚀类型识别以及腐蚀源定位进行了综合分析。声发射在线监测技术在一定程度上能够有效识别酸性环境下油气管材腐蚀过程、类型以及定位腐蚀源,从而提高腐蚀检出能力。声发射在线监测技术对酸性环境下油气管道腐蚀防护与监测具有重要意义。

### 论文目录

- 1 声发射监测腐蚀的原理

- 1.1 声发射对电化学腐蚀失重监测

- 1.2 声发射对裂纹产生监测

- 2 声发射在线监测信号的提取参数

- 2.1 声发射计数

- 2.2 累积能量

- 2.3 绝对 （ABS） 能量

- 2.4 上升时间/幅度 （RA） 值和平均频率 （AVG frequency）

- 2.5 振幅分布b值

- 3 声发射在线监测腐蚀信号分析

- 3.1 噪声信号过滤

- 3.2 声发射在线监测腐蚀过程中信号的分类

- 3.3 声发射在线监测的腐蚀源定位

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 范舟,胡敏,张坤,黄泰愚,王子瑜

关键词: 声发射,在线监测,腐蚀,油气管材,酸性环境

来源: 表面技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 西南石油大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金重点项目(51474181)~~

分类号: TE988.2

DOI: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2019.04.035

页码: 245-252

总页数: 8

文件大小: 1785K

下载量: 183

### 相关论文文献

- [1].环境噪声在线监测系统的研究与实际应用[J]. 环境与发展 2020(10)

- [2].论环境在线监测的应用及发展趋势[J]. 科技经济导刊 2019(08)

- [3].北皂煤矿海域水情在线监测研究[J]. 山东煤炭科技 2016(11)

- [4].输电线路在线监测系统应用和管理平台研究[J]. 通讯世界 2017(17)

- [5].污水处理厂污染源在线监测系统的构建[J]. 电子设计工程 2015(14)

- [6].环境在线监测的发展与应用[J]. 化工管理 2018(19)

- [7].绝缘电阻在线监测系统在电子组件产品中的应用[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2016(06)

- [8].论电气设备的绝缘在线监测与状态检修[J]. 科技视界 2015(10)

- [9].浅谈污染源在线监测系统的应用[J]. 智富时代 2016(03)

- [10].输电线路在线监测系统的研究与实现[J]. 电子制作 2020(14)

- [11].数字化水电站在线监测系统解决方案研究[J]. 水电站机电技术 2018(11)

- [12].110kV输电线路在线监测系统应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(08)

- [13].换流站综合在线监测系统配置及接口研究[J]. 南方能源建设 2016(02)

- [14].浅淡尾矿库安全在线监测系统[J]. 有色冶金设计与研究 2014(01)

- [15].用于电网消费侧旋转机械装置在线监测的数据采集装置研制[J]. 电工技术 2020(15)

- [16].火电机组节能减排在线监测系统的设计应用[J]. 科技创新导报 2016(32)

- [17].电能质量在线监测系统的设计与实现[J]. 中国电力 2017(05)

- [18].在线监测系统在水厂中的应用实例[J]. 科技创新与应用 2014(34)

- [19].理工监测:在线监测市场持续放量[J]. 股市动态分析 2012(34)

- [20].污染源在线监测系统运营管理中出现的问题及建议[J]. 环境科学导刊 2010(S2)

- [21].欧盟火电厂二氧化碳排放在线监测系统质量保证体系对中国的启示[J]. 中国电力 2020(03)

- [22].基于微波技术的在线监测系统分析[J]. 电子制作 2020(Z2)

- [23].高压开关柜在线监测与网络安全[J]. 科技经济导刊 2020(08)

- [24].影响废水在线监测仪器运行因素探讨[J]. 大众标准化 2019(01)

- [25].架空输电线路在线监测系统关键技术研究及开发[J]. 建材与装饰 2018(23)

- [26].深圳市生活垃圾处理设施恶臭在线监测系统的建设与应用[J]. 环境与可持续发展 2015(06)

- [27].物联网在环境在线监测系统中的设计与应用探讨[J]. 内蒙古煤炭经济 2014(05)

- [28].固定污染源在线监测比对现状及存在的问题[J]. 环境与发展 2014(04)

- [29].远程在线监测系统监测与诊断功能的完善[J]. 石油化工设备 2011(S1)

- [30].水污染源在线监测系统应用经验探讨[J]. 自动化博览 2010(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5b727fdbf3413b1ded47b90c.html