# 被动源定位中高精度速度建模与震源逆时成像方法研究

### 论文摘要

随着国家经济建设对石油和矿产资源需求的日益增加,矿山开采和石油勘探的重心逐渐向深部转移,并努力查明第二深度空间的矿产资源情况,这就对微震等被动源定位的精度提出了更高的要求。由于微震等被动源定位大多用的是逆向波场外推和走时反演等手段,这就首先需要了解该地区准确的速度模型、地下构造及岩性分布情况。针对这个问题,本文首先利用主动源全波形反演(FWI,Full waveform inversion)方法来构建该地区的地震波速度场。FWI方法在恢复地下速度场的过程中充分利用了地震波的运动学和动力学信息。因此,FWI方法具有复杂构造成像精度高等优点,能够很好地适应高精度震源定位等方法的需求。但是,FWI方法在具有速度模型反演精度高的优势的同时,仍然存在着很多亟待解决的问题。针对地震勘探全波形反演目标函数的强非线性问题,首先本文提出了归一化能量谱目标函数的反演方法。然后以金属矿为例这类强散射速度模型反演效果差等问题提出了基于能量谱和包络目标函数的联合反演方法。再将FWI方法获得的速度模型输入到逆向走时震源成像算法中,最终可以有效地减少因速度模型不准确而带来的震源定位假象,同时减小震源定位误差。本文提出的三类新方法和对应的研究成果简要概括如下:(1)从缓解全波形反演目标函数的非线性程度出发,利用地震数据频率域能量谱的信息来构建地震反演的误差函数,进而达到缓解波形匹配过程中出现的周期跳跃问题。当模拟数据的相位信息与观测数据的相位信息相差大于半个周期时,便会出现明显的周期跳跃现象,而基于频率域的能量谱信息的目标函数能够有效地减弱这种相位差异较大的波形匹配错位的问题,因此有助于为常规FWI方法提供一个较好的初始速度模型。同时,基于能量谱信息的FWI目标函数还具有不依赖震源子波,衰减观测数据中的噪声成分等作用。(2)本文在联合振幅相位的直接包络反演方法的基础上提出了能量谱和包络目标函数的联合波形反演方法,有效地减弱了地震反演方法对强散射速度模型的依赖程度。在打破基于Born近似约束的同时,将PADEI和NESFWI目标函数相结合,充分发挥了PADEI的宏观尺度构建优势和NESFWI弱非线性的优势,最终获得高精度强散射速度模型的高精度的反演结果。此外,在混合目标函数加入一个权重因子来控制PADEI方法和NESFWI方法在最终梯度中所占有的比例,以适应不同强度散射体的波形反演。(3)逆向走时定位震源定位方法主要是利用逆向走时成像方法将走时场作为数据源,在定位的过程中不需要对波场进行逆时外推,这计算效率方面远远高于常规的波场的逆时成像方法。在原始的基于极值差的成像条件的基础上,本文对逆向走时成像方法的成像过程进行了详细的分析,从多种不同的角度对该数据体在震源点和非震源点的区别进行了量化,提出了多种新的成像条件,并利用金属矿的真实速度模型和反演速度模型测试了这些成像条件在震源群条件下的定位效果。此外,本章为了解决逆向走时成像方法对初始速度模型的依赖问题,本文提出了基于全波形反演的速度模型构建方法来为逆向走时震源定位提供高精度的速度模型输入,进而实现基于高精度速度建模的震源逆时成像。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状和进展

- 1.2.1 全波形反演方法研究进展

- 1.2.2 微震被动震源走时定位方法研究进展

- 1.3 论文研究内容和创新点

- 1.3.1 论文结构和研究内容

- 1.3.2 论文主要创新点

- 第2章 基本理论

- 2.1 有限差分正演模拟

- 2.2 全波形反演基本理论

- 2.3 快速推进法走时计算

- 2.4 逆向走时成像的基本原理

- 2.5 本章小结

- 第3章 归一化能量谱全波形反演方法

- 3.1 全波形反演目标函数与梯度

- 3.1.1 归一化全波形反演方法

- 3.1.2 归一化能量谱全波形反演方法

- 3.2 能量谱全波形反演目标函数与伴随震源

- 3.2.1 目标函数分析

- 3.2.2 全波形反演震源子波影响分析

- 3.2.3 噪声数据的影响分析

- 3.3 Marmousi速度模型测试

- 3.3.1 归一化能量谱全波形反演

- 3.3.2 全波形反演震源子波不准确测试

- 3.3.3 全波形反演噪声测试

- 3.4 金属矿速度模型中的测试

- 3.5 本章小结

- 第4章 能量谱与包络目标函数联合波形反演

- 4.1 振幅相位联合的直接包络反演

- 4.2 联合目标函数反演

- 4.3 联合反演梯度分析

- 4.4 联合反演数值试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于逆向走时信息的震源定位

- 5.1 逆向走时成像的理论基础

- 5.2 多震源同时定位的成像条件

- 5.2.1 基于统计学方法的成像条件

- 5.2.2 基于一维图像处理方法的成像条件

- 5.2.3 基于二维直线检测的成像条件

- 5.3 真实速度模型定位测试

- 5.3.1 Marmousi模型测试

- 5.3.2 金属矿模型测试

- 5.4 全波形反演结果定位测试

- 5.4.1 NESFWI+NFWI结果定位测试

- 5.4.2 PADEI和 NFWI联合反演结果定位测试

- 5.4.3 PADEI和 NESFWI联合反演结果定位测试

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 作者简介及攻读期间发表的学术论文和其它成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 邢贞贞

导师: 韩立国

关键词: 全波形反演,能量谱,目标函数,周期跳跃,直接包络反演,联合反演,逆向走时,震源定位

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 吉林大学

基金: 国家自然科学基金项目“金属矿多源地震波场重构与联合成像研究”(41374115),国家自然科学基金项目“多震源多分量混采数据全波场重构与联合成像研究”(41674124),国家高技术研究发展计划(863计划)重大项目课题“金属矿地震处理,解释新技术与软件系统”(2014AA06A605)

分类号: P631.4

DOI: 10.27162/d.cnki.gjlin.2019.000282

总页数: 104

文件大小: 6666K

下载量: 159

### 相关论文文献

- [1].震源定位新方法中传感器的空间布置[J]. 现代矿业 2015(02)

- [2].二维非测速条件下声发射震源定位方法试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2019(01)

- [3].干涉走时微地震震源定位方法[J]. 地球物理学报 2016(08)

- [4].微地震震源定位方法综述[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2020(04)

- [5].地震干涉技术的三维震源定位方法[J]. 地球物理学进展 2017(06)

- [6].二维非测速条件下声发射震源定位方法数值验证[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [7].微震震源定位计算新方法的探讨[J]. 工业安全与环保 2013(05)

- [8].微震震源定位可靠性综合评价模型[J]. 煤炭学报 2013(11)

- [9].矿山微震震源定位研究进展与展望[J]. Engineering 2018(05)

- [10].基于遗传-拟牛顿混合算法的远场震源定位[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [11].基于改进GA算法的远场震源定位方法[J]. 工矿自动化 2018(02)

- [12].基于沙蝎定位猎物的仿生震源定位方法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2018(02)

- [13].基于MOPSO-SA混合算法的矿山微震震源定位方法[J]. 煤炭科学技术 2020(03)

- [14].矿震P波到时拾取优化与降低震源定位误差应用研究[J]. 岩土工程学报 2014(10)

- [15].多层水平或倾斜介质中的震源定位[J]. 岩土工程学报 2018(06)

- [16].基于L1范数统计的单纯形微震震源定位方法[J]. 煤炭学报 2014(12)

- [17].一种改进的基于网格搜索的微地震震源定位方法[J]. 地球物理学报 2017(01)

- [18].基于压缩感知理论的WSN微震源定位节点设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2017(10)

- [19].矿震震源时空分布的分形特性与活动性预测——以新疆阿舍勒铜矿为例[J]. 岩石力学与工程学报 2019(S1)

- [20].多种群遗传算法在微震震源定位中的应用[J]. 计算机测量与控制 2015(04)

- [21].微震监测震源反演方法[J]. 国外测井技术 2011(06)

- [22].一种新型地下震动传感器设计[J]. 仪器仪表学报 2013(11)

- [23].无需预先测速的微震震源定位的数学形式及震源参数确定[J]. 岩石力学与工程学报 2011(10)

- [24].利用到时差分布图方法进行近场地表震源定位[J]. 地球物理学报 2017(08)

- [25].基于干涉成像条件的弹性波震源逆时定位研究[J]. 地球物理学进展 2018(05)

- [26].井地联合观测多分量微地震逆时干涉定位[J]. 石油地球物理勘探 2014(04)

- [27].浅层震源定位中高精度时间差测量方法[J]. 探测与控制学报 2020(02)

- [28].微地震观测系统及震源定位目标函数研究[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [29].分布式矿震监测系统的震源定位优化研究[J]. 煤炭技术 2018(03)

- [30].微地震震源定位中目标函数的研究与应用[J]. 煤田地质与勘探 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5b99e05d5b1ed4f3a866fca3.html