# 低速二冲程柴油机活塞振荡冷却数值模拟分析

### 论文摘要

为了分析活塞热负荷,利用CFD软件建立组合式活塞振荡冷却模型,并使用VOF多相流模型对冷却油腔的振荡换热过程进行数值模拟,得到活塞位于不同位置时油腔内机油填充率和壁面平均换热系数。计算结果表明冷却腔内机油填充率在35%左右,其波动不仅与活塞运动状态有关,还与伸缩套管固定管内油压变化有关。将冷却油腔近壁面边界条件作为活塞热分析边界条件,预测活塞温度场。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吕行,冯立岩,刘超

关键词: 低速二冲程柴油机,组合活塞,振荡冷却,冷却油,两相流,流固耦合,温度场

来源: 船舶工程 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 动力工程

单位: 大连理工大学能源与动力学院,东风汽车公司技术中心

分类号: TK402

DOI: 10.13788/j.cnki.cbgc.2019.S1.031

页码: 134-137

总页数: 4

文件大小: 687K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].复合隔热组合活塞结构设计及优化[J]. 内燃机学报 2020(05)

- [2].240组合活塞铝裙表面异常现象分析[J]. 机车车辆工艺 2016(06)

- [3].组合活塞环装车试验报告[J]. 内燃机配件 2008(02)

- [4].机车柴油机组合活塞的温度场数值模拟[J]. 机械设计与制造 2008(11)

- [5].330型柴油机钢顶铁裙组合活塞设计[J]. 铁道机车与动车 2016(07)

- [6].组合活塞钢顶镀铬工装设计[J]. 机车车辆工艺 2019(04)

- [7].柴油机钢头铁裙组合活塞有限元计算分析[J]. 机械设计与制造工程 2014(06)

- [8].柴油机组合活塞柔性装配线[J]. 铁道机车与动车 2013(09)

- [9].组合活塞振荡冷却结构的合理设计[J]. 柴油机 2008(04)

- [10].基于微动特性的组合活塞顶和裙部结合面优化设计[J]. 内燃机学报 2018(04)

- [11].浅谈组合活塞螺栓的预紧[J]. 内燃机与动力装置 2014(06)

- [12].某柴油机组合活塞的有限元分析[J]. 内燃机与动力装置 2012(05)

- [13].钢顶组合活塞失效机理研究[J]. 内燃机配件 2009(06)

- [14].240高爆压柴油机活塞的改进设计[J]. 机车车辆工艺 2018(01)

- [15].基于传热系数反求法的船用柴油机组合活塞热分析[J]. 内燃机工程 2012(04)

- [16].船用大功率柴油机组合式活塞热结构耦合分析及温度场预测[J]. 柴油机 2014(05)

- [17].旋转磁场检测技术在异形件探伤中的应用[J]. 铁道机车与动车 2016(03)

- [18].柴油机组合活塞温度场及热机耦合应力分析[J]. 内燃机与配件 2013(03)

- [19].G32柴油机活塞头冷却结构的优化设计[J]. 广东造船 2009(01)

- [20].柴油机组合活塞失效分析及改进措施[J]. 重庆三峡学院学报 2010(03)

- [21].机车柴油机活塞热负荷分析[J]. 铁道机车与动车 2017(06)

- [22].考虑活塞环组动力学的船用大功率柴油机组合式活塞温度场预测[J]. 内燃机工程 2016(03)

- [23].内燃机的活塞设计[J]. 科技信息 2009(33)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5bc14b01b40b47d4481d4783.html