# 火力发电厂脱硫废水硬度的测定

### 论文摘要

火力发电厂脱硫废水主要来自石膏脱水和清洗系统的清洗废水等,然而脱硫废水水量排放差别较大,间断排放且不稳定,水质中钙、镁、氟等离子处于过饱和状态,易出现严重的结垢现象,同时水中还含有大量重金属,给水质硬度的测定增加了难度。通过实验对比了2种水质硬度测定方法:1)采用乙二胺四乙酸(ethylenediaminetetraacetic acid,EDTA)二钠滴定法直接测定水硬度;2)采用火焰原子吸收分光光度法(atomic absorption spectrophotometry,AAS)先测定钙镁浓度再计算水硬度。实验结果表明,2种方法的硬度测定结果无显著性差异。AAS法因其高效、绿色环保等特点,在批量化分析测定中更有优势,可作为火力发电厂脱硫废水硬度测定的方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 EDTA二钠滴定法测定火力发电厂脱硫废水硬度

- 1.1 EDTA二钠滴定法原理

- 1.2 EDTA二钠滴定法实验所需仪器与试剂

- 1.2.1 实验所需仪器

- 1.2.2 实验所需试剂

- 1.3 EDTA二钠滴定法实验过程

- 1.4 EDTA二钠滴定法实验结果

- 2 AAS法测定火力发电厂脱硫废水硬度

- 2.1 AAS法原理

- 2.2 AAS法实验所需仪器与试剂

- 2.3 AAS法实验结果

- 3 2种水质硬度测定方法实验结果对比

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冀雪妮,俞旷,王涛英,沈朝峰,陈陈,姬海宏,刘伟伟

关键词: 脱硫废水,硬度测定,乙二胺四乙酸二钠滴定法,原子吸收分光光度法

来源: 发电技术 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用,电力工业

单位: 华电电力科学研究院有限公司

分类号: TM621;X832

页码: 54-57

总页数: 4

文件大小: 503K

下载量: 93

### 相关论文文献

- [1].浅谈火力发电厂焊接热处理常见问题及纠正措施[J]. 科学技术创新 2019(34)

- [2].大型火力发电厂超低排放改造工程工艺改进及设计优化实践[J]. 河南科技 2019(32)

- [3].分析发电机组集控运行技术在火力发电厂中的应用[J]. 建材与装饰 2020(01)

- [4].火力发电厂安全生产管理及策略研究[J]. 化工管理 2019(33)

- [5].火力发电厂土建结构设计的实践研究[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [6].浅谈火力发电厂能耗管理及节能技术应用[J]. 财经界 2019(36)

- [7].火力发电厂烟气净化技术及运用[J]. 低碳世界 2019(12)

- [8].火力发电厂电气运行中故障原因分析及改善措施[J]. 中国设备工程 2020(04)

- [9].电力生产中的火力发电厂锅炉运维措施[J]. 电气时代 2020(02)

- [10].关于火力发电厂环境成本的探析[J]. 商讯 2020(12)

- [11].火力发电厂输煤皮带损伤与维护分析[J]. 石化技术 2020(03)

- [12].大数据在火力发电厂中的应用[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [13].基于三维安全风险评价对火力发电厂氨站进行风险评估[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(04)

- [14].火力发电厂锅炉运行优化策略研究[J]. 中国设备工程 2020(15)

- [15].火力发电厂锅炉运行控制的节能策略研究[J]. 化工管理 2020(24)

- [16].火力发电厂燃煤优化的管理分析[J]. 电子技术 2020(06)

- [17].火力发电厂生产现状及降耗优化措施分析[J]. 化工管理 2019(02)

- [18].火力发电厂煤炭验收及管控研究[J]. 中国新技术新产品 2019(05)

- [19].德国突然宣布2038年永别煤电站[J]. 新能源经贸观察 2019(Z1)

- [20].火力发电厂锅炉优化运行工程措施研究[J]. 居舍 2019(14)

- [21].浅析火力发电厂经济管理中存在的问题和解决方法[J]. 现代经济信息 2019(13)

- [22].论加强火力发电厂安全生产管理[J]. 华北电业 2019(06)

- [23].火力发电厂环保产业的新型发展路径探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(06)

- [24].火力发电厂热动系统节能优化措施[J]. 矿业装备 2019(05)

- [25].火力发电厂燃料系统安全运行分析[J]. 科技风 2019(32)

- [26].火力发电厂低压电气供配电和设备安全运行分析[J]. 科技创新导报 2019(21)

- [27].浅议火力发电厂建设过程中业主需重点把控的设计质量要点[J]. 内蒙古科技与经济 2019(20)

- [28].关于火力发电厂班组培训方式的研究[J]. 中外企业家 2019(35)

- [29].火力发电厂锅炉的节能降耗策略研究[J]. 科技资讯 2018(20)

- [30].加强火力发电厂环保监控与管理工作[J]. 山东工业技术 2018(24)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5bf645c6270fb4492c488cfc.html