# 基于单孔声波法测试巷道围岩松动圈试验研究

### 论文摘要

为确定合理的锚杆支护参数并提高巷道围岩稳定性,利用声波测试松动圈的原理,结合山西金庄煤业5203煤巷的工程地质条件,依据围岩松动圈形成机理合理布置测试地点,采用单孔声波法对该矿围岩松动圈范围进行现场测试并进行锚杆支护参数设计,经FLAC3D数值模拟和现场工业性试验验证。该支护设计是可行的。研究结果表明:5203煤巷的松动圈范围为1.5～2.1 m,数值模拟结果中支护方案2相比方案1两帮最大位移减少了9.5%,顶板最大位移由46.2 mm减至45.6 mm;现场实用效果良好,两帮位移为30.3 mm,顶板位移为46.5 mm,现场实测与数值模拟结果基本吻合,证实单孔声波测试法能够快捷、准确测试巷道围岩松动圈范围,具有较好的工程实用性和优越性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 松动圈测试技术及原理

- 2 工程应用实例

- 2.1 煤层赋存特征及地质构造

- 2.2 测试设备的选取及原理

- 2.3 测试地点的布置

- 2.4 测试结果分析

- 2.4.1 左帮1号钻孔测试结果分析

- 2.4.2 左帮2号钻孔测试结果分析

- 2.4.3 右帮1号钻孔测试结果分析

- 2.4.4 右帮2号钻孔测试结果分析

- 2.5 煤巷锚杆（索）支护设计及支护参数确定

- 2.5.1 锚杆（索）支护设计的理论计算

- 2.5.2 围岩稳定性效果测试

- 3 支护方案数值模拟分析

- 3.1 模型的建立

- 3.2 数值模拟结果及分析

- 3.3 不同支护方案对比分析

- 3.4 试验效果

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨艳国,范楠

关键词: 单孔声波测试法,围岩松动圈,锚索支护,围岩稳定性

来源: 煤炭科学技术 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 辽宁工程技术大学矿业学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51674132)

分类号: TD353

DOI: 10.13199/j.cnki.cst.2019.03.013

页码: 93-100

总页数: 8

文件大小: 373K

下载量: 220

### 相关论文文献

- [1].动静载作用下隧道围岩松动圈的数值模拟[J]. 中国公路 2020(01)

- [2].神州煤业8~#煤层回采巷道围岩松动圈测试及分析[J]. 山西煤炭 2019(04)

- [3].巷道围岩松动圈测试研究[J]. 能源与环保 2019(05)

- [4].基于声波法的围岩松动圈测试研究[J]. 能源与环保 2017(12)

- [5].高地应力软弱围岩松动圈测试研究[J]. 甘肃科技 2018(03)

- [6].高湿度环境下围岩松动圈形成机理探讨[J]. 中国科技论文 2015(09)

- [7].声波法和窥视技术相结合的围岩松动圈测试方法探究[J]. 煤炭技术 2015(10)

- [8].回采巷道围岩松动圈影响因素分析[J]. 矿业工程研究 2012(02)

- [9].地质雷达法探测确定围岩松动圈范围的探究[J]. 矿业工程研究 2018(04)

- [10].某钻爆法施工隧道围岩松动圈测试与分析[J]. 工程勘察 2019(06)

- [11].深部巷道围岩松动圈厚度测试及演化规律研究[J]. 云南冶金 2017(02)

- [12].茶镇隧道围岩松动圈范围测量与研究[J]. 西安工业大学学报 2014(10)

- [13].复合顶板煤巷围岩松动圈测试及数值模拟[J]. 煤炭科技 2010(01)

- [14].围岩松动圈理论在巷道支护中的应用[J]. 陕西煤炭 2009(03)

- [15].大冶铁矿软岩巷道围岩松动圈的测试研究[J]. 矿业工程研究 2009(01)

- [16].岩巷掘进爆破震动对围岩松动圈影响的研究[J]. 煤矿爆破 2009(03)

- [17].隧道水平岩层围岩松动圈特性及锚固设计研究[J]. 青海交通科技 2015(04)

- [18].软岩巷道围岩松动圈厚度测试及演化规律研究[J]. 煤 2014(04)

- [19].极限拉应变准则在围岩松动圈模拟中的应用[J]. 地下空间与工程学报 2014(02)

- [20].耿村煤矿围岩松动圈测试研究与应用[J]. 露天采矿技术 2012(01)

- [21].基于围岩松动圈现场测试的深部软岩巷道支护技术优化[J]. 矿冶工程 2012(01)

- [22].通省隧道大变形围岩松动圈测试与分析[J]. 工程地球物理学报 2011(03)

- [23].声波法测试巷道围岩松动圈的现场应用[J]. 煤炭工程 2009(08)

- [24].考虑围岩松动圈支护体影响的深埋圆形隧道衬砌优化设计[J]. 工程科学学报 2015(07)

- [25].浅析围岩松动圈锚杆支护技术[J]. 民营科技 2014(05)

- [26].深井回采巷道围岩松动圈监测分析及支护方案的优化[J]. 煤炭工程 2013(02)

- [27].基于地质雷达探测技术的巷道围岩松动圈测定[J]. 煤炭科学技术 2013(03)

- [28].城郊煤矿围岩松动圈变化规律及控制研究[J]. 山东煤炭科技 2012(02)

- [29].千米深井围岩松动圈范围的研究[J]. 山东煤炭科技 2011(01)

- [30].深井软岩巷道围岩松动圈厚度测试技术及应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(30)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5ca2e6f549d3274237864186.html