# 掺杂量子点的光频转换性质及其在紫外探测上的应用研究

### 论文摘要

基于锰掺杂量子点具有大的Stokes位移和长荧光寿命的特性,本文提出一种基于掺杂量子点光频转换的紫外探测系统。量子点将紫外信号转换成硅基CCD工作波段的荧光信号,结合其长荧光寿命导致的信号时间延迟,从而提高成像器件在紫外波段的探测效率,实现了单通道全景式紫外成像探测。首先,针对锰掺杂量子点长荧光寿命的特点,在成像光路中引入光学斩波器,将入射的可见光和紫外光的混合信号变为周期性的脉冲信号,当单位周期内的入射光被切断时,可见光信号迅速衰减,而源于紫外信号的荧光由于长寿命的性质出现缓慢的拖尾,将这部分信号提取出来就可以获得紫外信号的信息。当入射光处于开/关状态时,单通道成像系统分别获得可见/紫外信号图像,从而实现单通道全景式紫外成像探测。其次,对探测系统中出现的时间延迟进行了理论分析。当脉冲光入射到锰掺杂量子点薄膜时,探测器接收到的信号上升沿和下降沿都产生了一定程度的时间延迟,这部分延迟是由斩波器裁剪出的光照面积的和量子点荧光延迟共同产生的,并以卷积形式呈现。本文将这二者的模型进行了简化,并给出了相应的数学表达式,还通过实验结果验证了模型的正确性。此外,本文提出了一种新型的合金量子点制备方法,具有良好的光学性质,且可重复性高。进一步优化的核/壳结构也显著提高了材料的光稳定性,拓宽了量子点的使用范围。最后,针对量子点薄膜由散射导致的光能利用率低的问题,设计了一款基于反射膜的微透镜阵列模型,在提高微透镜填充因子的前提下,使量子点的荧光利用效率提高了50%以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 量子点的介绍

- 1.1.1 量子点的定义

- 1.1.2 量子点的基本性质

- 1.1.3 掺杂量子点

- 1.1.4 量子点的应用

- 1.2 紫外探测的介绍

- 1.2.1 紫外探测的优势

- 1.2.2 紫外探测的发展

- 1.3 量子点在紫外探测上的应用

- 1.3.1 基于量子点波长转换的紫外探测

- 1.3.2 基于量子点复合结构的紫外探测

- 1.4 本论文的主要研究内容

- 第二章 大尺寸Zn CdS:Mn核壳结构量子点的制备与表征

- 2.1 量子点合成所用试剂和装置

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 合成装置

- 2.2 相关光学性质的测量表征

- 2.2.1 测量仪器

- 2.2.2 测量方法

- 2.3 量子点制备方法

- 2.3.1 前驱体溶液制备方法

- 2.3.2 ZnCdS:Mn/ZnS量子点的合成方法

- 2.3.3 厚壳层ZnCdS:Mn/ZnS量子点的合成方法

- 2.3.4 量子点@聚合物薄膜的制备

- 2.4 量子点合成方法优化过程

- 2.4.1 ZnCdS:Mn量子点晶核的合成方法优化

- 2.4.2 ZnS壳层包覆方法的优化

- 第三章 量子点的光学性质分析

- 3.1 半导体纳米材料的带隙调控

- 3.2 ZnCdS:Mn/ZnS量子点吸收光谱的调控

- 3.3 量子产率与壳层厚度的关系

- 3.4 壳层厚度对量子点光稳定性的影响

- 第四章 基于掺杂量子点的紫外探测系统研究

- 4.1 量子点薄膜基本光学性质

- 4.2 紫外探测系统工作原理

- 4.3 量子点薄膜对光电二极管及成像器件的改善作用

- 4.4 量子点薄膜产生的时间延迟理论分析

- 第五章 量子点薄膜的性能改进

- 5.1 量子点薄膜的光能利用率问题

- 5.2 微透镜阵列简介

- 5.3 量子点与普适透镜模型的结合

- 5.4 基于增反膜的微透镜阵列模型设计

- 第六章 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的学术成果

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 袁玉芬

导师: 张家雨

关键词: 量子点,掺杂,紫外探测,光频转换

来源: 东南大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,无线电电子学

单位: 东南大学

基金: 国家973计划项目(2015CB352002),江苏省科技计划项目(BE2018117)

分类号: TN23;O471.1

DOI: 10.27014/d.cnki.gdnau.2019.002385

总页数: 71

文件大小: 3779K

下载量: 13

### 相关论文文献

- [1].碳量子点的抑菌性能研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].氮掺杂黄色碳荧光量子点的制备与表征[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [3].碳量子点/壳聚糖涂膜剂在芒果保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业 2019(22)

- [4].氧化物薄膜抑制量子点的光衰性能[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [5].谷胱甘肽碲化镉量子点的合成及痕量铅离子检测[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].量子点背光技术的研究进展[J]. 中国光学 2020(01)

- [7].基于量子点接触的开放双量子点系统电子转移特性[J]. 物理学报 2020(04)

- [8].氧化锡量子点的合成及对抗坏血酸的灵敏传感研究[J]. 发光学报 2019(12)

- [9].基于碳量子点荧光恢复检测牛奶中多巴胺残留[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [10].含镉量子点的毒性研究进展[J]. 中国细胞生物学学报 2020(01)

- [11].碳量子点/银复合材料的制备及其在溴氰菊酯检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [12].基于煤基碳量子点检测氨苄青霉素[J]. 化学研究与应用 2020(03)

- [13].碳量子点/壳聚糖复合物的制备及用于槲皮素检测[J]. 分析试验室 2020(04)

- [14].碳量子点的制备方法与性质研究[J]. 化工管理 2020(12)

- [15].脑靶向硫化银量子点的构建及体外跨血脑屏障作用[J]. 温州医科大学学报 2020(03)

- [16].二维T型三终端量子点阵列的量子输运[J]. 量子电子学报 2020(03)

- [17].南航团队在硼量子点实验研究中取得新进展[J]. 电子世界 2020(09)

- [18].银掺杂铜铟硒量子点的制备以及光学性能研究[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [19].面向旋转部件监测的耐高温量子点传感器研究[J]. 机械工程学报 2020(10)

- [20].量子点显示：让“视界”更精彩[J]. 新材料产业 2020(02)

- [21].量子点显示及其制造技术研究综述[J]. 科技创业月刊 2020(06)

- [22].荧光硅量子点作为叶面光肥提高生菜对光能利用率的机理研究[J]. 发光学报 2020(07)

- [23].巯基乙胺为稳定剂制备水溶性荧光量子点的合成探究[J]. 山东化工 2020(08)

- [24].碳量子点在肿瘤治疗中的应用[J]. 中国医药导报 2020(13)

- [25].以污泥为基质的碳量子点的制备及表征[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [26].一种新型量子点胶束的制备及其细胞成像研究[J]. 中南药学 2020(07)

- [27].碳量子点在重金属离子检测中的应用专利技术综述[J]. 河南科技 2020(09)

- [28].超稳定的碲掺杂碳量子点在细胞保护和光动力学治疗中的应用（英文）[J]. Science Bulletin 2020(18)

- [29].近红外量子点：小粒子，大能量[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [30].引入前沿科学 培养化学核心素养——以“碳量子点的制备”综合实验设计为例[J]. 化学教育(中英文) 2020(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5cb01868bb276b852a8de931.html