# 硫酸盐-干湿循环下高延性纤维增强水泥基材料的自愈合

### 论文摘要

采用1.0%,1.5%和2.0%预加拉伸应变,使养护7,28d龄期的高延性纤维增强水泥基复合材料（ECC）试件产生裂缝,研究其在经历10,20和30次硫酸盐-干湿循环后的裂缝特性、自愈合后的拉伸性能及自愈合产物.结果表明:带裂缝试件在经历不同循环次数后均表现出了良好的自愈合效果,残余裂缝的最大宽度和数量明显减少;养护7d试件经历10次循环后的残余裂缝最大宽度由愈合前的80μm降至25μm,养护28d试件经历30次循环后的残余裂缝最大宽度由愈合前的100μm降至50μm;67%以上带裂缝试件自愈合后的单轴拉伸应变能力接近甚至超过同样经历的对比用无裂缝空白试件;养护7d试件自愈合后的最终应力可分别恢复至75%以上,养护28d试件可恢复至131%以上;层状结构的CaCO3晶体是ECC试件的主要自愈合产物.

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原材料

- 1.2 ECC试件的制备

- 1.3 试验设计

- 1.3.1 单轴拉伸试验

- 1.3.2 硫酸盐-干湿循环试验

- 1.3.3 裂缝宽度的测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 自愈合前后的裂缝特性

- 2.2 自愈合后的拉伸性能

- 2.3 自愈合产物分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 阚黎黎,龚雅文,王靖荣

关键词: 裂缝,自愈合,硫酸盐侵蚀,干湿循环

来源: 建筑材料学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 上海理工大学环境与建筑学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51508329)

分类号: TU528

页码: 192-198+213

总页数: 8

文件大小: 2718K

下载量: 259

### 相关论文文献

- [1].干湿循环过程中红黏土改良土路基填料试验研究[J]. 铁道建筑 2020(06)

- [2].干湿循环作用下尾矿砂的强度特性试验研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [3].多次干湿循环对红土裂隙性和力学特性影响[J]. 南昌大学学报(工科版) 2018(03)

- [4].干湿循环作用下废弃泡沫轻量土水稳定性试验研究[J]. 公路 2017(02)

- [5].膨胀土干湿循环试验研究[J]. 铁道工程学报 2017(08)

- [6].高速公路粉黏土干湿循环效应试验研究[J]. 工程与建设 2015(06)

- [7].干湿循环对云南红土渗透性的影响[J]. 科学技术与工程 2019(27)

- [8].干湿循环次数对粉质黏土动力特性的影响研究与预测[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [9].干湿循环作用下红土抗剪强度与微结构关系研究[J]. 水文地质工程地质 2018(03)

- [10].干湿循环下花岗岩残积土强度衰减试验研究[J]. 工程地质学报 2017(03)

- [11].干湿循环条件下重塑膨胀土的裂隙发育特征及量化研究[J]. 工程地质学报 2016(05)

- [12].硫酸盐干湿循环条件下混凝土强度及断裂性能实验研究[J]. 科技风 2015(11)

- [13].砂岩力学特性对干湿循环效应响应规律的试验研究[J]. 北京理工大学学报 2013(10)

- [14].硫酸盐干湿循环作用对混凝土性能的影响[J]. 混凝土 2018(04)

- [15].海水干湿循环下玄武岩纤维增强珊瑚混凝土耐久性[J]. 合成纤维 2020(03)

- [16].干湿循环作用下压实黄土强度劣化模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(12)

- [17].基于核磁共振技术的弱胶结砂岩干湿循环损伤特性研究[J]. 岩石力学与工程学报 2019(04)

- [18].干湿循环对有无上覆荷载作用镇江下蜀土抗剪强度的影响[J]. 工业建筑 2019(04)

- [19].干湿循环作用下弱胶结岩石声发射特征试验研究[J]. 采矿与安全工程学报 2019(04)

- [20].干湿循环下红黏土边坡裂隙演变规律[J]. 建筑科学与工程学报 2019(05)

- [21].干湿循环对掺粉煤灰高水材料力学特性影响[J]. 粉煤灰综合利用 2018(03)

- [22].膨胀土干湿循环效应及其对边坡稳定性的影响[J]. 工程地质学报 2012(06)

- [23].反复干湿循环对非饱和土的力学特性影响研究[J]. 岩土工程学报 2010(01)

- [24].水分迁移过程中干湿循环对红土含水率的影响[J]. 中国水运(下半月) 2020(02)

- [25].干湿循环作用对非饱和锂渣混凝土氯离子扩散性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [26].基于海水干湿循环的天然橡胶支座剪应变相关性试验研究[J]. 土木工程学报 2018(S1)

- [27].干湿循环条件下水泥改良泥质板岩粗粒土的静力特性试验研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [28].干湿循环对云南饱和重塑红土固结不排水剪切特性的影响[J]. 工业建筑 2019(07)

- [29].干湿循环下红粘土力学特性衰减规律研究[J]. 工程勘察 2018(02)

- [30].干湿循环对深部粉砂岩蠕变特性影响的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2018(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5cbc315bb06a4dd99c30aaab.html