# 新建EPON+CATV网络建设费用分析与控制

东海县文体广电和旅游局

摘要:本文首先明确了新建EPON+CATV网络的建网目标,而后重点分析了其费用组成及其影响因素,并就如何进行费用控制进行了详细的闸述和论证,最后通过与原双向HFC网络比较,清楚地表明了建设费用的控制效果。

关铺词:新建EPON+CATV网络；建设费用；控制；IP网络

EPON作为一种新的双向网络接人技术,正越来越多地被各地广电网络公司所采用,特别是新建的网络,很多广电网络公司都把其建成一张在CATV网络上叠加EPON技术的双向网络。新建的EPON+CATV网络对广电网络公司来讲最关心就是建设费用。本文的重点就是分析新建网络的建设费用组成及其影响因素,并在此基础上论述如何去控制它。文中的新建网络范围指从分前端光传输设备至用户终端,不包括主干环网。EPON+CATV网络的光网络采用双纤共缆传输,其中CATV系统采用1310nm波长,EPON人户方式采用网线,建设费用中的人工费按本地的行业平均工资计算。

一、CATV网络现状

在中国，有线电视至今已有二十多年的发展历史，从当初的同轴电缆传输到现在的光纤同轴混合传输，有线电视网络已基本进入了“光进铜退”的发展时期，本着以实现FTTH为目标的原则，光纤已进一步推近用户端，目前，各大中城市新建的基于HFC网络的有线电视系统，基本都已完成860MHZ的系统升级，实现光纤到楼栋（FTTB），-5电缆接入用户，某些具备条件的广电网络公司则采用同轴电缆与五类线复合的方式接入用户，而且在做新的小区网络规划时，多数光节点的所带用户都被控制在100户左右，因此，总体上新一代的HFC网络结构的有线电视系统、已基本具备多业务接入的高带宽、高质量、大容量的传输承载能力。

二、EPON网络的建网目标

EPON网络实现了网络的双向功能，并能满足有线电视用户应用双线业务的需求，使网络具有承载双向业务的能力。EPON网络的建网目标是要求建设费用比较经济，能满足近期的双向业务的发展需要，易于升级扩容。

用户宽带作为重要的建网目标，应根据近期开展的双向业务来规划。不同的双向业务对上下行宽带的需求是不同的。由于不同性质的用户群对双向业务的需求是不同的，需要对不同用户群分配不同的宽带，使EPON网络建设差异化。对潜在双向业务接入率的地块，如拆迁安置房和经济适用房，应采用EOC方式入户，使光纤到多幢楼；而潜在双向业务接入率高的地块，如商品房和商贸楼可采用网线入户，使光纤到楼甚至光纤到楼道。差异化建设的EPON网络可充分发挥网络的价值，使建网投资能比较快速的得到回收。

三、新建网络费用组成及分析

1.新建网络的费用组成

新建网络的建设费用由新建地块内费用,主干网络费用和分前端光传输设备费用三部分组成,

1.1新建地块内的建设费用

这部分费用主要包括新建地块内的基础网络,CATV接入网,EPON接入网和光接入网四部分内容:基础网络主要指入户管道和终端盒,建筑物内预埋的管道和箱体,场外地埋管道和窨井,室外的设备保护箱体以及接入机房等,单位建设费用按b1元/m2计算.

CATV接入网主要指光接收机到用户终端的信号分配网络,包含有源放大网络和无源分配网络,单位建设费用按c1元/户计算.

EPON接入网主要指光网络单元(ONU)至用户终端的网络,包含各规格的网线及其附件和楼道交换,单位建设费用按e1元/户计算.

光接入网是组成CATV+EPON网络的光纤网络,是从主干网络上的光缆交接箱至地块内的光节点,包括各种规格的光缆,光分路器及附件,单位建设费用按f元/光节点计算.

1.2主干网络建设费用

主干网络的建设费用主要包括主干基础网络,主干光缆网络两部分,单位建设费用按B元/户进行固定摊派.

1.3分前端光传输设备费用

分前端光传输设备的费用包括分前端内CATV光传输设备和EPON光传输设备两部分,其中CATV光传输设备主要指光发射机(模块)的添置费用,EPON光传输设备主要指PON口的添置费用.这部分费用与新建网络的光节点数密切相关,单位建设费用分别按c2元/户和e2元/户计算.

四、费用的影响因素分析及其控制

新建EPON+CATV的建设费用主要受设计规划标准,主干网络的资源使用量,地块内的基础网络建设标准和器材设备的选用四方面凶素影响,具体的控制措施也从这四方面人手。

EPON+CATV网络的费用与设计规划标准息相关,其中主要有以下几个方面.

1．光传输设备端口与光节点数的对应关系

这里的对应关系分别指CATV网络中光发射机(模块)对应的光接收机数量和EPON网络中PON口对应的ONU数量,可按式(2)和式(3)进行计算.

c2=P1/(Ocxk)(2)

e2=P2/(Oe×k)(3)

其中,P1为光发射机(模块)的价格;Oc为光发射机对应光接收机数;P2为PON口价格;Oe为每PON口对应的ONU数,k为光端口利用率.

由于使用固定规格均分光分路器实现二级光分的原因,使光端口利用率k只能达到75%左右.对CATV网络可规划1个光发射机(模块)对应8个光接收机,而EPON网络近期先按1个PON口对应32个ONU进行规划,将来通过减少对应数来升级扩容.

2.光节点的覆盖用户数

光节点覆盖用户数,简单地讲就是光纤到达的位置(FTrK),覆盖用户数随着光纤到多幢楼(FTFC),到楼(兀TrB),到楼道(nTrC0dor),甚至到户(nTrH)越来越少,本文在计算过程中参考的用户数,分别按500,200,100户,40户和10户计算,其中500,100代表nTI1C方式,40户代表F1TrB方式,10户代表FTTCorridor方式.

2.1光接收机的覆盖用户数

光接收机的覆盖用户数可设计规划一步到位,但需要考虑互动点播业务(VOD)是IPQAM方式还是IPrrV方式,对于前者覆盖用户数越少可支持更多的并发流,而对于后者根据多年的CATV网络运行经验,做到信号基本无源分配,网络的可靠性和安全性就大为提高.

3.CATV网络参数与系统指标

CATV信号的数字化和基本无源分配对系统的C/N和非线性指标的要求有所降低,对光设备的性能指标和光链路的运行参数要求也相应会低些.数字信号存CSO和CTB为50dB左右,C/N达到41dB情况下,MER值在前向纠错后(FEC)后仍能达到36dB以上,在保证系统指标较大富裕量的前提下,能提高用户终端电平,减少分前端光发射机数量,降低网络建设费用.

五、器材和设备的选用

1．选用原则

在新建网络中,器材和设备的采购费用在总建设费用中占的比例很高.在能满足建设和运维需要的同时,尽量选用性价比高,售后服务好的产品,同时可优先考虑技术成熟,标准明确,并已大规模商用的国产化设备.

2．与原双向HFC网的不同要求

CATV接入网从双向变为单向,降低了对同轴电缆的要求,可把四屏蔽降为双屏蔽,铝管电缆降为编织网电缆,光接收机可选用砷化镓模块高电平输出型,这些措施都能降低网络建设费用.

3.与原双向HFC网络建网费用比较

双向HFC网络的费用组成与EPON+CATV网络基本一致,也包括分前端设备,主干网络和新建地块内建设费用三部分,其中分前端设备除正向光传输没备外还应包括反向光接收机和CMTS的费用,而新建地块内的接入网中没有EPON网络,并大大简化了光接入网.与按500户一个光节点规划的原双向HFC网络建设平均费用进行比较,每户建网成本增加121元,新建的EPON+CATV网络的平均建设费用只比原双向HFC网络增加了15%,费用控制效果良好,同时新建的网络不仅使分配给用户的带宽至少增加了10倍,而且其运行的可靠性和稳定性大为提高.

结语

本文中的建设费用控制措施已在我公司的新建EPON+CATV网络中进行实际应用.已建成的网络的性能指标均达到建网目标,其运行情况良好.

参考文献

[1]刘锐.HFC网络建设成本优化分析报告.《有线电视技术》.2008年

[2《DXJS1021—2007中国电信光纤到户(FITH)工程设计规范》.电信集团公司,2007年

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5d3cd0f3a1aabacdbf5b9d94.html