# 配电网络中电缆线路运行维护及其检修问题研究王冰阁

（广东电网有限责任公司东莞供电局长安供电分局）

摘要：近年来，我国电力事业的发展取得了十分显著的成效，为了更好的满足人们的用电需求，相应的配电网络也进行了全面的完善和优化，尤其是电缆线路结构、运行、以及覆盖范围等，都发生了很大的变化，相对，这就给配电网络的运行质量和运行安全提出了很高的要求，因此，必须加强电缆线路的运行维护和检修工作，这样才能解决一切存在的线路问题，使其安全性和稳定性得到大大增强，进而为我国配电网的长期发展提供可靠的保障。

关键词：配电网络；电缆线路；运行维护；检修问题

目前，我国电力事业的发展蒸蒸日上，其已成为促进社会经济建设的重要型产业结构之一，而随着人们用电量的不断增多，社会各界对于配电网络的运行安全也给予了高度的重视，因此，只有对其电缆线路的结构以及运行规模进行合理的变化，并做好相应的运行维护和检修工作，才这样能从根本上保证线路质量，使其负荷运载能力及抗压耐高温能力得到大大增强，从而更好的为我国配电网络的正常运行所服务。

1.电缆线路运行特点分析

1.1运行电压

电缆线路是配电网络中最重要的组成部分，其在运行过程中会受到自身结构所约束，进而对电压的要求也会十分明显。例如，电缆线路在实际运行时，其运行电压必须保持在规定范围内，可以将额定电压115%之内的数值作为电压基准。另外，用作备用的电缆线路必须要与电网紧密连接，这样才能通过充电，来防止其出现受潮破损、老化等不良现象。同时，对于中性点不接地系统而言，如若电缆处于单相接地状态，则为了保证其运行安全，必须在运行两小时后将其停电，这样才能得以实现。

1.2运行负荷

不同电缆线路的型号、截面、额定电压等也会不尽相同，相对而言，其所产生的负荷运载也会存在很大的差异。而对于电缆的超负荷要求，只允许在长期运行后的电缆中才可少量存在，且必须要保证经常性负荷电流大于运行电流，这样才能有效提升电缆线路的安全性和稳定性，若是6-10kV的电缆，则其过负荷的最大限度要尽量以小于额定电流的110%数值为基准。

1.3运行温度

通常，电缆故障都是因为外界温度过高所致，所以，严格控制电缆线路的运行温度十分关键，因为运行温度一旦超过线路的最大受限，和则其绝缘体的老化速度就会加快，且电缆内部也会出现一定的空隙，进而使缆芯导体发生游离现象，大大降低电缆的绝缘性能。因此，工作人员在进行维护时，一定要根据相关规定要求来实施，若是110kV的运行电缆，则其温度应以小于75℃为基准，并要及时散热措施加以维护。

2.电缆线路的运行维护措施

2.1线路保护区维护

近年来，国家大力发展城市建设，配电网络的覆盖范围也随之扩大，而大多数电缆线路都是通过自埋方式，布置在市区道路两侧，但由于市政工程在施工过程中，很容易会对电缆线路造成损伤，所以，相关电力部门就要加强电缆线路的巡检力度，确保其运行质量和运行安全可以达到最大化，具体做法如下：

首先，在线路保护区内明令禁止存放易燃易爆物品以及其他有害的腐蚀性物品，并做好区域内的清洁工作，确保不会对线路铺设造成任何影响。其次，保线路护区内要尽量避免建筑施工，如特殊情况下，不仅要严格要求重型机械设备进入其中，而且还要制定多种防护措施，以便可以始终保持电缆线路的运行安全。

2.2备品及资料的维护

其一，要对各项电缆线路资料进行全面收集，以便可以在日后进行线路维修时，为其提供准确的参考依据。其二，要结合线路设计图纸要求及线路检修规程，来处理各种电缆故障，这样不仅可以保证线路的维修质量，而且也会加快线路的维修速度。其三，要确保备品质量，使其存放环境达到规定标准，以免备品出现受潮、腐蚀等不良情况。其四，要注重备用电缆设备的安全问题，既要按照相关规定合理存放，也要做好其定期质量检查工作在，这样才能降低电缆事故的发生，为其正常使用打下良好的基础。

2.3标志维护

首先，电缆线路的关键部位要做好清晰的标记，如：电缆房、变电所、电缆沟等输电场所，并树立相应的警示牌，禁止外来人员触碰，以免发生不必要的安全事故。其次，电缆线路的终端要做好标记，可以采用不同颜色的标识，且将其与母线保持一致，这样不仅可以便于工作人员的区分，而且还能大大确保电缆线路的安全性和稳定性。最后，为了保证电缆线路的维护的顺利进行，工作和人员还要加强电缆标志牌信息的维护，使其尽量达到完善、全面，并按相关规定详细记录好电缆名称、型号、长度等，这样才能为电缆线路的安全维护提供充足的数据支撑。

2.4合理制定线路维护计划

2.4.1日常维护计划

第一，制定电缆自身的维护计划和相应的处理措施，如：金属层防腐处理、支架稳固处理等，这样才能彻底将电缆运行中的安全隐患全部清除出去，进而全面恢复电缆线路的运行质量。第二，制定电缆外围环境的维护计划，对电缆沟、电缆井、电缆隧道等关键部位进行有效的防护和监督，以免其受到外界环境所影响，进而有效维护电缆的绝缘性能，使其整个运行过程都能处于十分良好的环境中。

2.4.2预防性试验计划

一般情况下，电缆线路的自流耐压试验，会产生很严重的破坏效果，所以，为了避免这种现象的发生，工作人员要结合不同线路材质，制定不同的具有预防性质的维护计划。如：油浸纸绝缘电缆，可以采用低频试验来进行定期检查，进而观察其绝缘性能，看其是否与定额基准相吻合，如若存在偏差，则要立即采取有效举措进行调整。

3.故障检修措施

3.1故障诊断

3.1.1低阻故障

该类线路故障诊断，可采用低压脉冲测量方法来进行，因为电缆芯线在出现损伤时，若是其绝缘电阻小于波抗阻好几倍，则利用低压脉冲测量法，才能精准的诊断出线路故障的具体成因。

3.1.2高阻故障

该类线路故障不同于低阻线路故障，当电缆芯线受到损伤时，其绝缘电阻若是大于波抗阻好几倍，则其故障成因就会有很多种，常见的有：闪络性和泄露性两种故障原因。

3.2故障测距

为了进一步确定电缆故障的发生部位，相关工作人员必须利用一定的仪器设备才能进行，如采用电缆的某一终端设备，这种故障测距方法通常被人们称作为粗侧，另外还有行波法和阻抗法，也是目前电缆线路故障检测中常见的测距方式，其中行波法在实际运用时，根据其具体操作方式还可细化成脉冲电流法、低压脉冲法、二次脉冲法、脉冲电压法等多种形式，而电阻法则是通过对测量点的抗阻计算，来计算出电缆线路的故障距离。

3.3故障定点

在对电缆线路故障进行检修时，仅仅确定故障大概位置是不够的，必须对其进行精准定位，明确出具体的故障位置，这样才能保证线路故障检修的质量，而这种定位方式也被业界人士称作为故障定点。通常，电缆故障定点方式有很多种，在实际运用过程中，工作人员必须结合故障类型来选择对应的定点方式，如电缆相地短路、相相短路、三相对地短路等故障，则最佳定点方法要属音频法；而闪络性故障和高阻故障的定点，则可采用声测法来进行。

结束语

在城市配电网络中，电缆线路是其最重要的组成部分，只有做好电缆线路的运行维护和检修工作，才能全面确保配电网络的运行效率和运行安全。因此，相关电力企业必须对这两项工作给予高度的重视，安排专业检修人员来进行，并采取有效的维护措施和检修策略，这样才能真正提高电缆线路的运行质量，使其更好的为配电网络的安全运行所服务。

参考文献：

[1]王亚军，配电网络中电缆线路运行和检修探讨[J]科技展望，2017，04：29-30

[2]刘鹏，探析10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制[J]科技与企业，2016，11：05-06

[3]纪玉群，浅议配电电缆的运行维护与故障检修[J]科技风，2016，08：24-25

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5d55c3a77cf5af04dea83c42.html