# 河道治理与自然生态融入的思考

山东省济宁市梁山县东平湖管理局梁山管理局山东省济宁市梁山县272600

摘要：在生态系统中，河道是重要的构成部分，加强河道修防治理能有效维持生态平衡，为人们的生活提供安全保障。保持河道生态系统以及功能的完整可促使河道为人们提供长期服务，河道修防整治需要分析流域内所存在的问题，并以发现的问题为依据制定有效治理方案，以保障生态、经济和人文效益的统一。由此，本文首先就河道修防整治中存在的问题进行分析，其后就河道修防有效治理方案予以探讨。

关键词：河道修防；整治；治理方案

引言

河道修防整治不仅在城市而且在乡镇建设中具重要意义,河道作为一个城市生存与发展重要自然条件之一,其生态系统的平衡有助于城市的现代化建设。河流生态系统的保持以及功能完整,具备恢复和抵抗能力,才能长期为人类服务,促进社会发展进步。河道修防整治通过对流域内存在问题进行分析并制定科学可持续治理方案,营造人和自然和谐相处河道流域水环境,使得经济、生态、社会和人文效益平衡。

1河道修防整治中存在的问题

伴随经济的发展，人们关于生活环境的要求不断提高，在城市现代化建设中存在河流过度开发的情况，进而造成了一系列的河道问题。开展河道修防整治工作可有效解决河流过度开发过程中出现的问题，其主要是借助于保障水环境、维护河流流域生态系统平衡等方式达到解决问题的目的。就河道修防整治中存在的问题进行分析，可以分为水污染、护岸堤建设以及水面积三方面问题。

1.1水污染问题

受到我国城市工业快速发展的影响大量的工业废水排入到河流中，加剧了河流的污染现状；受到城市人口增长过快的影响生活用水、污水等排入到河流中，进一步导致河流水质变差、水生植物生长茂盛等情况；此外，农村农田污染的严重情况并未得到人们的高度重视，导致污水治理、收集以及处理系统不完善等情况出现；而且各种污水治理措施严重滞后,废水收集和处理系统不完善,根源上预防工作不足,加之生产生活中人们环境保护意识较为淡薄,导致河流污染加剧。上述问题均在一定程度上造成了环境的负担。

1.2护岸堤建设问题

目前许多城镇主干河道的防护堤过于单薄,与防洪标准不符,有些甚至没有建设防护工程,而防护坡过低或不坚固,容易造成汛期两岸居民居住区和农田被淹。不符合防洪标准的护岸堤容易造成水土流失的情况，导致了河道拥堵、抬高等问题出现。由于防护坡建设不够良好,导致河流不断侵蚀冲刷两岸土壤,或者由于自然因素或者上游人为因素影响,出现水土流失现象,从而造成河道底部泥沙淤积,使得河床抬高,出现河道拥堵问题,严重时造成水面抬高导致洪水隐患。以往河道防护坡建设时考虑主要问题是防洪,侧重水土保持和河道冲刷侵蚀,多利用水泥混凝土建设,使得河岸水体和土壤之间自然交换分离,造成河流中微生物和鱼类等水体环境无法更新,长此与往导致河水变黑和发臭,影响着城市环境。

1.3水面面积问题

在现代化城市建设的过程中，工厂和房屋修建等工程导致了严重的河道挤压现象，此类现象不仅在一定程度上致使河道水面变窄而且在一定程度上削弱了河道的防洪能力。此外，人们对于河道保护的意识较为淡薄，存在在河道边堆放垃圾、进行违章建设等事件，在破坏水质、阻塞河道的同时减少了水面面积。

2河道修防的治理方案

河道地带作为人类文明发源地之一，其不仅能够为人们提供大量的灌溉水、饮用水和工业用水，而且能够为河流生态系统平衡的保持提供帮助，由此可见，河道地带有助于社会的可持续发展。传统河道整治主要偏向于除涝泄洪、水土保持以及航运等功能，在河流自然清洁功能、水环境和生态坏境等方面的重视程度不够，不利于我国生态文明建设工作的开展。

2.1护岸工程的合理规划

在选择规划护岸工程方案的时候，首先需要考虑自然条件和水面线问题，即高度重视生物生息环境的保持和创造，以当地交通条件、施工技术以及建筑材料缝为依据选择河道防护堤的结构和堤身型式，其主要目的在于保持河道防护堤建设的经济效益以及社会效益。其次，需要考虑生态平衡问题，保护天然河道是护岸堤工程建设的主要目的，工程开展的过程中以河道自然规律为依据保持河道的自然特性，尽量少用石头或者混凝土护坡。最后，需要考虑河道拓宽和截弯取直工作，河道拓宽工程的主要目的在于增加下泄流量，但其在一定程度上加大了下游被淹没的可能性，造成了不必要的经济损失；河道截弯取直工程改变了洪水流向，尽管其可改变河槽的流速、水功能但会加剧河岸被水流冲刷现象；故在选择河道堵口和截弯取直治理方案时需要进行多方案比较，充分考虑下泄流量和经济损失情况。

2.2社会服务功能的增强

其一，控制污染源；为保障用水安全需要开展污染源控制工作，在出现水发黑发臭的河道段建立小型的生物链，即种植美人蕉、芦苇等水生花草，其主要是借助于植物的吸附功能将河流中过度的营养成分进行吸收，进而达到净化水流的目的。水生植物具有防止水土流失的功能，故能够发挥减少水流冲刷和侵蚀的作用；而且水生植物可在城市河道周边形成独特的河流景观，进而达到美化城市环境的目的。受农业污染面源较大的影响，在河道治理的过程中需要采用人工湿地技术和土地处理系统、指导农民科学施肥等方式，达到传统农业向生态农业的转变，进而实现经济效益与社会效益的一致。其二，增加防洪功能，除原有的水利工程外还可以设置水系形态，即在治理河道的过程中为减少防洪的压力可以调整河道的结构，为控制城市滨水景观可以利用河湖水位的升降或者选取合理的河床断面。其三，合理设计河岸带景观；河岸带景观的设计过程中需要遵循自然优先原则和整体优化原则，在保护河流自然资源的同时实现河岸带景观与河流周边景观的自然相连。建设景观时需重视协调防洪水位线及水岸线、协调水生生态和河流流速等，以达到有机融合河流景观和城市景观的目的。

结语

伴随社会经济水平的提升，人们在用水量方面的要求不断提高，与促使经济快速发展相比许多人在环境问题方面的重视程度相对不足。河道修防整治有机融合了生态学、环境科学、美学以及水利工程学等内容，通过促进水环境和谐健康、河流流域生态平衡的维持等，实现提高居民生活环境和提升经济发展的目的。本文通过对河道修防整治工作中存在的问题进行分析，发现目前河道修防整治中存在水污染、护岸堤建设、水面面积等诸多问题，以发现的问题为依据其后提出了河道修防治理的有效方案，如护岸工程的护理规划、河道社会功能的增强等。

参考文献:

［1］许惠良，朱海明．农村河道淤泥的处理与利用［J］．陕西水利，2016，9(06):178-179．

［2］齐双红．水利工程河道设计中的美化探究［J］．民营科技，2016:06(11):151．

［3］孟怀亮．浅谈河道的生态治理方法［J］．建材与装饰，2016，13(43):274-275．

［4］朱伟,姜谋余,蔡勇等.倡导“录自然河道”治理模式一对我国农村河道治理的思考[J].水资源保护,2015,32(01):1一7.

［5］赵天义,王昊,姬瀚达等.黄河下游畸形河势治理研究[J].人民黄河,2014,36(01):1一2,5.

［6］侯婷.义合河集镇防洪工程方案探析[J].陕西水利,2014(04):67-68.

［7］石众.河道整治过程中的污水治理方案[J].江西建材,2016(10):134,139.

[8]宋丽.中小河道治理的综合技术研究[J].珠江水运.2018(05).

[9]王学桂.试析如何进行生态河道治理[J].低碳世界.2018(04).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5d5d9396d4cb612af70b9295.html