# 干涉仪测向论文_王灵威,刘长军

导读:本文包含了干涉仪测向论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:干涉仪,测向,基线,相位,算法,移相器,相位差。

### 干涉仪测向论文文献综述

王灵威,刘长军[1]（2019）在《单通道干涉仪测向系统中的高精度数字移相技术研究》一文中研究指出为解决单通道干涉仪测向系统中传统数字移相器对参考天线输出信号移相时移相精度不高的问题,基于直接数字频率合成技术(DDS)和混频技术,提出了一种新的数字移相技术。该技术采用两级混频结构,分别进行下变频和上变频。两级混频器的本振信号均由DDS信号发生器产生,通过调节本振信号的相位差,实现对一定频率范围内的输入信号进行0°～360°相位偏移。采用FPGA评估板、DAC FMC子卡、混频器、滤波器等模块制作了输入频率范围为432～434 MHz的移相器样机,对该方法进行了验证,实现了输入信号的0°～360°移相,移相步进小于0.09°,实测误差的均方根(RMS)小于0.8°。(本文来源于《应用科技》期刊2019年06期）

蒋平虎,苏萍贞,赵乾海[2]（2019）在《一种针对干涉仪测向系统的反电子侦察技术方法探讨》一文中研究指出重点分析了干涉仪测向系统的原理,在此基础上提出了一种基于破坏干涉仪测向系统,从而削弱电子侦察设备对雷达辐射源的侦察效能的"反电子侦察"新方法,推导了受到干扰后干涉仪测向系统的数学模型,并通过仿真验证了该技术方法的有效性。(本文来源于《中国电子科学研究院学报》期刊2019年05期）

赵春雷,王建[3]（2019）在《高精度宽带相位干涉仪测向天线阵设计研究》一文中研究指出针对宽带相位干涉仪天线阵设计,提出一种基于相位差子矩阵和旋转矩阵的测向天线阵基线设计方法,通过构造相位差子矩阵,实现多阵元宽带相位干涉仪的高精度测向;并通过旋转矩阵选取最佳的天线阵元间隔,进一步提升测向精度。(本文来源于《现代防御技术》期刊2019年02期）

吴文敬,官伯然[4]（2019）在《基于双极化圆阵天线的多路径干涉仪测向研究》一文中研究指出当低空掠海反舰导弹攻击目标舰船时,因为海面多路径散射波的存在,导致舰船上传统的相关干涉仪测向不准,从而不能有效反击拦截导弹。提出了一种基于双极化圆盘阵列天线的多路径相关干涉仪的测向方法,其工作原理为(假设反舰导弹天线是垂直极化方式)当圆盘阵列天线选择垂直极化方式时,干涉仪接收到导弹直达和海面多路径散射的混合信号;当圆盘阵列天线选择水平极化时,干涉仪仅接收到海面多路径总散射信号。在仿真中,根据相关干涉仪算法和多信号分类(MUSIC)算法,可以画出混合信号和总散射信号的空间坐标分别为方位角3°,4°,俯仰角82°,86°,然后比较两者空间向量之间的关系,得出导弹的空间坐标方位角小于3°,俯仰角小于82°,最后通过最小方差无失真响应(MVDR)空域滤波和波束形成算法抑制干扰信号的影响,通过仿真可以看出总散射信号方位角被抑制大约23 dB,俯仰角被抑制大约17 dB,并通过与仿真场景中导弹的实际空间坐标进行比较,可看出该方法依然存在一定的差距,但也为消除散射多路径对测向的影响提供一种思路与方法。(本文来源于《微波学报》期刊2019年01期）

肖香彬,李延飞,赵丹[5]（2019）在《利用基线长度和俯仰角修正改进的二维干涉仪测向算法》一文中研究指出随着功率管理等雷达抗干扰技术的发展,提升机载电子战系统在低噪比条件下测向性能的重要性日益突出,成为提高电子战装备实战能力的重要因素。分析了L阵宽带二维干涉仪采用立体基线法的测向误差,提出了一种利用基线长度和俯仰角修正改进的宽带二维干涉仪测向算法。理论分析和仿真结果表明,改进算法在同等条件下测向性能优于立体基线法。(本文来源于《电子信息对抗技术》期刊2019年01期）

段国文,顾俊杰[6]（2019）在《干涉仪测向天线阵布阵与测向精度关系分析》一文中研究指出干涉仪测向是目前工程项目中最常用的测向体制。先通过理论分析阐述干涉仪测向中影响测向精度的主要因素,而后通过仿真计算详细分析其主要因素与测向精度间的关系,并举例说明了几种测向天线阵阵型的测向精度分布特点,为工程应用中的天线阵布阵提供参考。(本文来源于《电子信息对抗技术》期刊2019年01期）

姜水桥,李有[7]（2018）在《相位干涉仪测向算法的Simulink仿真》一文中研究指出相位干涉仪测向方法是一种重要的无线电测向方法,它不受信号幅度衰减的影响,只与电磁波到达不同天线阵元的时间有关,并且可以利用计算机快速计算。本文采用Simulink图形化编程语言,分别从时域和频域两个角度对相位干涉仪测向算法进行了计算机仿真,仿真结果表明该算法具有较高的测向精度。(本文来源于《科技视界》期刊2018年35期）

苟晓鸣,孙中森,唐怀玉,单中尧,李永庆[8]（2018）在《基于压缩感知的相关干涉仪测向算法》一文中研究指出针对相关干涉仪测向系统,提出了一种基于压缩感知的测向算法.该算法将相关干涉仪的测量矢量分解为以测向数据库为基底的含有噪声的稀疏表示,采用再加权的l1范数凸优化算法,迭代更新加权矢量,以逼近最优的l0范数.所提算法和传统的计算相关系数最大值方法相比,额外利用了辐射源信号在空域上的稀疏性,可以对同频多信号进行测向.采用计算机仿真对所提算法的性能进行了验证.(本文来源于《电波科学学报》期刊2018年05期）

胡富增[9]（2018）在《多波束比幅和干涉仪测向的研究与仿真分析》一文中研究指出多波束比幅测向和干涉仪测向是现代雷达侦察告警系统中广泛采用的测向技术,论文对其工作原理和误差原因进行了分析,着重研究了测向模糊和测向精度的解决和提高方法,通过比较其在不同作战环境下的适用性,对信噪比的影响进行了仿真分析,并研究了量化后的数据特点,进而提出了一种新型的融合测向方法,设计了天线阵布置图,研究了其具备的优势特点并从实际舰艇电子对抗作战条件出发分析了融合测向方法的适用性。(本文来源于《舰船电子工程》期刊2018年09期）

[10]（2018）在《一种可搬移式中短波相关干涉仪测向系统》一文中研究指出WD-6300是Wi NRADi O通信公司基于相关干涉仪技术可以快速部署的叁通道中短波测向系统,将软件无线电接收机与干涉仪测向技术相融合,功能完善、性能优秀。系统全部设备装在两个加固箱内,方便搬移运输。系统硬件由天线阵、相位相干接收机组、控制计算机叁个部分组成(见图1)。测向天线阵由叁个垂直极化的有源短波单极子天线组成,安装在地面一个大叁角形的叁个点上,架设简便。测向接收机采用具有100M频率参考和同步输入(本文来源于《中国无线电》期刊2018年06期）

### 干涉仪测向论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

重点分析了干涉仪测向系统的原理,在此基础上提出了一种基于破坏干涉仪测向系统,从而削弱电子侦察设备对雷达辐射源的侦察效能的"反电子侦察"新方法,推导了受到干扰后干涉仪测向系统的数学模型,并通过仿真验证了该技术方法的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 干涉仪测向论文参考文献

[1].王灵威,刘长军.单通道干涉仪测向系统中的高精度数字移相技术研究[J].应用科技.2019

[2].蒋平虎,苏萍贞,赵乾海.一种针对干涉仪测向系统的反电子侦察技术方法探讨[J].中国电子科学研究院学报.2019

[3].赵春雷,王建.高精度宽带相位干涉仪测向天线阵设计研究[J].现代防御技术.2019

[4].吴文敬,官伯然.基于双极化圆阵天线的多路径干涉仪测向研究[J].微波学报.2019

[5].肖香彬,李延飞,赵丹.利用基线长度和俯仰角修正改进的二维干涉仪测向算法[J].电子信息对抗技术.2019

[6].段国文,顾俊杰.干涉仪测向天线阵布阵与测向精度关系分析[J].电子信息对抗技术.2019

[7].姜水桥,李有.相位干涉仪测向算法的Simulink仿真[J].科技视界.2018

[8].苟晓鸣,孙中森,唐怀玉,单中尧,李永庆.基于压缩感知的相关干涉仪测向算法[J].电波科学学报.2018

[9].胡富增.多波束比幅和干涉仪测向的研究与仿真分析[J].舰船电子工程.2018

[10]..一种可搬移式中短波相关干涉仪测向系统[J].中国无线电.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5d7989a566f22d5fe0f51428.html