# 汽车覆盖件冷冲压模具激光熔覆强化技术

### 论文摘要

采用不同的工艺参数,在45钢板表面制备出零缺陷的铁基熔覆层;采用金相显微镜对熔覆层横截面、熔合面以及热影响区的组织进行检测,采用维氏硬度计进行了熔覆层横截面硬度的测定并标绘硬度曲线,以及采用万能试验机测试了熔覆层与45钢板之间的结合强度。结果表明:熔覆层微观组织以柱状晶为主、组织细小致密,熔覆层内部无气孔、裂纹以及夹渣等缺陷;熔覆层硬度呈区域分布,近表面区硬度高于730 HV0. 3,近熔合面区硬度高于600 HV0. 3;熔覆层与基体结合强度高于锻态45钢的抗拉强度;热影响区的厚度约为600～700μm。最终,进行了汽车模具表面的激光熔覆强化工业化应用,表明激光熔覆强化汽车模具的可行性和先进性。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 1.1 试验材料

- 1.2 试验方法

- 1.3 检测方法

- 2 试验结果及讨论

- 2.1 激光熔覆层

- 2.2 激光熔覆层硬度

- 2.3 激光熔覆层显微组织分析

- 2.4 激光熔覆层与基体结合性能分析

- 2.5 汽车冷冲压模具激光熔覆强化

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许玲萍,刘希豪,邵东强,朱义

关键词: 汽车覆盖件,冷冲压模具,激光熔覆,结合强度,维氏硬度

来源: 锻压技术 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 烟台职业学院机械工程系,山东泰利先进制造研究院有限公司

基金: 山东省自主创新专项项目(2013CXH40401)

分类号: TG174.4;TG385.4

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.02.023

页码: 135-140

总页数: 6

文件大小: 595K

下载量: 291

### 相关论文文献

- [1].钛合金表面激光熔覆材料体系与熔覆层质量的研究现状[J]. 现代焊接 2011(01)

- [2].钛合金表面激光熔覆陶瓷涂层的研究现状[J]. 现代焊接 2010(05)

- [3].激光熔覆制备高熵合金涂层的研究进展[J]. 企业科技与发展 2020(01)

- [4].激光熔覆温度场模拟与表征的研究现状[J]. 热喷涂技术 2019(04)

- [5].超高速激光熔覆技术研究现状及其发展方向[J]. 电焊机 2020(03)

- [6].我国激光熔覆的研究现状及进展[J]. 表面工程与再制造 2019(06)

- [7].激光熔覆成形过程的检测与控制研究进展[J]. 热加工工艺 2020(12)

- [8].半导体激光熔覆成形过程的特征行为检测与分析[J]. 电焊机 2020(08)

- [9].激光熔覆在再制造中的应用[J]. 自动化应用 2019(01)

- [10].简述工艺参数对激光熔覆的影响[J]. 科技风 2019(24)

- [11].激光熔覆焊修复技术的应用研究[J]. 南方农机 2019(17)

- [12].激光熔覆焊在机械零部件修复上的应用[J]. 现代制造技术与装备 2018(09)

- [13].激光熔覆修复青铜零件的实验研究和工程应用[J]. 电加工与模具 2017(02)

- [14].激光熔覆技术研究现状及应用[J]. 装备制造技术 2017(06)

- [15].河北敬业公司:激光熔覆再制造 化腐朽为神奇的利器[J]. 表面工程与再制造 2017(Z1)

- [16].腐蚀和磨损零件的激光熔覆修复研究[J]. 中国修船 2014(06)

- [17].激光熔覆3D打印智能化控制技术必要性研究[J]. 科技创新与生产力 2015(06)

- [18].高速花键齿轮轴的激光熔覆修复研究[J]. 装备制造技术 2020(01)

- [19].高锰钢辙叉3D打印激光熔覆强化技术的应用研究[J]. 热加工工艺 2020(10)

- [20].绿色再造,激光熔覆在化工行业的应用[J]. 机床与液压 2020(13)

- [21].激光熔覆专题文摘[J]. 表面工程与再制造 2019(02)

- [22].激光熔覆材料的研究进展[J]. 现代制造技术与装备 2017(11)

- [23].激光熔覆对钛合金性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(11)

- [24].激光熔覆修复15-5PH不锈钢的拉伸性能及组织研究[J]. 航空制造技术 2017(10)

- [25].激光熔覆修复技术研究进展[J]. 热加工工艺 2010(18)

- [26].金属陶瓷复合涂层的激光熔覆与无裂纹的实现[J]. 应用光学 2008(01)

- [27].3D激光熔覆铁基合金温度场模拟及其试验[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [28].安徽淮河能源集团:落地国内首条内壁盲孔激光熔覆生产线[J]. 表面工程与再制造 2020(Z2)

- [29].激光熔覆成形过程中变形控制的研究综述[J]. 热加工工艺 2019(02)

- [30].27SiMn钢表面激光熔覆304不锈钢数值模拟及实验研究[J]. 应用激光 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5d82d1e43bea1cc14e293881.html