# 微信可视化在配网现场安全管控上的应用

（广东电网有限责任公司河源供电局广东河源517000）

概要

本文针对配网作业违章率高，河源配网自动化水平低，配网调度员无法确认设备状态的现状，提出了建立“微信可视化平台”的作业模式，介绍了平台的构成、作业流程及应用，阐述了平台在实践中取得的实效。

关键词：微信可视化平台，配网现场安全管控，配网违章

1引言

随着“十三五”电网配网建设，近几年的配网施工量也是逐年攀升，而配网作业一直是事故易发地，通过对2014-2016年南方电网通报人身事故数据分析发现，因配网施工存在违章行为导致的人身事故均占了较大比重，平均值达到73%。河源供电局2016年虽未发生人身安全事故，但从去年统计数据可知配网违章占总违章数量也达到了66.5%。因此，采取有效措施加强配网作业风险管控意义重大。

2配网违章原因分析

对2016年河源供电局现场作业违章的故障数据进行分类统计，由于“十个规定动作”未执行到位的违章占87%，可见只要将“十个规定动作”落实到位，违章率即可有效降低。“十个规定动作”包含“凭票工作、凭票操作、戴安全帽、穿工作服、系安全带、停电、验电、接地、挂牌装遮拦、现场交底”。

对“十个规定动作”可按调度直接、间接关联分为“凭票工作、凭票操作、停电、验电、接地、挂牌装遮拦”与“戴安全帽、穿工作服、系安全带、现场交底”两组。其中“戴安全帽、穿工作服、系安全带、现场交底”为工作负责人对工作班人员的要求，需要安监人员及项目管理单位对施工单位加强现场督查及前期考核排查。

对“凭票工作、凭票操作、停电、验电、接地、挂牌装遮拦”则是调度直接与现场操作人或工作负责人确认的事项，而这些措施的实施与否往往只能通过电话口头确认，调度端不能直观明确，而“微信可视化平台”的管理模式则可较好的解决上述问题。

3可视化平台的建立

微信是随着互联网和通信技术的高速发展，通讯资费降低及智能手机广泛使用而研发出来的社交软件，其可实现语音、图片和视频实时传输，也因其覆盖面大，普及度高，操作简单，是大家平时经常使用的应用软件。微信的广泛使用为实现操作可视提供了有利条件。

微信可视化平台包含了“现场操作可视化”和“工作票许可”微信群，分别是由调度人员与配电运维人员，调度人员与工作负责人组成，微信群的成立搭建了调度与现场有效沟通的平台并在监督落实“十个规定动作”的执行上发挥了极大的作用。

4可视化平台的应用

4.1验证持票作业及停电任务。

两票指的是工作票和操作票，两票是电力行业企业安全生产的最基本的保障，“两票”有效执行有利于落实安全生产责任制，使各方面的安全负责人责任明确，各负其责；有利于确定设备状态，划清工作范围，划清检修设备与运行备用设备的界限；有利于运行人员掌握现场设备检修、维护工作情况，防止因运行方式改变而对检修人员的安全造成危害；有利于防止误操作或误动设备，造成设备损坏或人身事故发生。而可视化平台的建设便可保证现场作业人员严格落实“两票”制度。

结合可视化平台，停送电前，配电运维人员将工作票对应的停送电操作票发送至“现场操作可视化”微信群，配网调调度员一是可确认操作人员手中持有经过三审的操作票，二是审核操作票的停送电任务和停电步骤正确与否，三是可根据现场操作票优化调度操作票，保证在正确的前提下调整调度停送电步骤与现场停送电的一致，使停电过程更加流畅高效。

同理，在停电完毕后，要求工作负责人将工作票上传至“工作票许可”微信群，调度员可确认工作负责人现场是否持票工作。对于不合格的操作票及工作票，调度员在可视化平台也能第一时间发现并及时要求相关人员更改。此外，对于抢修的手写工作票也可通过该群直接传送至调度台，减少了办票路途时间，争取了故障抢修时间。

图4.1两票在可视化群的流程

4.2确认操作前后设备状态。

河源局现阶段配网的自动化水平低，配网运行监视水平与主网监视水平相比存在明显差距，像珠三角发达地区因配网自动化终端覆盖率逐年提高，同时接入计量、营销等系统的实时数据，已实现配网运行监视“全自动”模式，几乎彻底解决“盲调”问题，河源局配网自动化终端基础薄弱，大部分时候只能依赖图纸，短时无法实现可视化、智能化调度方式，这也造成了类似河源自动化水平较低的地区的配网调度端对于操作现场的设备状态仅能由操作人电话口述确定。

“现场操作可视化”微信群的建立则较好的解决了上述问题，在配网操作时，现场监护人拍摄设备操作前后、施工作业过程的3-5张相片管控关键环节发送至操作可视化微信群，配网调度负责调管设备操作前后状态的确认，确认无误后继而进行随后的操作指令或工作票许可等工作。此举实现配网调度人员在调度台远方在线实时观察现场操作情况，直观、快捷、高效这些特点完全改变了以往“半盲调”弊端，有力提升了配网调度工作的主动性及对现场情况的把握性。

图4.2停电前后设备状态的确认

4.3故障定位，故障现场情况传递。

微信平台相较于传统媒介平台的一个大亮点就在于其拥有地理定位服务[1],抢修人员到达故障现场后，将现场的故障图片发送至可视化微信群，并将故障点定位，调度人员可第一时间掌握现场故障严重程度及故障的准确位置，结合配网终端及线路单线图预估故障影响范围及复电时间,这为配网调度及运维人员快速提供准确可靠的故障定位信息，有效提高配抢效率。

5可视化平台的应用成效

微信作为信息时代的新兴通讯技术，在对工程现场管控、沟通、提高工作效率提供一个可靠的技术支持，在工程管理方法上更直接、快捷、更直观，对管理项目过程是可取的[2]。建立调度微信可视化平台及工作票许可平台，实现现场操作过程的实时监控、操作前后设备运行状态确认和故障定位，故障现场情况及时传递，增强了调度员对现场操作的的指导性和主动性，提高了现场的管控力度。从建立可视化平台到目前为止，保证了配网调度出口检修操作及工作100%持票作业，保证了调度负责的安全措施100%落实到位。增加了电网的供电可靠性，降低了用户的停电风险，有效提升了客户满意度。

6结论

微信可视化平台对现场安全作业起到了有效的管控作用，也在一定程度上弥补了河源局自动化水平不高的现状，随着配网自动化水平的不断提高，对现场设备状态和相关人员持票作业的确认会有更为先进的方法及措施，仅先阶段对于自动化水平较低的欠发达地区，此举不失为一种有效的措施。

参考文献：

[1]吴进友，浅析微信平台的传播效果，高校论文，2015（03）

[2]梁禄强，浅谈微信对基建现场安全管控几点效果探讨，广西电业，2015（11）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5df496267c56c822e5f95efd.html