# 试验检测在水利工程中的作用王作强

山东临沂水利工程总公司山东省临沂市276000

摘要：为推行施工现场试验标准化，使检测管理规范化，促进质量管理体系科学有序的进行，不断提高检测数据的客观性和准确性，有效发挥检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用，研究了水利工程施工现场试验室管理办法。

关键词：试验检测；水利工程；作用

1水利工程现场试验检测的作用

1.1有利于确保施工运行安全

水利工程在进行建设的过程中，要积极进行试验检测的实施，促进相关工作人员以及相关部门对工程情况及时了解掌握，其试验检测主要是对水利工程施工现场的材料以及施工设备等进行检测，以达到对水利工程施工的监管作用，促使水利工程能够在工期内交工同时保证工程质量安全可靠。可见，水利工程施工阶段试验检测能够对水利工程质量进行有效监管，还能够提升水利工程的整体施工效率。这种检测方法在水利工程中应用，对水利工程的安全运行有非常积极的影响。

1.2有利于确保工程项目质量安全

在水利工程竣工阶段的检测，属于对水利工程整体进行检测，主要是要对水利工程的的各项检测指标进行科学的对比，以此来检验水利工程的质量，保证水利工程的安全，促进其能够继续为社会的发展以及城市的建设发挥效益。因此，水利工程竣工阶段试验检测有利于确保工程项目质量安全，在水利工程建设现场实施中占有不容忽视的地位。例如：对于水利工程建设的防渗漏质量检测，若是防渗墙的墙体质量检测，就包括墙体材料质量检测和墙体的完整性检测。墙体材料的质量检测主要有抗压强度、弹性模量以及渗透等，可采取现场取样室内试验的方法。墙体完整性检测主要检测墙体是否连续、完整。采取现场开挖，使防渗墙暴露一定的深度，在进行观测的检验方法，也可以采用超声波检测法。对工程质量存在的问题进行分析处理，使质量进一步得到提高和改善。

2提升水利工程检测管理水平的有效途径

2.1检测设备配置及管理

（1）设备配置。现场试验室应按照合同要求和母体试验室授权范围内检测项目及参数配备相应的检测设备和辅助工具。（2）检测设备的检定（校准）和自校准１）对列人国家依法检定计量器具目录的检测设备，现场试验室需依据现行《中华人民共和国计量法》等相关法律法规委托质量技术监督部门依法设置的检定单位进行检定（校准）。未列人检定目录的检测设备，现场试验室应根据相关规定由母体试验室专业计量人员或经母体试验室培训后授权的人员进行自校准，并填写自校准记录。确保检测设备性能良好、量值准确，满足现场试验室的工作需要。２）检测设备取得检定（校准）证书后，需对检定（校准）的结果与检测工作要求进行符合性确认，做好确认记录。（3）检测设备的操作规程。检测设备的规程应根据其使用说明书和试验规程的有关章节进行编制，并固定在该检测设备附近的显眼位置处，以便检测人员按其规程进行操作。（4）检测设备的标识化管理现场试验室的检测设备应实行标识化管理，包括管理标识和状态标识。１）管理标识主要包括设备名称、设备编号、规格型号、出厂编号、生产日期、购人日期、保管人。２）状态标识分为合格、准用、停用３种，分别以绿、黄、红３色标签进行标识。３）两种标识应规格统一、信息完整、粘贴规范，过期的使用标识要及时清理，保证标识状态有效。（5）检测设备使用、保养、维修和期间核査１）检测应按照母体试验室的相关程序进行使用、保养、维修和期间核查。２）检测人员对检测设备进行操作时应进行运行检查，严格按照操作规程操作，并及时填写设备使用记录。３）设备管理员应定期对设备进行保养，确保设备使用状态良好，并及时填写保养记录。４）设备发生故障时应由专业人员进行维修和调试，并经检定（校准）或功能性验证确定恢复正常状态后方可使用，及时填写维修记录。５）现场试验室应加强设备期间核查管理，制定期间核查计划，开展有效的期间核查，及时填写期间核查记录，确保检测数据准确、可靠。（6）检测设备档案管理１）为了掌握设备的技术状态，保证检测数据的准确可靠，便于调查和分析设备故障的原因，应对设备进行动态管理并建立完善设备档案。２）大型、重要的设备应以“一机一档”方式建立档案。３）设备档案的内容主要包括仪器设备开箱验收单、设备流动图、设备维修记录、设备维修保养记录、设备运行使用记录、设备检定（校准）记录、设备检定（校准）结果确认表、设备位置图、检定（校准）证书、使用说明书。

2.2规范检测报告标准

①认真落实国家有关质量体系，并对原有的工程质量检测试验流程进行改进。②遵守实用性原则，根据水利工程质量检测报告标准中不规范条件，进行全面优化。此外，由于我国水利工程质量检测管理难度的不断增加，对试验检测环境的要求越来越高，为了保证工程质量检测结果更加准确合理，管理人员需要对试验仪器设备的各项标识进行完善，并优化试验检测环境，针对工程质量检测管理过程中经常出现的问题，提前制定好相应的解决方案。有关管理人员还要不断加大质量检测设备档案管理力度，保证工程质量检测报告内容更加规范，对原有的仪器设备档案进行完善，并根据检测设备校核证书与使用记录，不断规范其操作流程，从根本上保证水利工程质量检测管理工作的顺利进行。

2.3强化内部管理规范检测行为

1）各检测机构应当加强内部规范管理，真正贯彻落实质量体系文件，建立并完善检测试验作业指导书，做到适用、实用，具有可操作性。2）实验室应满足试验项目的要求，各单位应按照实验要求对实验环境进行完善，做好环境监测记录，以保证试验结果不受环境条件影响。3）完善试验仪器设备标识，明确设备使用状态，做好仪器设备检定（校准）计划，及时检定（校准），要做好仪器设备的期间核查工作。4）要加强档案管理，保证检测报告、原始记录、设备检定/校准等档案记录齐全、完整、准确，有追溯性；完善仪器设备档案，仪器的检定（校准）证书、使用记录、维修保养记录等应及时归档。5）标准、规范管理要规范，及时做好新标准的更新和宣贯工作。

2.4做好技术管理

在水利工程质量检测环节中，通过科学合理地运用先进的检测技术，实现信息发展与网络运行结构有效融合，其中人工神经网络发展结构被广泛应用。该系统的应用可以为执行系统的发展设计出大体框架，又可以细化为信息管理模块和专家系统模块两大主要运作系统。在对信息管理模块进行优化设计的过程中，需要利用先进的计算机发展技术建立数据库，实现对收集到的总体数据进行有效筛选和整理工作，保证数据使用的准确性，以便于做出正确的决策。通过建立有效的数据管理系统，实现对数据进行有效输入、编辑、查询和管理，在检测体系内部实现资源共享，不但可以简单有效的查找所需数据，还有利于对数据系统进行检测和维护操作。

结语

通过不断加强水利工程检测管理力度，能够帮助工程中的检测人员更好的了解各项检测设备操作流程，保证各项检测设备得到合理使用。对于工程检测人员来讲，要认真履行相关管理制度，并根据工程检测管理过程中时常出现的问题，制定合理的处理对策，从根本上保证水利工程检测管理水平得到更好提升。

参考文献

[1]肖惠文.高层建筑电气设计中低压配电系统安全性探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2015,(6).

[2]李细鹏.水利水电工程施工安全管理与安全控制[J].城市建设理论研究(电子版),2017,(24).

[3]郑建君.水利水电工程的施工技术及其管理探析[J].城市建设理论研究(电子版),2017,(24).

[4]康立波．公路工地试验室的标准化建设与管理[J].建筑施工，2016（8）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e4014e9e4a092c4f2b4e7aa.html