# 适用于超声成像的旁瓣相消算法

### 论文摘要

为提高超声回波图像的横向分辨率、对比度,抑制最大旁瓣能量,提出一种适用于超声成像的旁瓣相消算法。利用基于特征空间的广义消旁瓣算法获得权值矢量,通过超声回波信号的相干系数优化权值矢量,对常见的点目标和暗斑进行成像。仿真结果表明,本文算法相较于延时叠加算法在横向分辨率上提高了60%,相较于特征空间算法在对比度上改善了112%。基于实际超声系统的实验结果与仿真结果一致,证明了本文算法的有效性。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 基本原理

- 3 本文算法

- 4 实验

- 4.1 点目标

- 4.2 暗斑

- 4.3 仿体成像

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李嘉科,陈晓冬,汪毅,郁道银

关键词: 成像系统,相控阵超声,相干系数,对比度

来源: 激光与光电子学进展 2019年07期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学

专业: 物理学,计算机软件及计算机应用

单位: 北京机械设备研究所,天津大学精密仪器与光电子工程学院,光电信息技术教育部重点实验室(天津大学)

基金: “十三五”科技支撑计划(2017YFC0109700),天津市自然科学基金(15JQNJC14200)

分类号: O426.9;TP391.41

页码: 169-174

总页数: 6

文件大小: 2567K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].双点源干扰对抗雷达旁瓣匿影技术[J]. 电子信息对抗技术 2020(02)

- [2].基于加权积分旁瓣最小化的随机多相码设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(12)

- [3].自适应旁瓣抵消器在混响背景下性能研究与分析[J]. 声学技术 2010(02)

- [4].一种基于权值存储的自适应旁瓣干扰对消系统[J]. 航天电子对抗 2008(02)

- [5].基于泰勒分布线阵特殊旁瓣技术的研究[J]. 电声技术 2009(10)

- [6].一种估计强旁瓣目标频率的方法[J]. 雷达与对抗 2008(01)

- [7].旁瓣异常效应油气识别技术的适用性探讨——以春光油田春45井区为例[J]. 石油地质与工程 2016(04)

- [8].搜索空情雷达加装旁瓣匿影系统的设计[J]. 火控雷达技术 2019(03)

- [9].认知雷达干扰和旁瓣均衡抑制的波形设计[J]. 雷达科学与技术 2018(01)

- [10].一种新的相控阵雷达旁瓣混和干扰策略[J]. 中国电子科学研究院学报 2015(06)

- [11].五项最大旁瓣衰减窗插值电力谐波分析[J]. 电力系统自动化 2015(22)

- [12].船用脉冲多普勒雷达旁瓣杂波分析[J]. 舰船科学技术 2020(14)

- [13].一种采用旁瓣增强的麦克风阵列抗混响算法[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [14].基于格理论的非均匀稀疏线阵旁瓣结构的分析方法[J]. 电子学报 2010(06)

- [15].采用遗传算法优化设计平面阵旁瓣匿影天线[J]. 信息通信 2014(11)

- [16].基于凸优化及其求解软件的最低旁瓣方向图综合算法[J]. 西安邮电学院学报 2009(05)

- [17].基于二阶锥规划的阵列波束任意形状旁瓣设计[J]. 电子质量 2012(11)

- [18].高动态条件下伪随机码捕获的旁瓣虚警分析[J]. 信息与电子工程 2011(06)

- [19].低距离旁瓣雷达系统设计方法综述[J]. 航空兵器 2015(04)

- [20].一种新的降秩广义旁瓣相消器[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [21].一种旁瓣级可控的MVDR波束形成算法[J]. 声学技术 2019(03)

- [22].一种旁瓣注入下的最佳干扰注入点寻找算法[J]. 火力与指挥控制 2012(09)

- [23].基于空时导向约束的天基雷达离散旁瓣杂波判别方法[J]. 电子与信息学报 2020(11)

- [24].利用点目标回波抑制距离旁瓣的方法[J]. 空间科学学报 2019(04)

- [25].自适应旁瓣相消算法分析与仿真[J]. 雷达与对抗 2017(01)

- [26].噪声调频连续波的统计主旁瓣比[J]. 兵工学报 2014(04)

- [27].直升机载雷达旁瓣杂波精确定位与仿真[J]. 计算机仿真 2019(09)

- [28].旁瓣约束方向不变恒定束宽波束自适应综合[J]. 声学技术 2009(02)

- [29].多波束水体数据中旁瓣干扰处理方法研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2019(07)

- [30].SAR图像二维旁瓣自适应抑制技术[J]. 信号处理 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e59de341ccd9055c6336665.html