# 水利水电工程的施工技术及其管理探析吴倩倩

黑龙江省四方山农场黑龙江肇东151135

摘要：水利水电工程施工技术的高低，直接关系着整个工程的施工质量和进度。文章先是对水利水电工程施工管理的重要性和施工技术，随后分析了对水利水电工程施工进行有效管理的相关措施，对相关工程的施工有借鉴意义。

关键词：水利水电工程；施工技术；管理措施

水利水电工程施工的质量会受到外界很多因素的影响，同时其本身的施工周期较长、建设规模放大，对于其工期以及质量都有着严格的要求，所以这更大幅度的增加了施工技术的难度。在外界环境的影响下，工程还容易受到气候、地质等条件的干扰，这对于工程的质量管理也有着较高要求，才可以保证施工项目保质保量的在规定时间内竣工。

1施工技术及管理的重要性

水利水电工程施工所运用到的技术手段不仅影响着工程质量，同时还决定着后期水电的生产效益，由此，水利工程的施工技术以及施工质量应该受到施工单位的高度重视，不仅如此，相关监管单位也应该落实自身的监管职责，保证施工的各个环节达到相关标准。我们知道，水利水电工程施工的管理任务是系统并且及其复杂的，各个环节相互影响，若某一环节出现问题，会影响整个工程的正常竣工。而且，水利水电工程施工管理工作较为繁杂，实际进行起来具有一定的难度，所以这就要求管理人员提高管理意识，注重工作当中的细节落实，加强完善施工管理制度，高效完成施工任务。

2水利水电工程施工技术

2.1预应力锚固技术

水利水电工程施工过程中主要应用到的一项技术就是预应力锚固技术，该技术主要利用传递拉应力，来减少施工位置的受力荷载，这样可以将混凝土沉降或者裂缝病害或等情况出现的概率大大降低。GPS可以很好的应用在这一技术当中，它可以灵活的确定锚固的方向、位置和深度，以满足设计当中的要求，它可以对建筑基岩和结构施加预压应力，以满足我们想要提升部分位置的受力条件，最终加强结构的稳定性。进行预应力锚固的设计时，设计师需要与工程的实际情况进行结合，坝型不相同的工程，其强度、稳定性以及其他条件都是不同的，这就要求设计师认真考察工程情况，将各种影响因素充分考虑，采用可行有效的技术手段来保障提升工程的安全和质量水平。

2.2坝面的砌筑

坝面的砌筑应当将防渗水功能以及美观的外形相结合，砌筑坝面的材料我们通常选用标有M10等级的砂浆以及被处理加过工的条形石块，但是这类方法存在速度慢、成本高的缺点。我们在挑选石拱坝的石块时，要按照统一的规格，由于坝面存在差异，进行设计时要合理选用“倾斜安砌法”设计砌筑方法。在进行双曲拱坝面的砌筑时，我们一般会运用丁砌座浆法砌筑，同时砌筑效果要达到平整、稳定的程度。出现错缝的部分，要采用M10等级的砂浆进行勾缝，因为位于上游坝面的位置是很重要的，要达到防漏的水准。

2.3水库土坝防渗加固处理措施技术

我们对坝肩和坝底基岩进行帷幕灌浆，或者选择对坝体采用劈裂灌浆，都可以很好的防止土坝的渗漏以及变形问题出现。采用上述方法，能够在坝体内建立起一道不间断的防渗漏体系，能够有效将坝体浸润线降低，防止坝后坡出现严重的渗漏，保证坝体的整体稳定，这样就可以完成除险加固的任务。对土坝坝体进行劈裂灌浆时，我们应该依据坝体的实际情况进行灌浆孔的布置，通常情况下，我们沿着坝轴线布置主排孔，在轴线上游1.5米位置处，进行副排孔的布置，主副排孔要进行交错布置，孔之间的距离3-5米最佳，要尽可能的将灌浆孔穿透坝体底部的残坡积层，打入到坝基，这样才可以建成不间断的竖直防渗水体系。

2.4碾压混凝土的铺筑工艺

常用的工艺如下：第一，薄层铺筑。我们初期进行碾压坝时，主要运用的技术手段为入仓面薄层铺筑工艺，混凝土对于施工的强度有着较高要求，混凝土的外露时间过长，超出了其初凝时间时，就要求我们依据施工缝的标准对层间进行处理；第二，斜层平推铺筑。这种技术工艺能够大幅度减少碾压混凝土层的时间间隔，可以有效防止碾压混凝土层面融合的情况发生，这种工艺较适用于雨多的季节以及夏季使用；第三，高温季节碾压混凝土的施工。这种方式工艺利用简单的控温手段，同时加速对混凝土层面的覆盖，这样就可以将混凝土入仓温度降低，更有助于加强高层间胶的凝结。

3水利水电工程施工管理措施

3.1施工中的成本控制

我们在进行水电工程的建设过程中，最重要的就是保障工程的质量水平，但是在此之上，我们同样应该注重施工成本的控制。处于如今的市场变革大环境之中，各个企业之间的竞争愈发激烈，只有不断的加强企业的内部管理，提升企业的经济效益，才可以提高企业的竞争力，才可以在众多企业中，赢得一席之地。

3.2施工安全的管理

在水利水电工程施工过程中，必须要配置足够的安全防护用具，施工企业需要做好施工安全的宣传活动，加强施工人员的技能培训，切实提高其施工技术，增强其安全意识，这样有助于进一步规范施工行为，避免违章施工现象的出现。施工现场需要设立警示牌及相关设施，非施工人员不得进入施工现场，这样能够从一定程度上避免安全事故的发生，切实保障施工人员的人身安全。

3.3对相关施工技术人员的管理

相关技术人员要依据工程项目管理的实际情况明确自己的工作任务和责任，明确职责，让每一个细节都不会出现质量问题，以便减少工程损失。为了进一步提高相关技术人员的积极性和主动性，可在项目管理中设立奖惩机制，以此充分发挥技术人员的主人翁责任感和事业心。

4结束语

综上所述，水利水电工程施工质量直接影响到社会经济发展及人们日常生活，所以施工企业必须要提高重视，合理选择施工技术方案，采取多种措施、从多个角度加强管理，减少质量病害的产生，确保高效高质量地完成施工任务。

参考文献

[1]狄建刚.关于水利水电工程施工管理问题的若干思考[J].工程建设与设计，2017，（08）：190-191.

[2]任杰.水利水电工程防渗技术施工要点分析[J].中国新技术新产品，2017，（03）：95-96.

[3]申建波，陆勇.水利水电工程的施工技术及其管理探析[J].中国高新技术企业，2015，（09）：129-130.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e97889823316e29aa8372a2.html