# 片状β-氢氧化镍的合成及表征

### 论文摘要

以氨水为沉淀剂,水热法制备了微纳米片状β-Ni（OH）2粉体,重点考察镍源、反应温度、反应时间、pH值、氨水用量、分散剂聚乙二醇600用量等对片状β-Ni（OH）2的结构和形貌的影响;用XRD、SEM、循环伏安法和交流阻抗法等手段对样品进行了表征。研究结果表明:醋酸镍为镍源,镍氨摩尔比为1∶6,添加聚乙二醇600质量为2 g,pH值12,反应温度为200℃,反应时间24 h的条件下制备的六方片状β-Ni（OH）2粉体结晶最完整,分散性能优异,电化学活性高,具有良好的电容特性。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 片状β-Ni （OH） 2的合成

- 2.2 片状β-Ni （OH） 2的电极制备

- 2.3 片状β-Ni （OH） 2的表征

- 3 结果与讨论

- 3.1 镍源的影响

- 3.2 p H值及镍氨比的影响

- 3.3 反应时间的影响

- 3.4 聚乙二醇600的影响

- 3.5 片状β-Ni （OH） 2粉体的电化学性能

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘奋照

关键词: 氢氧化镍,水热合成,聚乙二醇,电性能

来源: 人工晶体学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 吕梁学院化学化工系

基金: 山西省高等学校优势特色专业建设项目(材料化学),山西省“1331工程”重点学科建设计划(材料科学与工程),校级教学改革创新项目(JYZD201711),校级大学生创新创业训练项目(CXCYYB201744)

分类号: TQ138.13

DOI: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.02.030

页码: 359-364

总页数: 6

文件大小: 323K

下载量: 366

### 相关论文文献

- [1].覆锆型氢氧化镍钴的合成方法研究[J]. 广东化工 2016(18)

- [2].氢氧化镍材料制备的研究进展[J]. 电池 2017(01)

- [3].掺杂氢氧化镍晶相及其结构稳定性与碳酸钠用量的关系研究[J]. 广东工业大学学报 2016(04)

- [4].氢氧化镍球形粉末的生产工艺优化条件的研究[J]. 粉末冶金工业 2012(02)

- [5].氢氧化镍钴生产工艺中碱基活化控制技术的研发及应用[J]. 中国有色冶金 2020(04)

- [6].氢氧化镍电极材料制备及展望[J]. 世界有色金属 2010(05)

- [7].一种制备球形α-氢氧化镍的方法[J]. 无机盐工业 2013(10)

- [8].掺锰氢氧化镍的合成工艺探究[J]. 化学试剂 2014(10)

- [9].瑞木氢氧化镍高效浸出研究[J]. 材料导报 2018(S2)

- [10].还原-碱溶法分离废旧镍氢电池正极中的钴与氢氧化镍[J]. 应用技术学报 2017(01)

- [11].氢氧化镍纳米材料的研究进展[J]. 广东化工 2018(06)

- [12].微晶氢氧化镍粉末的制备及性能[J]. 有色金属(冶炼部分) 2008(03)

- [13].废镍催化剂回收制备纤维状氢氧化镍(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(10)

- [14].不同掺杂对氢氧化镍性能的影响研究[J]. 新技术新工艺 2016(05)

- [15].掺锰氢氧化镍的机械球磨工艺及电化学性能研究[J]. 郑州轻工业学院学报(自然科学版) 2012(01)

- [16].高倍率性能氧化镍/氢氧化镍超级电容薄膜电极材料制备技术研究新进展[J]. 金属功能材料 2014(04)

- [17].电感耦合等离子体-原子发射光谱法测定回收氢氧化镍中非金属元素硫和磷的含量[J]. 光谱实验室 2008(03)

- [18].氢氧化镍超级电容器电极材料电流变化规律研究[J]. 人工晶体学报 2016(08)

- [19].球形覆Co氢氧化镍的合成及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2008(02)

- [20].针形纳米氢氧化镍的制备及其对镍氢电池性能的影响[J]. 科技信息 2011(21)

- [21].氢氧化镍纳米片的制备[J]. 河南化工 2010(23)

- [22].掺杂金属离子的氢氧化镍的电化学性能[J]. 电池 2013(04)

- [23].二硫化镍/氢氧化镍空心球的制备及其电容器性能研究[J]. 无机盐工业 2019(12)

- [24].晶面选择性生长对球形氢氧化镍形貌及电化学活性的影响（英文）[J]. 无机化学学报 2017(02)

- [25].粗制氢氧化镍羰基法提纯技术研究[J]. 中国有色冶金 2014(06)

- [26].化学浴法制备氢氧化镍@生物质炭纤维纳米复合材料及其电化学性能研究[J]. 炭素技术 2019(01)

- [27].基于不同质量比的石墨烯与氢氧化镍电极材料性能分析[J]. 电子器件 2019(02)

- [28].超级电容器用镍、钴基三维纳米材料的研究进展[J]. 化学世界 2013(08)

- [29].纳米级氢氧化镍与微米级球形氢氧化镍性能比较[J]. 大连海事大学学报 2008(02)

- [30].水热法合成β型氢氧化镍纳米片及其生长机理[J]. 无机盐工业 2011(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e98e7b8a7b88ba46cc34883.html