# 水利工程中护坡技术的研究分析刘科

广西中秀建设工程有限责任公司

摘要：在水利工程的施工过程中，加强护坡工程的建设能够有效的减少边坡的冲刷，通过在坡面上做各种铺砌和栽植能够有效的保护水利工程的边坡。另外在实践中还要通过生态防护措施的推广，来实现水利工程边坡防护工程的生态化建设。本文对水利工程中护坡技术的研究分析进行了探讨。

关键词：水利工程；护坡技术；研究分析

随着经济发展，人们越来越多的重视生态环境的保护，现阶段水利工程建设护坡工程中通过绿化工程，有效的实现防冲固土和减少水土流失的作用，实现水利工程中护坡防护工程的提升。通过加强护坡工程施工技术的发展，实现水利工程边坡防护工程的生态化建设。

1水利工程施工中的护坡施工技术概述

在我国水利工程的施工中，护坡施工技术多样，并且水利工程建设也越来越注重生态环境的保护。现阶段水利工程建设越来越注重生态环境的保护，护坡工程中通过绿化工程，能够有效的实现防冲固土和减少水土流失的作用，以实现水利工程中护坡防护工程的提升。在实践中，通过生态防护措施的推广，可以实现水利工程边坡防护工程的生态化建设。护坡指的是为防止边坡受冲刷，在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。按照功能划分，护坡分为两种形式：坡面保护和挡土护坡。现浇混凝土护坡能够很好的抵御风浪、预防洪灾且工作过程中的花销较低，整体性较好，如果护坡的地方风速高、吹的时间较长，则经常使用此方法。现浇混凝土护坡工作过程也有一些不好的地方，比如工作难以控制，工作标准高，工作很难操作，外表不美观等。在堤坝的背水面通常使用混凝土现浇网格护坡的方式，断面的大小为200×300mm，一般会在网格里面种植草皮。混凝土现浇网格护坡的工作地点大多是斜坡，它的工程量不大，要用到人工进行操作，成本相对较大，很难确保外表的美观，工作很难进行。在水利工程的护坡施工过程中要采用科学的质量控制管理方法，从而能够确保边坡工程的质量。为了能够保证水利工程的护坡工程的质量，这就要求现场施工人员要严格按照相关的规定进行施工。相关的检查人员对于那些违反质量要求的地段要责令其停止进行施工。针对这些不合格的地段，相关的检查人员要进行相关的整改工作，从而能够使地段符合施工的规定。

2水利工程中护坡技术的研究分析

2.1齿槽土方开挖、混凝土浇筑

在水利工程的护坡工程中，开挖齿槽土方的时候要按照测量放样点并且要采用人工开挖以及人工修整最终成型。齿槽混凝土在设计的时候，要严格按照设计的相关要求进行分段施工，并且要使用移动式拌合机在堤顶进行拌制，通过滑槽使得下料进入到仓库中，采用插入式的振捣器进行振实以及通过人工抹面压光的方式来进行连续性的浇筑。在水利工程护坡工程施工的过程中，要确保齿槽土方能够准确成型，并且要禁止欠挖情形的产生。在齿槽进行测量以及施工放样的时候，要根据坡脚的地形，从而能够使得齿槽的平顺以及顺直得以实现。在齿槽砼施工的过程中，要严格按照相关的技术规范来进行施工，从而使得施工结果以及设计要求能够保持一致。

2.2砂石铺筑垫层及坡面修整

采用人工拉线进行坡面休整，使混凝土预制块砌筑的坡面平整度符合规定要求。坡面土料不足的部分用人工填筑补充，同时洒水进行夯实，在和验收条件相符之后，采用筑砂石混合料铺筑，要求达到10cm的垫层厚度。依据设计应达到以下要求：在修坡时严格控制坡比，坡面平整度应与规范要求相符；严格控制砂石垫层的厚度，不准欠填或超填。

2.3生产和铺设混凝土预制块并勾缝

水利水电工程是一个整体，每一个部分的施工都会影响到其他部分的施工和运转，为了在规范时间内保证大坝护坡施工顺利完成，相关施工单位需要提前预定混凝土制作的工作场地，并进行预先制作，保证在具体施工之前混凝土已经运输到施工场地，保持静置10d以上。针对混凝土预制块的铺设，应该按照施工前测量的横、纵拉线式原则进行。正式铺设时，用喷水设施对混凝土预制块表面洒水保证其湿润，之后在用钢丝等清洁工具将预制块周围的缝隙进行清洗，再将一定量的混凝土填充于缝隙当中，以此来保证预制块之间衔接的完整性。此外，在进行预制块勾缝处理时，不仅要关注质量还要充分注意到其外部的清洁以及美观性。如果在施工中发现有预制块质量不达标或者出现大面积破损则需要及时通知相关施工人员重新制作或者使用钢模对问题部分进行校正。

3水利工程中护坡绿化的分析

3.1人工种草护坡

在边坡保护措施中，人工种草护坡是最为传统的措施，然而这一方法是指通过人工的方法在边坡坡面进行简单播撒草种，然而这种方法只适合在边坡高度不高以及坡度较缓的土质路堑来进行。在护坡工程施工的过程中，要采用人工种草护坡的方法，并且充分发挥该方法的优势，并且在撒播草籽的过程中，要解决相关撒播不均匀的问题。人工种草护坡的方法中，由于种草的成活率比较低，从而不能够很好的实现边坡防护的效果。

3.2平铺草皮护坡

既然人工栽种的方式存在很多缺陷和不足,所以施工人员采用了直接铺设草皮的方式来开展绿化作业。这种护坡绿化的模式可以有效防止人工栽种模式下遇到的各种影响因素,但是要在坡度较小的位置才能充分发挥这种绿化方法的作用和效果,对于土质的要求也并不高,可以适用于很多种土质和地质环境情况。然而这种模式在后期难以进行保养,会增加保养的成本。

3.3行栽香根草护坡

在水利工程的护坡工程实践中，发现了一种长势挺立比较适合护坡的植物，这就是香根草。经过研究发现香根草长势旺盛，能够在短短的3-4个月内就能长成茂密的活篱笆，由于其根系粗壮且比较发达，能够有效的扎根地下，加之根系的抗拉强度比较大，所以这一植物运用到水利工程的边坡防护工程中，能够起到很好的防护效果。香根草还具有极强的耐旱、耐涝及耐火性，能够在比较贫瘠的土壤上生长，适应能力非常强，所以通过行栽香根革护坡，在水利工程的土质边坡上能够起到很好的防护效果。行栽香根草护坡技术能够充分发挥香根草的优良特征，能够实现边坡稳定性的显著增强，是一种比较理想的边坡固土护坡技术。

3.4土工网植草护坡

土工网植草护坡是近些年兴起的护坡技术，是比较先进的复合型防护措施。通过采用新材料和先进工艺，在对坡面进行植物防护的同时，对于坡面也起到了加固的作用。土工网植草护坡技术运用三维立体网，有效实现边坡的加固，在草的种植初期可以在一定程度上保护土壤，避免草籽被水冲走。在土工网和植物的共同作用下，实现对边坡的加固和防护，同时起到绿化的效果。这种较为先进的防护方法主要用于公路和堤坝的边坡防护工程。

3.5砌石护坡

砌石护坡是指在坡体上铺设石板石块来进行护坡的方式。砌石的稳固性牢靠性极大，这种护坡方式基本上杜绝了坡面的冲刷和侵蚀。在砌石时要用细砂、石子和水泥混凝土填缝，保障砌石的整体严实性。砌石护坡也可以有视觉感官上的创意，可在坡面上用砌石的排列和联系构制成图案花纹，在发挥护坡实用性的同时，还能带来良好的审美享受。这种护坡方式现在也应用得十分广泛。

总而言之，护坡工程作为水利工程中的重点工程，能够保护边坡治理，防止出现边坡和坡面质量通病，提升了整体水利工程的施工质量，保障了施工效果。因此，我们应对护坡工程中的施工技术进行思考和应用，以推动我国水利事业的发展。

参考文献：

[1]胡浩.探究水利工程施工中护坡工程施工[J].中国绿色画报.2015(10)

[2]吉学友.刍议水利工程中护坡工程施工技术要点[J].山西建筑.2018(21)

[3]王伟,王葵华.水利工程中堤坝护坡混凝土施工技术的探讨[J].四川水泥.2018(01)

[4]王娟.水利工程施工中护坡工程施工研究[J].民营科技.2015(06)

作者简介：刘科(1986-)，男，广西北流人，广西中秀建设工程有限责任公司助理工程师，主要从事水利水电工程施工管理工作

作者简介：李冬战(1981-)，女，广西北流人，广西中秀建设工程有限责任公司建造师，主要从事水利水电工程施工管理工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5f419cf72f94eb5fb6b26e1f.html