# 如何提高电力线损管理效率

石明博

国网黑龙江电力有限公司齐齐哈尔供电公司

摘要：在当今的电力生产以及运输过程中，经常受到能力线损坏的影响，一方面引发电力线损的原因可能是由于线路自身具有的电阻过大，由此造成的电能损耗超出正常值所引起的，另一方面，还有可能是由于在管理过程中出现不符合规定的操作，由此产生了不明原因的损耗。但是无论是何种原因造成的电力线损，对电力企业的影响都是非常巨大的，其中不仅包括经济方面的影响，还具有社会方面的影响。所以，为了避免这类情况的发生，就必须要加强电力线损方面的有效管理，以达到降低损耗率的目的，这也是现代化的企业在工作中需要重点关注的内容。

关键词：电力线损；经济效益；管理效率

随着我国市场化建设的发展进程不断加快，电力企业已经从过去的经营模式逐渐向自负盈亏的管理方式转变，这是时代发展的必然结果，也是促进我国经济发展的重要途径，因此，众多电力企业已经将这一内容作为下一阶段发展的主要任务。线损率的高低直接影响着我国电力企业的经营效益，它是技术与经济指标有效提高的重要依据，所以我们要将线损管理这一工作重视起来，从而促进电力企业经济效益的提升。本文结合笔者的工作经验重点分析了提高线损管理的几点措施，希望为相关人士提供借鉴与参考。

1、加强线损理论计算管理

引发线损管理的原因有很多，重点还是应该从实际情况出发，具体分析在管理中出现的漏洞，由此找到解决方法。在日常对线损进行经营与管理时，其监测与计算的过程是很难得到保证的，因此并不利于管理水平的提高。但是线损管理理论的出现很好的解决了这一问题，其理论计算能够将某一时间段电力所受到的损耗明显的展示出来，同时也可以对比同一时间段的其他企业电力损耗的情况，重点分析他影响受损情况的各种因素，从中尽可能地发现规律，由此便能够找出在管理中存在的漏洞，这样一来，在今后的管理过程中就能够避免上述情况的再次发生，从而促进了电网的优化，使线损管理在企业中得到最大价值的发挥。

2、采取承包管理制度

承包管理制度的应用主要是对配电线路以及配电变压器进行合理有效的管理，不同地区的电力企业应该对自己所在区域内的下属企业承担起管理供配电系统的义务，并且奖罚分明，有了成绩可以给予一定的奖励，如果出现问题也要对其处以一定的惩罚措施。这样一来，各个区域内在行之有效的承包管理中，便能够达到所规定的管理目标，从而促进电力企业的进一步发展。在实际的操作过程中，承包管理制度不可避免的会遇到瓶颈，当发生这一问题时，可以将配电监测仪应用其中，用以解决承包指标难以确定的问题，进而对比线损总量的测量值与理论值之间存在的差异，根据这一差异最终将线损的承包指标确定下来。

3、提高电能计量工作水平

在电力企业所消耗的线损总量中，很大一部分都是因为电能的计量管理没有达到规定引起的，常见的出现问题的情况有在抄表时经常漏抄或是错抄，甚至还有少抄、估抄的现象时有发生，由此造成用户的实际用电量并没有得到准确的统计结果，因此电费的回收也无法高效的完成，线损由此产生。上述存在的线损还是属于可以控制的，只要严格管理，就能够有效的避免上述情况的出现。所以电力企业在管理的过程中，应该将重点放在电力管理的过程中，严格监督在管理中出现的问题，及时进行解决，以电能的计量管理制度为主要依据，从而进一步将电子电表以及自动化的抄表系统推广到家家户户，抄表人员在工作过程中要具有高度的责任心与职业道德，将抄表工作做到位，对出现窃电的情况应该予以严厉的打击，对违章用电的行为进行处罚，从而更加科学合理的开展收费工作，这样一来就能够有效的将供电企业的线损率降低到合理的范围内。

4、做好线损分析工作

在对线损进行分析的过程中，第一步应该评估好如何能使电量达到平衡，将重点放在变电站的母线发生不平衡率上面，按照计量总表以及分表电量的相关规定对其进行对比，以达到确保计量设备的正常运行。紧接着，分别从理论与实际两方面对线损数据进行对比，从而发现其中存在的问题，并找到有效的解决办法。再次，还要对线损指标进行不同程度的比较分析，从而得出对比结论。与先进单位之间进行比较，能够有效的缩短其中的差距，促进供电单位的进一步发展。

5、合理调节线路及配变电压

当负载不变时，提高线路电压，线路中的电流就会减小，线路中的损耗就会减少，对于在某一电压等级运行的线路来说，线路运行的电压允许在一定范围内波动，运行电压在上限或者是下限时，线路的损失是不同的，我们可以根据这个原理适当调整线路电压，降低线损。而提高配变的电压就会增加配变的损耗，这是因为配变电的铁损和增加的电压平方成正比，所以，提高电压反而会增加损失，所以要综合各方面的因素进行考虑。在线路负荷的高峰时段，要尽量提高线路电压，在电力需求低谷时期尽量不增加电压；当配变损耗大于线路损耗时，也不能提高电压，反而要适当降低电压。低压线路在提高电压时可能会增加机械电能表的损失，但是线路的损耗一般都大于电能表的损耗，所以提高低压线路的电压是减少低压线路损失的一个可行的措施。

6、改进计量装置

更换老旧电能表，合理设置计量点，减少计量过程中的电力损耗，使用准确度高、误差性小、表损量低、超载能力强、启动电流小、防窃电、抗倾斜而且还能实现自动化抄表管理的高质量全电子电能表。对于专线用户，要加装失压记录仪表，并尽量使用高精度的电子式宽量程的电能表。积极推广集中抄表系统的应用，提高抄表工作效率。对计量二次回路，要采取必要的措施，减小PT二次压降，使用专用的PT计量和二级回路，缩短二次线的长度，加大二次线的截面，这样都可以把PT压降控制在一定范围内。只有做到这些，电力线损的管理工作才能更显成效。

7、推行电网无功补偿优化技术

在电网的运行系统中会产生一定的无功功率，而这部分无功功率也会造成大量的线损。据相关统计可以得知，在电网的输配电以及变电系统运行中无功功率所消耗的电能是整个电力损耗总量的一半左右。若能够对这些无功功率进行优化，必然可以极大的提高电力损耗的管理效率。笔者认为，可以通过安装电容器组的方式来对实现无功补偿，从而减少无功功率输送量，达到降低电力线损的效果。

8、结语

随着社会生产对电力的需求总量越来越大，市场对供电企业的电力线损管理效率要求也越来越高。事实上，积极采取措施来提高电力线损管理效率不但会对社会生产水平提高起到很大帮助，还能增大供电企业经济效益，促进电力企业可持续发展。因此，积极研究和探讨电力线损管理效率是非常有必要的。

参考文献：

[1]周晓燕.浅谈农村电网中的线损管理[J].科技促进发展（应用版），2011年04期.

[2]唐哲，李锋.高效的线损管理与考核体系的建立[J].江西电力.2011年04期.

[3]黄颖.浅析配网低压线损管理[J].科技传播，2011年14期.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5f5459f146973901a027c831.html