# 试论交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点

四川交投建设工程股份有限公司四川成都610000

摘要：近年来，随着我国社会经济的不断发展，隧道施工项目逐渐变得越来越多。隧道施工作为现如今我国交通运输建设工程当中的常规公路建设项目之一，由于其施工现场安全检查的好坏对整个公正的质量，以及人们的出行等诸多方面都有着直接性的影响，因此，在时间的不断推移之下，人们越发重视起了对隧道施工现场安全检查要点的研究。而本文也将针对交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点进行相关的阐述。

关键词：交通运输建设工程；隧道施工；现场安全；检查要点

引言：

目前，随着新时代社会经济的进一步提升，我国公路建设随之也发生了很大的改变，其主要可表现在：公路建设规模的不断增减，以及施工数量的日益趋增等方面。隧道施工作为我国交通运输建设工程常规公路建设项目之一，根据相关的研究调查可以发现，近年来，隧道施工数量的提升虽然给人们的出行带来了一定的便捷，但其仍存有许多的安全事故，这些安全事故的发生，不但会导致大量的人员伤亡，而且会影响的整个隧道施工的周期。追其原因，导致隧道施工中事故现象频频发生的原因主要源于主体责任落实不到位等诸多方面。由此可见，加大对交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点的研究，所具备的现实意义非常之大。针对交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点，本文将从基本要求、隧道开挖、以及通风防尘照明等方面对其进行相关的研究。

1.隧道施工现场基本要求安全检查要点

针对隧道施工现场基本要求安全检查要点，相关人员需要从以下几点进行：一是，洞口管理。洞口管理作为直接反应施工单位现场管理情况的途径之一，其同样是隧道工程文明施工的重要体现，但从实际角度看，目前在隧道洞口的管理上仍存在有许多问题，如：隧道进洞之后没有设置相应的值班室、及时设置了值班室也没有相关人员进行值守等诸多方面。这一系列问题的存在都将在极大的程度上影响到隧道现场施工的安全。基于此，为避免这些问题的存在，相关人员在洞口的管理上，需要做到以下几点：（1）需要按照相关的要求为其设置专门的负责人，在现场安全检查的时候，还需要注意检查其是否有安装门禁系统。（2）洞口大屏幕的信息是否显示完整，信息是否正确等。二是，高处作业平台临边防护。在隧道施工的过程中，其时常会发生台车、或者是台架从高处坠落带来的安全事故，因此，在施工的过程中为避免该问题的出现，施工人员必须做好施工现场各类作业台车、以及台架的临边防护工作。另外，在隧道施工中的各类高处作业平台搭建，施工人员一定要在按照相关要求进行的同时，在平台上铺满相应的脚手板。针对临边设置的防护栏而言，其的上横杆高度需要在1.2米，下横杆的高度需要在0.6米，且间距不能超过2米，若该过程中有下方人员通过的话，施工人员还需要为其设置一个不低于18米的踢脚板。三是，需要做好安全警告的标志。由于隧道施工现场当中有着许多的起重机械、以及易燃易爆等危险物品，因此，为避免施工人员因不知情触碰到这些物品出现安全施工，施工现场管理人员需要针对这些危险地方、或者是危险物品，在明显的地方做好安全警告的标志。

2.隧道开挖现场安全检查要点

对于隧道施工现场而言，隧道开挖是其中不可缺少的一部分，其开挖的好坏同样会对隧道质量带来直接性的影响，因此，相关人员需要对隧道开挖现场的安全检查要点加以重视。针对隧道开挖现场安全检查要点，需从以下几点进行：一是，洞口开挖。在对隧道洞口进行开挖的时候，大部分洞口都会受到地质情况复杂等不良因素的影响，所以，为实现有效的开挖工作，施工人员需要先对洞口的地质情况进行分系，并在充分分析之后为其制定合适的应对措施。针对常规的隧道进洞，在洞口开挖工作上，只有严格按照设计要求完成相应套拱施工之后才能进行开挖作业。在开挖作业的工程中，其需要注意的是：若开挖洞口是仰坡的话，那么在开挖的时候，施工人员就需要采用自上而下的方式进行，且需要避免上下重叠的方式。为避免因雨水等的冲刷导致仰坡出现事故，施工人员需要在洞顶设置相应的排水沟。另外，面对地质情况较为复杂的隧道施工，施工人员首先需要做的是明确先后行洞的施工顺序，在先行洞的施工上需要选择偏压侧。面对左右洞同时存在偏压的时候，施工人员需要严格按照先难后易，先外侧后内侧的施工顺序进行施工。二是，隧道洞身开挖。在洞身开挖的过程中，施工人员需要注意以下几点：（1）按专项施工方案开挖。当前，隧道在开挖的过程中，常出现的问题有：没有按照设计、或者是专项施工方案的要求进行施工，这些现象的存在不但会使得施工断面的尺寸与相关设计要求之间不符合，而且会对整个隧道施工造成十分重大的安隐患。因此，在隧道洞身的开挖过程中，施工人员一定要按照相应的专项施工方案进行。在按专项施工方案开挖检查的过程中，首先检查人员自身需要具备一定的施工，或者是管理经验。其次需要在该过程当中对施工工艺进行熟悉。最后在检查之前，需要对隧道设计施工图纸等有足够的了解，只有这样才能保证在检查的过程中提高检查效率。（2）需要对超欠挖进行严格的控制。在超欠挖的控制上，需要从以下几个方面进行：首先是掌子面循环进尺。对于隧道施工而言，掌子面循环进尺超欠挖作为洞身开挖过程中时常出现的一种情况。针对掌子面循环进尺，施工人员一定要在该过程当中严格按照围岩条件，以及初期支护钢架的间距对台阶上部开挖的循环进尺进行确定。其次，需要做好对台阶法台阶长度的有效控制。在隧道施工安全检查的过程当中，检查人员通常都会忘记对其上下台阶开挖长度进行检查，导致隧道安全步距虽然在控制范围内，但其上下台阶距离却存在开挖过长的情况，该现象的存在无疑将给施工现场带来十分大的安全隐患，基于此，为避免该现象的出现，检查人员在进行现场检查的时候，一定要按照相关规定进行，如：根据相关的台阶法可了解到，在该过程当中，台阶长度应控制在开外宽度的1.5倍当中等。

3.隧道通风防尘照明、排水现场安全检查要点

针对隧道通风防尘照明、排水现场的安全检查要点，本文将从以下几点对其进行相关的阐述：一是，通风防尘。隧道现场施工当中的通风方程作为整个施工中保证隧道施工人员安全的重要措施之一，在其中，施工人员必须选择机械通风。为进一步保证隧道掌子面上的空气得到及时的更换，需要根据掘进的具体情况及时接长通风管。另外，隧道通风设备早隧道进洞150米之后，必须及时安装到位，并为其设计相应的风量全速通风，进而保证隧道当中的干净整洁。二是，照明。照明作为隧道施工中不可缺少的一部分，在照明的检查要点上，施工人员需要注意的是，成洞段需要根据隧道的实际情况在每间隔一定的距离之后为其安装一个照明设备。针对隧道当中的段二衬台车、以及防水板台车等作业断，在照明的选择上，应采用低压照明。三是，排水。对于隧道现场施工而言，排水作业同样是其中不可缺少的一部分。基于此，在排水的施工上，施工人员需要根据出水情况及时为隧洞开挖相应的排水沟槽，进而对隧道中的水进行集中式的排除。这样就可在极大的程度上避免因积水存在而导致的隧道整体结构失衡，甚至坍塌现象。以上就是交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点，当然，除了上述所说的这几点检查要点之外，隧道现场施工中还有着许多需要注意的安全检查要点，相关人员需要对其加以重视，促使隧道施工建设在今后得到不错的提升。

结束语：

总而言之，随着我国社会经济的不断发展，在现如今这个先进的社会道中，隧道施工项目逐渐变得越来越多。对于隧道施工项目而言，隧道施工项目作为交通运输建设工程建设中常规的公路项目之一，由于其施工现场的好还对整个隧道施工的质量，以及人们的安全等都有着很大的影响，因此，相关人员需要极大对交通运输建设工程常规公路隧道施工现场安全检查要点的研究，进而在保证隧道施工整体质量的同时，减少不必要的安全事故出现。

参考文献：

[1]林弟涛.铁路隧道下穿既有高速公路隧道施工控制技术研究[J].中国建材，2019（04）：123-125.

[2]吴杰，陈强，陈争，邓航.基于模糊可拓方法的公路隧道施工风险评价的应用[J].山东化工，2019，48（05）：126-128+130.

[3]王康.超大断面小净距隧道施工围岩空间变形与荷载释放机制及工程应用[D].山东大学，2017.

[4]刘靖.高速公路隧道施工全过程风险动态分析与反馈设计方法研究[D].长安大学，2013.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5f812ec333b2be21ac6b4aa5.html