# 水溶性聚氨酯论文_黄坤,刘肖凡,陆海军,李继祥

导读:本文包含了水溶性聚氨酯论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:聚氨酯,水溶性,水性,时间,材料,用水量,硅酸盐。

### 水溶性聚氨酯论文文献综述

黄坤,刘肖凡,陆海军,李继祥[1]（2018）在《纤维素改性水溶性聚氨酯性能试验研究》一文中研究指出为提高水溶性聚氨酯注浆材料(WPU)的性能,在其中加入羟丙基甲基纤维素(HPMC),研究温度、HPMC用量对WPU胶凝时间和遇水膨胀率的影响及HPMC用量对浆液力学性能的影响。结果表明:温度升高能促进WPU凝结成胶;20~60℃时HPMC的加入能延缓WPU凝结成胶;60~80℃时HPMC因达到胶凝温度而丧失缓凝效果,使得浆液胶凝时间缩短。温度的升高和HPMC的加入均能使浆液的遇水膨胀率增大,且温度对遇水膨胀率的影响效果强于HPMC的作用;HPMC的加入能够改善WPU的力学性能。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2018年08期）

张宇,翁方青,邓樱花,伍强贤,曾国平[2]（2018）在《聚氨酯预聚体熔融改性水溶性壳聚糖的制备及其结构性能研究》一文中研究指出以水为增塑剂,聚氨酯预聚体为改性剂,成功在密炼机中改性水溶性壳聚糖,并对改性后材料的结构及性能进行了测试.结果表明,聚氨酯预聚体与壳聚糖之间有很强的相互作用,材料的柔韧性随着聚氨酯含量的增加而提高;同时,随着聚氨酯预聚体含量的增加,材料的吸附性能逐步降低,说明在改性的过程中,部分氨基参与了反应.由于密炼之后,得到的材料是一种热塑体,因此可以使用加工设备对其进行二次加工(膜压,发泡等),扩大了壳聚糖材料的使用范围.该工作为壳聚糖材料的改性提供了一种新的加工方法.(本文来源于《华中师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期）

张俊魁,高海鹰,梁止水[3]（2018）在《水溶性聚氨酯改良砒砂岩的水理性能试验研究》一文中研究指出[目的]研究水溶性聚氨酯(W-OH)对砒砂岩水理性能的影响,为砒砂岩高边坡防护提供指导。[方法]通过W-OH改良砒砂岩水稳定性和抗冲刷性的室内试验,初步分析其改良砒砂岩机理。[结果]W-OH在低浓度下即可明显提高砒砂岩团聚体的水稳定性和抗蚀能力,且团聚体水稳定性K值随团聚体粒径的减小而增大;W-OH喷洒在砒砂岩表面后,明显降低了坡面的产沙速率和产沙量。[结论]通过胶结沙粒,W-OH在砒砂岩表面形成固结层,减少了水土流失,对砒砂岩的坡面稳定起到了明显防护效果。(本文来源于《水土保持通报》期刊2018年01期）

朱秀迪,丁文峰,张冠华,李清溪,王强[4]（2018）在《新型水溶性聚氨酯对紫色土坡面产流产沙的影响》一文中研究指出为探索新型水溶性聚氨酯防治紫色土坡面水土流失的效果,采用室内人工模拟降雨试验,分析了不同雨强条件下5%浓度的新型水溶性聚氨酯(W-OH)对紫色土坡面入渗、产流和侵蚀过程的影响。结果表明:紫色土坡面施加W-OH能显着提高土壤抗蚀性,从而减小坡面侵蚀产沙量;在42,72,112 mm/h 3种雨强试验条件下,施加WOH组的坡面与对照组坡面相比,尽管坡面径流增大了12.40%~203.41%,但产沙量减小了89.40%~97.43%,沙输移率降低了86.67%~97.45%,且当雨强较大时(72,112 mm/h),施加W-OH组的土壤可蚀性降低率为96.80%~97.41%。研究结果为紫色土坡面防蚀提供了一定的理论依据及应用指导。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2018年01期）

吴启民[5]（2017）在《水溶性聚氨酯灌浆材料的应用详解》一文中研究指出LW/HW水溶性聚氨酯灌浆材料是华东院科研所在20世纪70年代末[1]国内率先研制成功的高效堵水产品。随着数十年的深入开发及推广应用,产品品种不断丰富,在水电、矿山、地铁、城建等领域获得应用。裂缝堵水简单易学,许多零星裂缝堵水工程被个体户承包施工,由于缺乏专业知识及应用技术,堵水效果参差不齐,已经影响到了产品声誉。笔者结合多年来的工程使用经验及大量试验数据分析,对华东院HK-LW/HW水溶性聚氨酯材料的堵水特性进行研究,以期指导广大用户能够正确选择和使用这一类型产品。(本文来源于《大坝与安全》期刊2017年05期）

史天波,陈文斌[6]（2017）在《水溶性聚氨酯在水工混凝土结构裂缝渗漏处理中的应用》一文中研究指出为消除水工建筑物由于裂缝渗漏引起析钙和钢筋锈蚀对结构产生安全危害甚至破坏等问题,根据《水工建筑物化学灌浆施工规范》(DLT 5406-2010)规范标准,对水工建筑物混凝土裂缝渗漏成因和水溶性聚氨酯化学灌浆材料特性进行分析总结。结合工程实例,详细探讨LW/HW化学灌浆在消力池结构缝防渗修复中的应用。通过采取合理防渗灌浆材料和优选防渗修复加固方案,可以有效提高消力池结构的整体防渗性、耐久性和安全稳定性,确保其功能的正常稳定发挥。(本文来源于《水利科技与经济》期刊2017年09期）

陈来申,金辉,金拥军[7]（2017）在《水溶性PU聚氨酯(氰凝)防水浆料》一文中研究指出用异氰酸酯与水性聚醚多元醇合成的低黏度PU聚氨酯预聚体,可制备成水溶性PU防水涂料和灌浆材料,根据最终产品的实际应用需要,可用不同的EO/PO比例的聚醚多元醇与异氰酸酯制备出—NCO含量不同,异氰酸酯指数不同的预聚体,再和其他辅料材料混合,可制备成凝胶时间可控,预聚体包水量和亲水程度不同的浆料。(本文来源于《现代涂料与涂装》期刊2017年08期）

刘卫华,罗军,葛明桥[8]（2017）在《水溶性聚氨酯夜光合成革性能研究》一文中研究指出将不同质量的稀土铝酸盐夜光粉分别掺杂在水性聚氨酯浆料中制得复合浆料,然后采用干法聚氨酯合成革工艺中的转移法工艺制得水溶性聚氨酯夜光合成革。对制得的夜光合成革小样进行测试。结果表明,将稀土铝酸盐夜光粉混合于水性聚氨酯合成革的浆料中对夜光粉的发光性能没有影响;当夜光粉在浆料中的含量为20%(wt,质量分数)时,制得的夜光合成革表面平整度、手感、发光性能和物理机械性能良好,能发射出波长为520nm的黄绿色光,初始余辉强度为2.564cd/m~2,余辉寿命大于10h,断裂强度为55.2MPa,断裂伸长率为50%,撕裂强度为92N/mm,抗弯性为90mm,在负重1kg下,耐磨次数达到572次,能够满足制衣、制鞋和制包等的性能要求。(本文来源于《化工新型材料》期刊2017年07期）

耿佃勇[9]（2017）在《原料对水溶性聚氨酯灌浆材料性能影响的研究》一文中研究指出以亲水性聚醚多元醇、甲苯二异氰酸酯等为原料制备了水溶性聚氨酯灌浆材料,研究了聚醚多元醇的官能度、相对分子质量、氧化乙烯含量对水溶性聚氨酯灌浆材料性能的影响。结果表明,相对分子质量为10000、官能度为4、氧化乙烯质量分数为65%的亲水性聚醚多元醇比较适合本体系,在预聚体溶液NCO质量分数为9.0%时,得到的灌浆材料包水量达25倍,其固结体抗压强度达3.94 MPa。(本文来源于《聚氨酯工业》期刊2017年02期）

王花,李会录,韩江凌[10]（2017）在《水溶性聚氨酯灌浆材料凝胶时间的探讨》一文中研究指出以甲苯二异氰酸酯(TDI)和聚醚多元醇(DJ-12)为单体,合成了─NCO封端的水溶性聚氨酯预聚体,并配以溶剂、催化剂、缓凝剂等助剂,制备了一种水溶性聚氨酯灌浆材料。研究了缓凝剂、催化剂、用水量对灌浆材料凝胶时间的影响。结果表明:当催化剂质量分数为0.3%~0.5%,缓凝剂质量分数为8%~12%时,制得的水溶性聚氨酯灌浆材料凝胶时间在几十秒到几分钟之间可调,能适用于不同程度涌水的环境中。且当水与浆液质量比在1∶1~2∶1时,可形成均匀密实泡孔的固结体。(本文来源于《现代塑料加工应用》期刊2017年01期）

### 水溶性聚氨酯论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以水为增塑剂,聚氨酯预聚体为改性剂,成功在密炼机中改性水溶性壳聚糖,并对改性后材料的结构及性能进行了测试.结果表明,聚氨酯预聚体与壳聚糖之间有很强的相互作用,材料的柔韧性随着聚氨酯含量的增加而提高;同时,随着聚氨酯预聚体含量的增加,材料的吸附性能逐步降低,说明在改性的过程中,部分氨基参与了反应.由于密炼之后,得到的材料是一种热塑体,因此可以使用加工设备对其进行二次加工(膜压,发泡等),扩大了壳聚糖材料的使用范围.该工作为壳聚糖材料的改性提供了一种新的加工方法.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水溶性聚氨酯论文参考文献

[1].黄坤,刘肖凡,陆海军,李继祥.纤维素改性水溶性聚氨酯性能试验研究[J].新型建筑材料.2018

[2].张宇,翁方青,邓樱花,伍强贤,曾国平.聚氨酯预聚体熔融改性水溶性壳聚糖的制备及其结构性能研究[J].华中师范大学学报(自然科学版).2018

[3].张俊魁,高海鹰,梁止水.水溶性聚氨酯改良砒砂岩的水理性能试验研究[J].水土保持通报.2018

[4].朱秀迪,丁文峰,张冠华,李清溪,王强.新型水溶性聚氨酯对紫色土坡面产流产沙的影响[J].长江科学院院报.2018

[5].吴启民.水溶性聚氨酯灌浆材料的应用详解[J].大坝与安全.2017

[6].史天波,陈文斌.水溶性聚氨酯在水工混凝土结构裂缝渗漏处理中的应用[J].水利科技与经济.2017

[7].陈来申,金辉,金拥军.水溶性PU聚氨酯(氰凝)防水浆料[J].现代涂料与涂装.2017

[8].刘卫华,罗军,葛明桥.水溶性聚氨酯夜光合成革性能研究[J].化工新型材料.2017

[9].耿佃勇.原料对水溶性聚氨酯灌浆材料性能影响的研究[J].聚氨酯工业.2017

[10].王花,李会录,韩江凌.水溶性聚氨酯灌浆材料凝胶时间的探讨[J].现代塑料加工应用.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5fd54f5db634b3e67c15a043.html