# 玻璃幕墙工程施工质量问题及控制措施的探讨

惠州市建设集团建筑工程公司516001

【摘要】作为一种新兴的建筑外围护结构，建筑玻璃幕墙在我国的城市建筑中被广泛应用。虽然越来越多的公共建筑外墙采用玻璃幕墙装饰，但是，近年来频发的幕墙质量诸如玻璃自爆、幕墙玻璃板坠落、幕墙玻璃窗破坏、幕墙铝板脱落等事件，造成了大量人身伤亡和财产损失。本文主要撰写的就是关于玻璃幕墙工程质量问题以及控制措施的探讨，以期减少安全事故的发生。

【关键词】玻璃幕墙；工程施工；质量问题

引言：

玻璃幕墙工程施工中，由于幕墙施工工序较多，且施工质量控制较为困难，这就需要加强对玻璃幕墙工程施工工艺的研究，不断改善施工工艺，提高工程施工过程中的施工质量。

1.结构设计说明不当导致的事故分析

1.1设计不合理导致的事故分析

建筑幕墙初始发展阶段，由于国家还没有制定相关政策法规和技术规范标准，因此幕墙的结构设计计算缺乏理论依据，且技术数据不充分、不合理、不完善。例如风荷载的基本风压的统计数据差异、地震作用效应的动荷载放大系数不同、力学计算模式不同、荷载组合计算方法不同、设计计算的项目和内容不同、取值标准不同等等，都会使幕墙结构设计计算结果产生不同程度的偏差和混乱。且建筑玻璃破碎并非完全由玻璃材料本身失效造成的，部分是由于支撑玻璃的框架系统设计不完善，使得该框架无法承受建筑内力，进而出现变形，导致玻璃破碎。

1.2没有按照规范要求设计导致的事故分析

早期的建筑幕墙设计工作大多数由施工单位负责完成，很多的施工单位技术水平较低，缺乏结构设计人才。从事结构设计的人员并非专业性技术人员，甚至有些设计人员知识水平不能够达到设计水平，导致设计图纸不规范甚至设计错误。例如幕墙玻璃粘结结构选材及粘结点承载面积尺寸的设定是依据极限承载状态设计的，而在非极限承载状态玻璃脱胶，就是由于幕墙设计不当引起的。广州中山大道某商业广场发生了幕墙玻璃突然爆裂、碎片造成路过行人受伤的事故，究其原因有两个：第一，该隐框玻璃幕墙设计未执行《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）中对中空玻璃的技术规定，而是自行采用中空玻璃产品标准规定的粘接尺寸，按极限承载状态计算设定结构粘接的安全承载面积；第二，在进行该幕墙设计时，也未执行《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）中对隐框幕墙中空玻璃应采用硅酮结构胶粘接的规定，错误地采用了聚硫密封胶。

幕墙设计因素造成事故的原因通常为：幕墙建筑的设计未按规范进行复合板的强度与刚度校核；设计时没有考虑在复合板上加设副框和加强筋；设计计算时杆件立框规格尺寸也偏小。这些隐患都导致铝板和复合板脱落，引起了幕墙安全事故的发生。

2.提高建筑玻璃幕墙安全性的措施

2.1幕墙结构设计相关的措施

幕墙结构设计正确、合理、完善。首先必须选择具有相应资质的设计单位进行设计。其次，在设计过程中要进行规范、严谨的设计计算，充分考虑各种荷载和效应，特别是荷载组合作用下的应力与变形，更要注意局部薄弱环节对结构整体性的影响，使玻璃幕墙具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相对于主体结构的变形能力；主体结构或结构构件，应能够承受幕墙传递的荷载和作用；连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值；玻璃幕墙立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接，预理件应在主体结构混凝土施工时埋入；当没有条件采用预埋件连接时，应采用其它可靠的连接措施，并通过试验确定其承载力；幕墙与砌体结构连接时，宜在连接部位的主体结构上增设钢筋或钢结构梁、柱；轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构；结构设计一定要合理，要考虑疲劳破坏。例如针对玻璃幕墙支撑结构可能会发生失效的情况，在设计过程中可以通过对框架结构进行抗疲劳实验，根据其抗疲劳能力再设计相应的幕墙玻璃，防止框架长期超负荷运转。最后，设计好的图纸必须由经国家认可的审图机构进行严格的审核，审核合格后才可施工。

2.2针对幕墙材料的措施

选择幕墙材料应符合国家现行标准的有关规定及设计要求。进场安装的幕墙构件及附件材料的品种、规格、色泽和性能，均应符合设计要求且都必须有产品合格证、说明书以及执行标准的编号。与安全有关的构件和附件，严格检查其质量，包括检查其出厂时间和存放有效期，严禁使用不合格和过期产品。

2.2.1防止玻璃自爆措施

玻璃自爆的原因一方面是由于玻璃中本身含有硫化镍，另一方面是由于热应力作用。为了防止玻璃自爆，应该从玻璃的生产环节抓起。通过对玻璃的制造进行全过程监督，尽可能减少使用含镍的不锈钢接触玻璃生产材料和熔化后的玻璃。通过对玻璃的边缘进行磨边、倒棱、倒角等措施，尽可能防止产生热应力。

2.2.2防止结构胶失效措施

选用的结构胶必须具备良好的粘结性、足够的强度、适当的位移能力、长期持久的性能，杜绝在建筑玻璃幕墙工程中使用低价、低质的白油胶。加强工程设计选胶和对采购程序的质量管理，拒绝采购、使用白油胶，进一步建立和完善对结构胶中白油检测的方法。加强对既有幕墙接缝密封胶的质量检查，对中空玻璃密封胶和结构胶中白油胶的状态进行调研，加强监控，防止事故。

施工单位在采购时应该首先检查结构胶产品的出厂日期和使用期限，看其是否超过使用期，同时检查喷码是否醒目。其次，要加强施工过程的自检与专检工作，定期做好材料运输、贮存、搬运等过程的品质管理工作，及时做到先进场的材料先使用。再次，按相关规定要求，使用前要对结构胶现场见证取样，并送国家指定检测机构测试。只有当其相容性、剥离粘结性能符合要求后，才能使用。不允许先使用后试验，且使用时还要核对检查批号和日期。

2.3幕墙施工相关的措施

2.3.1建设单位应采取的措施

为了保证幕墙工程的施工质量，作为建设单位，要在严格完整的质量保证体系和科学严谨的技术规范要求的前提下进行招标工作。首先，依据切实可行的设计施工图纸，请权威的工程造价部门定出标底价作为控制价，或制定超低价评标法，避免施工单位恶意低价中标。其次，对投标的施工单位进行各方面的严谨审核、综合考虑、慎重选择。必须要选择一个专业合格、具有社会责任心、资质符合条件的施工企业。对无资质或达不到资质要求的一律拒绝其投标申请。

在幕墙工程施工过程中，建设单位应运用科学的管理方法加强现场质量监督，并建立符合实际、有效的质量监督管理体制。严格按照相关规范及施工设计图要求对施工中各工序进行监督和检查，把握好工程材料的进出质量关，加强幕墙材料加工、安装的质量检查和监督考核工作，严格按照图纸、标准、工艺进行检查。对出现使用假冒伪劣的结构胶之类产品的企业，必须坚决上报相关部门，对其进行取缔查办。

2.3.2施工单位应采取的措施

（1）玻璃是幕墙结构的重要组成部分，由于其易脆、易刮伤的特性，应该采取相应监督、检查措施，按照施工图纸、标准工序进行施工及安装，确保幕墙的安全性。

（2）根据不同的幕墙类型选择不同的结构胶，遵照规范的要求对结构胶进行使用。如《玻璃幕墙工程技术规范》中2.1.4“隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶；全玻确幕墙和点支承幕墙采用镀膜玻璃时，不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结”。

（3）在主体结构施工时按设计要求的数量、位置和方法对玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件进行埋设。预埋的构件及零附件的材料品种、规格、色泽、性能应符合设计要求且埋设应牢固、位置准确。

（4）加强中间验收管理，严格执行三检制度和隐蔽验收制度，及时对施工中出现的偏差进行整改，确保将施工误差控制在合理范围。

3.总结语

本文在前人关于建筑幕墙研究的基础上，对建筑玻璃幕墙安全及其对策相关内容进行了研究。在现代建筑玻璃幕墙工程施工中，由十幕墙工序多，施工难点多，施工质量难以控制，这就需要对玻璃幕墙施工过程中易出现的质量难点进行研究，提高幕墙施工质量，从而促进玻璃幕墙在我国的可持续发展。

参考文献：

[1]刘盈，张晓敏，既有玻璃幕墙粘结安全性检测方法的研究.中国建筑防水，2012

[2]刘小根，包亦望，邱岩，王秀芳.隐框玻璃幕墙结构胶损伤检测.中国建筑防水，2012.8

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/605ca177bfb37d0a41301fa0.html