# 保压实验论文-王忠辉

导读:本文包含了保压实验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:聚丙烯,压力,结晶形态,力学性能

### 保压实验论文文献综述

王忠辉[1]（2018）在《注射和保压压力对聚丙烯结晶形态及性能影响的实验研究》一文中研究指出工艺参数对注塑件的内部形态结构及其透光性能与力学性能有直接的影响,研究工艺参数对注塑件结晶形态的影响进而分析透光性能和力学性能的变化有利于提高产品的使用性能。本文以聚丙烯(PP)为研究材料,通过注塑机成型制件,XRD测试制件的结晶形态,雾度透光率测定仪、应力仪拉伸机测试制件的透光性能和力学性能,以此来研究不同注射压力和保压压力下的制件结晶形态、透光性能和力学性能的变化以及他们之间的内在联系。对制件的结晶形态研究表明,注射压力对结晶度、晶粒尺寸和取向度的影响较大,尤其对结晶度的影响较大,并且结晶度随注射压力的升高变化结果并不单调,而是呈现先上升后下降的趋势,结晶度的变化范围在36.86%和50.92%。根据测试所得的数据,产生最大结晶度的注射压力在80MPa-100 MPa之间。保压压力的变化对结晶形态有一定的影响但是并不显着,这可能是由于我们所测量的位置离浇口较远,而保压压力的补缩作用带来的熔体流动只能在浇口附近,导致保压压力对结晶度、晶粒尺寸和取向度的影响都不显着,也没有明显的变化趋势。在对同一制件在径向不同位置处的结晶形态分析结果表明,随着与浇口距离的增大,结晶度、晶粒尺寸和取向度都是逐渐减小的。对制件的力学性能和透光性能研究表明,力学性能主要受到结晶度和分子取向的影响,拉伸强度和弹性模量随着注射压力的提高表现出先上升后下降的趋势,与结晶的变化趋势类似,而断裂伸长率则随着注射压力的上升逐渐降低。注射压力提高造成的充模流痕和取向度对透光率的影响较大,导致制件的透光率随着注射压力的提高而逐渐降低,雾度的变化规律与结晶度的变化类似,说明雾度主要受到结晶度的影响。另外,注射压力提高带来的熔体流动速率的上升会导致制件的双折射率提高,与晶粒取向的变化趋势一致。保压压力对透光率和雾度的影响都不大,而双折射会随着保压压力的提高逐渐增大,主要是由于保压过程中较大的保压压力引起的补缩熔体的流动使分子链发生取向导致双折射的上升。对制件各点透光性能的不均匀性研究表明,受结晶形态变化的影响,随着与浇口距离的增大,逐渐降低的结晶度、晶粒尺寸和取向度的共同作用导致透光率的上升,雾度和双折射率的下降,透光率、雾度和双折射率之间也互为影响。(本文来源于《南昌大学》期刊2018-05-30）

刘玉明,孙雷,杨凯雷,张金庆,朱国金[2]（2014）在《WZ11-7海上低渗油田保压开采驱替方式实验评价研究》一文中研究指出运用组合长岩心驱替实验评价方法,通过衰竭过程溶解气驱实验测试、注水驱替实验测试、注外输气/注水组合驱替方式实验测试、以及注液化气前置段塞+外输气驱油效果实验测试,对WZ11-7低渗油田注水、注气、注液化气前置段塞等不同驱替方式开发效果的可行性进行评价,探索不同驱替方式对WZ11-7低渗油田的适应性。得到:衰竭方式开采驱油效率仅能达到32.95%,注水保压驱替采出程度为63.14%,注伴生气非混相驱再后续水驱累计采出程度为57.09%;注液化气段塞+外输气驱采出程度达65.26%。所得认识可以为我国海上低渗复杂断块油田提高采收率技术的发展提供技术参考。(本文来源于《油气藏评价与开发》期刊2014年05期）

王敏,张春,肖海峰,李兵[3]（2014）在《高强钢热冲压中的保压时间效应实验》一文中研究指出高强钢热冲压中的保压淬火时间对成形质量和生产效率有重要影响。文章通过高强钢U形梁连续热冲压实验,揭示保压时间和冲压周期数对成形质量的影响规律。结果表明,在该文实验条件下,随冲压周期数增加,U形梁两侧面的负回弹角增大,力学性能下降;连续冲压5次后,成形质量趋于稳定。随保压时间的增加,U型梁两侧面的回弹角均为较小负值且呈渐缓的减小趋势;各部位均获得了较充分的板条马氏体组织;氧化脱碳层深度和维氏硬度变化不明显;抗拉强度、屈服强度和延伸率总体呈缓慢增大趋势;U型梁底面和两侧面的金相组织、氧化脱碳层深度和力学性能无明显差异。(本文来源于《塑性工程学报》期刊2014年02期）

曲斌,刘玉,陈志敏[4]（2014）在《疏松天然气储层保压岩心气体饱和度实验技术》一文中研究指出含气饱和度是气藏储量计算、储层评价的核心参数,更是储量参数研究中的难点,采用常规岩心分析技术无法准确地获取疏松岩心气体饱和度参数。通过对疏松保压岩心的超低温冷冻、流体收集、储层参数恢复、物性参数分析等技术研究,建立了疏松保压岩心气体饱和度分析技术,能够准确地获得储层气、水饱和度参数。在TB6-x1井实际应用中,求取储层岩石最大含气饱和度在75%以上,而且分析数据显示了不同岩性具有不同的气、水饱和度,饱和度总和在95%以上,真实地反映了天然气储层气、水分布规律,体现了技术的准确性与可行性。通过该井岩心分析弄清了储层不同岩性气水分布特征,为开展二次测井解释和建立测井解释图版奠定了基础。(本文来源于《大庆石油地质与开发》期刊2014年02期）

### 保压实验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

运用组合长岩心驱替实验评价方法,通过衰竭过程溶解气驱实验测试、注水驱替实验测试、注外输气/注水组合驱替方式实验测试、以及注液化气前置段塞+外输气驱油效果实验测试,对WZ11-7低渗油田注水、注气、注液化气前置段塞等不同驱替方式开发效果的可行性进行评价,探索不同驱替方式对WZ11-7低渗油田的适应性。得到:衰竭方式开采驱油效率仅能达到32.95%,注水保压驱替采出程度为63.14%,注伴生气非混相驱再后续水驱累计采出程度为57.09%;注液化气段塞+外输气驱采出程度达65.26%。所得认识可以为我国海上低渗复杂断块油田提高采收率技术的发展提供技术参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 保压实验论文参考文献

[1].王忠辉.注射和保压压力对聚丙烯结晶形态及性能影响的实验研究[D].南昌大学.2018

[2].刘玉明,孙雷,杨凯雷,张金庆,朱国金.WZ11-7海上低渗油田保压开采驱替方式实验评价研究[J].油气藏评价与开发.2014

[3].王敏,张春,肖海峰,李兵.高强钢热冲压中的保压时间效应实验[J].塑性工程学报.2014

[4].曲斌,刘玉,陈志敏.疏松天然气储层保压岩心气体饱和度实验技术[J].大庆石油地质与开发.2014

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/61865a40085345e5c1fe64d9.html