# 二醋酸纤维素薄膜剂量计的制备和性能研究

### 论文摘要

为了改善醋酸纤维素薄膜剂量计在γ辐射剂量测定中稳定性欠佳的问题,拓展其辐射测量应用范围,采用离子液体均相乙酰化纤维素方法制得的二醋酸纤维素(CDA)粉末为原料,优化CDA薄膜制备工艺,研究其γ辐射变色性能及稳定性,制备适用于γ辐射剂量测量且性能优良的CDA薄膜剂量计。基于CDA的辐射变色机理,该薄膜剂量计在270 nm的单位厚度吸光度与吸收剂量存在良好的线性关系,剂量率、CDA的取代度和辐照气氛对薄膜的工作曲线影响较小。CDA薄膜剂量计的剂量检测量程为50～400 kGy,扩展不确定度为8.8%(K=2),辐照后24 h内吸光度测试稳定,具有良好的辐照稳定性,基本满足工业上对于辐射剂量计的使用要求,有望应用于γ辐射剂量的测量。

### 论文目录

- 1 实验材料

- 1.1 主要试剂

- 1.2 主要仪器

- 2 实验方法

- 2.1 薄膜的制备

- 2.2 辐照实验

- 2.3 表征

- 2.3.1 外观分析

- 2.3.2 紫外可见光谱

- 2.3.3 机械性能

- 2.3.4 衰减式全反射红外光谱 （ATR-FTIR）

- 2.3.5 1H NMR分析

- 2.3.6 热重分析 （TGA）

- 3 结果与讨论

- 3.1 CDA薄膜制备

- 3.2 CDA薄膜剂量计的γ射线剂量学

- 3.2.1 剂量响应曲线

- 3.2.2 剂量率的影响

- 3.2.3 醋酸纤维素取代度的影响

- 3.2.4 辐照气氛的影响

- 3.2.5 剂量计辐照前后的稳定性

- 3.3 CDA薄膜辐照前后的结构与性质

- 4 小结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 冯鑫,陈垦,彭静,李久强,翟茂林

关键词: 辐射变色薄膜,二醋酸纤维素,薄膜制备,辐射

来源: 同位素 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,医药卫生科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业

单位: 北京大学化学与分子工程学院放射化学与辐射化学重点学科实验室

分类号: TH702

页码: 69-76

总页数: 8

文件大小: 391K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].腕式X-γ个人剂量计[J]. 兵工自动化 2020(06)

- [2].被动累积式氡个人剂量计技术进展[J]. 中国医学装备 2020(06)

- [3].Al_2O_3:C光致荧光剂量计初步研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [4].高灵敏度自显色个人剂量计制备方法研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2011(00)

- [5].OSL剂量计的性能研究与测量不确定度评定[J]. 辐射防护 2018(05)

- [6].对一起二级医院未保证接触放射射线的工作人员佩戴个人剂量计案例的分析[J]. 中国卫生监督杂志 2016(06)

- [7].辐射光激发光玻璃剂量计的特性及其应用概述[J]. 中国辐射卫生 2015(04)

- [8].电子个人剂量计的进展及其在实际使用中应注意的问题[J]. 辐射防护通讯 2010(02)

- [9].无受体条件下校准γ个人剂量计修正因子的实验研究[J]. 原子能科学技术 2008(03)

- [10].自显色个人剂量计研究[J]. 原子能科学技术 2014(07)

- [11].辐射加工标签剂量计的初步研究[J]. 同位素 2016(01)

- [12].石英作为超高剂量计的初步研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [13].福清核电站个人剂量计的安装与调试[J]. 中国原子能科学研究院年报 2013(00)

- [14].标签剂量计中辐射变色薄膜的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2012(00)

- [15].无线电子个人剂量计在核电站高辐射风险工作中的应用[J]. 辐射防护通讯 2014(05)

- [16].半导体型个人剂量计能量补偿的研究[J]. 中国医学装备 2015(03)

- [17].辐射变色标签剂量计的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2015(00)

- [18].以尼龙为基材的辐射变色薄膜剂量计研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2014(00)

- [19].放射治疗剂量核查用玻璃剂量计的剂量学特性[J]. 环境与职业医学 2009(06)

- [20].掌上低功耗剂量计的设计[J]. 核电子学与探测技术 2008(03)

- [21].数字电子个人剂量计的设计与性能测试研究[J]. 中国测试 2015(02)

- [22].个人剂量计使用管理规定体会[J]. 医疗装备 2014(11)

- [23].OSL剂量计参与2017年全国个人剂量监测比对结果及分析[J]. 中国辐射卫生 2019(01)

- [24].含碳酸根羟基磷灰石剂量计材料性能稳定性的实验研究[J]. 军事医学 2017(04)

- [25].两种不同包装的粉末剂量计实验测量结果[J]. 中国辐射卫生 2011(04)

- [26].标签剂量计的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2011(00)

- [27].一起剂量计佩戴不正确致超水平照射的调查报告[J]. 中国辐射卫生 2012(03)

- [28].固体释光剂量计[J]. 原子能科学技术 2008(07)

- [29].用于6.5kGy以下剂量测量的辐射变色薄膜剂量计配方研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2013(00)

- [30].CT剂量计的校准[J]. 中国计量 2009(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/61acbd1f6c398349f448f2c5.html