# 市政工程深基坑施工技术探讨邵高云

浙江中惠服务外包有限公司浙江杭州310000

摘要：深基坑工程具有较强的综合性，包括对基坑支护结构的设计与建造、土方挖掘等流程，这项系统工程要求要有较高的施工技术水平，才能保证较好的质量。在市政工程施工过程中深基坑施工是必不可少的。市政工程施工中的深基坑施工技术要求较高，基坑设计不合理、施工过程中管理不规范、施工技术不过硬等问题，都会对深基坑工程的建设质量造成影响。因此，提高深基坑施工技术、解决深基坑工程施工建设问题是市政施工的重点，本文就市政施工中的深基坑施工技术进行了探析。

关键词：市政工程；深基坑施工技术；应用

1市政工程深基坑施工特点

1.1区域性

从目前所掌握的情况来看，全国各地的城市都对市政工程建设非常支持，并且投入的各方面资源也比较突出。市政工程建设中深基坑施工工艺是一项决定性的影响因素，倘若无法在最终的工作上取得理想的成绩，不仅会造成严重的亏损现象，对于地方的综合规划、发展等也会产生很大的负面影响。市政工程深基坑施工工艺的操作当中，具有明显的区域性特点。首先，不同城市在地方的作用上存在较大的差异性，因此在规划的过程中，会按照区域特点和未来的定位，将深基坑施工工艺方案在原有的基础上做出一定的改良，这样能够更好地提高施工效果，避免造成工艺与客观条件不符合的情况出现。其次，即便是在同一个城市当中，不同区域的市政工程也要按照差异化的深基坑施工工艺来操作。这是因为城市虽然整体的经济效益和发展水平较高，但是各个区域的贡献有所不同，自身的发展历程和基础设施也有所不同，所以在工艺应用上不能千篇一律。

1.2临时性

市政工程深基坑施工的过程中，对于工艺操作而言，必须按照灵活的模式来完成，如果出现了严重的偏差，或者是在很多方面都按照生硬模式来完成，肯定会导致工程本身的损坏，偏离预期的同时，特别容易产生工作体系的内部矛盾。因此，现代化的市政工程深基坑施工，工艺操作具有临时性的特点。首先，很多工艺在落实过程中并不需要永久的设定框架，而是临时搭设即可。对于临时搭设的内容，要充分考虑到市政工程的规划、搭设的时间、拆除的影响等，对每一个方面进行良好的估量后就可以正常施工，这样做的好处在于，既减少了工艺成本，又提高了工艺的操作效率。其次，深基坑工艺的实施过程中，如果遭遇到特殊情况，必须临时做出转变。国家内部的开发程度不断提升，城市自身的历史积累问题有可能爆发，也有可能会触及到某些硬性规范、条文，因此临时转变的手段必须提前估量好，不能出现问题无法遏制的现象。

2施工工艺及质量安全控制

2.1强化施工前的准备工作

对于市政工程深基坑施工而言，工艺本身虽然有着相应的要求和标准，但是在准备工作上必须做出强化，否则出现很小的缺失现象都容易造成质量安全的严重问题。一是深基坑施工工艺的团队建设必须具有理论经验和实践能力，互相能够积极合作，减少人与人之间的矛盾和冲突[3]。二是相关设备的购买、租赁等都要从正规的渠道来完成，不能过分地降低成本，要考虑到施工效果和各项参数的体现。三是对于工艺的管控，应将国家规范、条文作为蓝本，同时最大限度的提高工作的可靠性、可行性，在多个方面减少不足，尽量保证深基坑工艺的操作能够达到预期，甚至是超出预期。

2.2优化排水、降水

市政工程深基坑施工当中，排水与降水是两个非常重要的组成部分，如果没有按照科学的方法来完成，不仅会导致之前的工作成果严重流失，还会导致后续工作无法正常开展。因此，需要对市政工程深基坑施工的现状和特点做出分析，在相关数据、信息上充分掌控，最终设定出良好的优化方法，这样才能对最终的工作充分负责。基坑外排水，在基坑周围设1.2m宽散水护坡，把地表水截入场内明沟内，经三次沉淀后，引入城市地下水道。在高渗透性含水层和补给丰富的基坑降水工程中，尤其是特大型深基坑，必须充分考虑防渗墙的渗透性，采用安全性的评估方法，进行多方案模拟计算，以保证降水的安全施工。基坑内排水，采取在基坑底砖胎模侧形成集水沟，在集水沟两端挖掘集水井，集水沟呈倒梯形，潜水泵放置于集水井内，把水排于场内明沟内。

2.3土方开挖控制

除了上述几项工作外，市政工程深基坑的质量安全想要得到完美的控制，还需要在土方开挖方面积极的改善。从主观的角度来分析，土方开挖的难度并不高，想要在最终的工作上达到预期，必须按部就班的开展。与此同时，应针对土方开挖控制的各项影响因素做出深入的分析，尤其是外部的环境变化、天气变化等，这些都会对正常工作进度、质量等产生较大的影响，这一点是绝对不能忽视的。一是土方开挖前，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕，绘制开槽灰线、定位控制线、控制桩。二是危险地段应设置明显标志，合理安排开挖顺序，分层分段依次开挖，随时作成一定坡势，以利泄水，熟悉图纸，做好技术交底。三是开挖有地下水位的管沟、基坑槽时，合理确定开挖顺序、路线及开挖深度，根据当地工程地质水文特点，降低地下水位，要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。

2.4施工安全控制措施

施工中坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格贯彻执行各项安全施工措施和技术措施，切实做到管生产的同时兼管安全，保障职工的人身安全和施工机械设备不受损坏。在工程项目现场，建立完善的保证安全生产的规章制度，并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保护标准的安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。挖土方开始后，在基坑四周设置工程防护。随时掌握支护系统的稳定性。坑内，坑壁的杂物都要随时清理干净以免坠物伤人。工人在坑内作业时，要戴好安全帽。基坑边的围挡要做好临设防护加固措施。因土方开挖多在夜间施工，挖土现场应配备足够的照明设备，同时对各照明线路应架空，线路应经常检查，不得有裸露或拖地。基坑施工期间，除应确保施工人员人身安全外，设置专人每天对基坑工程进行安全巡视，对基坑四周的渗漏水情况及边坡稳定情况进行密切检查，发现问题及时报告有关人员研究方案，及时处理。同时应密切注意四周建筑物、管线的安全，根据监测结果确定处理方案。

2.5提高施工人员的专业技能

在进行市政深基坑工程施工的过程中，工程质量由施工人员的专业熟练度直接决定。有关部门应该定期进行专业技能培训课程，提高市政深基坑工程的工作人员的专业技术水平，让施工人员在进行施工时对市政深基坑工程中能够遇到的实际情况了如指掌，深入了解施工地点的实际地势，减少开展市政深基坑工程建设工作时可能会遇到的障碍，提高市政深基坑工程的施工质量。

结束语

现阶段市政工程深基坑施工工艺及质量安全控制工作整体上表现良好，各地方的工作未出现严重的损失和破坏。今后，应继续在施工工艺方面深入研究，不断的健全工艺体系，提高工作的价值，推动市政工程向前发展。

参考文献：

[1]马锋.房屋建筑深基坑施工工艺及质量控制探讨[J].中国高新技术企业，2015，（11）.

[2]甘亦伟.试析市政工程深基坑施工工艺及质量安全控制策略[J].科技与企业，2015，（9）.

[3]冯建斌.市政道路工程深基坑施工工艺及质量安全控制[J].现代物业（上旬刊），2015，（4）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6252c23e37835ac3d1533df5.html