# 浅析城市建筑暖通设计新理念的运用杨新涛

哈尔滨市华能集中供热有限公司黑龙江哈尔滨150000

摘要：城市建筑暖通系统的设计与人们的生活有着直接关系，其合理设计能够保证暖通系统的正常运行，同时也能够有效降低建筑的投入成本。在实际情况中，相关设计人员应当对绿色设计理念加以理解，并在此基础上应用新型材料和技术，促进暖通系统的合理发展、绿色发展。

关键词：城市建筑；暖通设计；新理念

引言

目前，我国资源已成紧张之势，而建筑消耗又现对较大。在建筑能源消耗过程中，空调系统的耗电量占整个工程的半数以上，因此在暖通空调设计过程中使用节能设计是降低建筑能源消耗的重要手段。因此，为提升暖通空调的节能效果，相关设计人员应不断提升自身专业技术水平，同时采用各种先进理念及科学技术，从而全面提高暖通空调的节能效果，促进我国社会经济可持续发展。

1建筑工程暖通设计概述

1.1建筑工程暖通设计的概念

暖通，顾名思义就是指一个建筑物的采暖和通风。按照学科来划分，暖通工程在主要是指建筑物的热能、燃气、通风等相关运输工程。主要包含了采暖、通风、空气的调节这三方面。对于未来建筑使用者来说，暖通工程与其生活密切相关。因为暖通工程的好坏直接影响到建筑使用者的居住舒适度。而暖通设计指的是建筑整体中通风系统、供暖系统、排油烟系统等各种系统设计的统称，对暖通施工环节的施工起到重要的指导作用。在设计过程中，必须综合全面考量拟建建筑物的使用功能、地理位置、使用者需求等各方因素。

1.2建筑工程暖通设计的特点

暖通工程最具代表性的设备就是中央空调，主要是由冷热源和空气调节两个系统构成。一方面的作用是降低空气温度，另一方面的作用是加湿空气。中央空调在为用户提供更加舒适的室内环境方面，比一般的家用空调更加经济。在实际中，暖通工程施工建筑比例较大，其设计质量的好坏对建筑工程其他施工环节影响较大。这是建筑工程暖通设计的一大特点，必须通过实地勘察、数据研究、仿真模拟等各种办法来进行前期的设计准备，保证暖通工程设计的科学性，保证暖通工程不会对整个建筑工程产生影响，更重要的为了保证未来使用者的使用体验。

2绿色建筑理念及其优势

绿色建筑理念是当下社会发展的重点内容之一，其主要通过在施工设计中融入自然环境学、生态学等环保理念，与建筑学有效结合到一起进行综合设计的建筑设计理念。该理念与传统的设计理念相比，具有较多优点：①实用性较强。在传统的设计理念中，暖通设计通常都是以风冷、水冷等技术作为主要的技术支撑，虽然后期出现了溴化锂技术，但是由于技术成本较高，导致使用效率非常低。而绿色建筑理念的提出，不仅让暖通设计更加合理，还在实用性方面做出了更多的贡献，其主要以现代化绿色技术为主要的技术支持，在建筑设计中融入更多的“绿色”元素，为居民提供更加舒适的生产和生活环境。②环保节能性强。在传统的暖通设计中，所使用的材料及技术通常都会对建筑周围的环境以及人们的生活环境带来一定的污染，与我国生态环保理念相貌端，而绿色建筑理念和技术在建筑设计中的使用，则会大大降低材料及施工技术为环境带来的污染，且在一定程度上起到了环保的效果，同时在材料使用量上也大大降低，节约了建筑的成本。因此，建筑暖通设计新理念的实用性较强，且在一定程度上提高了环保节能的效率。

3城市建筑暖通设计中新理念的应用

3.1节约能源，高效利用能源

随着绿色环保理念在各行各业中的渗透程度逐渐深入，在建筑行业暖通设计中，也应当更多地关注节能环保、能源高效利用的绿色建筑理念。因此，在实际情况中，相关设计人员应当从以下几个方面出发做好准备：①注重节能措施。在我国政府逐渐强调和重视节能的基本条件下，建筑设计人员应当在新能耗标准下展开进一步的设计工作，加强节能措施的使用情况，如：在设计中采用节能光源、光源节能控制、采用自然采光、自然通风等方式，加强对自然资源的使用效率，降低电能资源的消耗。②注重资源循环利用。在建筑的过程中会产生很多废弃的资源，而这些资源是可以回收再利用的，因此，为了倡导节能设计理念，设计人员在对暖通进行设计的时候应当注重资源的回收再利用，如空调系统冷凝热的回收再利用、余热回收等。

3.2绿色材料资源的利用

现代建筑在施工过程中重视绿色材料的使用，其中可回收利用或者可以重复使用的保温材料、管材被广泛应用。在满足建筑需求的基础上，要尽量使用对居住者不会产生不利影响的材料，尽量弃用不节能的环保材料，在材料的选择、使用上要严格把关，严谨使用对人体产生损害的材料，使用制冷功能使最好不要使用CFCS制冷剂。在建筑工程中使用绿色建筑技术，首先要确保使用材料的绿色环保，为了达到节约成本的目的，最好在当地选择合适的材料，以降低材料运输的费用以及运输过程中对环境的污染，既可以有效刺激当地经济的发展，同时还为施工方节约了成本。

3.3地源热泵技术的应用

地源热泵技术是一种非常高效的技术，其不仅可以为建筑供热，同时也能够制冷。地源热泵技术主要通过地下浅层的热资源来对建筑系统实行供热和制冷，通过输入少量的电能，即可实现热量的转移。有趣的是，其能够在冬季将土壤中的热量“取”出来，提高室内的供暖效果，在夏季又可以将热量从室内“取”出来放到土壤中储存。该技术具有的优点非常明显：①是一种可再生技术，不受地域影响，不不受资源限制，且在使用的效果上属于一种清洁能源。②具有节能优势。该技术比传统空调运行效率高，通常会高处40%以上，因此，在节能方面要比传统方式节约40%以上，继而节省了运行成本，同时也降低了空调、排风系统的运行成本。③维护成本低。地源热泵空调系统的机械运动部件相对较少，外界环境对其影响较小，因此，其非常耐用，大大降低了维护成本。

3.4可再生能源在暖通空调系统中的应用

3.4.1太阳能的应用

太阳能是在暖通空调系统中应用最多的可再生资源，在采暖和制冷方面都有十分重要的作用。而在太阳能采暖中又包括了主动采暖和被动采暖，两者之间的主要区别是辅助能源的不同。太阳能在空调采暖上的应用，能使空调有效抵抗冰雹、耐高温。而太阳能应用于空调制冷时，制冷方式又包括了压缩式制冷、吸收式制冷以及吸附式制冷。压缩式制冷主要是通过其电能的转换来驱动制冷系统。吸收式制冷是利用太阳辐射热能驱动制冷系统。其中又以吸附式制冷系统应用较为广泛，原因是将系统中的加热器和冷却器去掉，将太阳能集热器与吸附床合二为一，以使室内空气自然冷却。

3.4.2自然风的应用

在暖通空调的应用中，将自然风应用于空调供冷系统中可以有效降低供冷能耗。研究思路是通过在室外空气的焓值和温度低于室内时，用室外风所带有的自然冷量来满足室内的冷负荷需要。自然风供冷其一般应用于供冷期的过渡季和夜间，可采用新风直接供冷和夜间通风蓄冷的供冷方式。自然风供冷不仅能节约用电同时还能有效的利用自然资源，避免了空气污染，对室内空气品质的提升起到比较关键的作用。

结束语

社会的进步，使人们对生活质量的要求更高。建筑行业作为当下时代的重要行业，其设计理念在一定程度行影响着人们的生活质量。绿色建筑理念的提出和发展，为建筑行业的发展提供了新的发展方向，同时，该理念也与我国社会的发展观念相符，在建筑行业中占据着重要地位。

参考文献：

[1]吴秋成.浅谈环保节能技术在暖通空调系统中的应用[J].低碳世界，2016，01：122-123.

[2]卢健洪.探析节能环保技术在暖通空调系统中的应用[J].科技展望，2016，12：84.

[3]王晶.节能环保技术在暖通空调系统中的运用[J].黑龙江科技信息，2016，11：10.

[4]李妥.暖通空调系统节能设计方案的分析及相关研究[J].智能城市，2016，2（09）：272.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/62a2756c228d034d81674f9c.html