# BIM技术在市政给排水工程中的应用分析刘成伟

临沂市政集团有限公司，山东临沂276000

摘要：目前，我国是信息科技快速发展的新时期，我国的建筑行业和BIM技术都得到了发展，很多BIM工作者对BIM应用的认识越来越清醒，但是真正在市政给排水工程中通过BIM技术提高工作效率、改善管理思路、赢得BIM工作附加价值的案例甚少。本文通过城市污水处理厂案例简要介绍了一种在市政给排水工程中应用BIM技术的思路和方法，以期能为市政给排水行业今后的BIM发展之路提供一定的借鉴。

关键词：BIM技术；市政给排水；设计；应用研究

引言

目前阶段，城市内涝是城市化进程之中最为严重的问题，当务之急是优化市政给排水工程。给排水工程是市政建筑中不可或缺的一部分，换而言之，给排水工程与建筑工程的其他部分有着密切的联系，给排水工程的质量直接影响着整个建筑工程的寿命。且给排水工程大多为地下工程，倘若出现缺陷难以发现，因此，在建筑工程安装排水工程的同时，必须极大限度地优化排水设计，减小日后对给排水工程的维修工作。随着我国城市化进程的快速发展，城市的建设对给排水工程的要求越来越高。传统的使用CAD的方法进行设计，设计人员往往需要先想象出三维的管道结构，然后在设计出二维的图纸，在此过程中设计人员还需要考虑其他诸多因素，传统的设计方法无法对已经设计好的方案进行模拟，不能快速找到设计中的缺陷，无法最大程度上的优化设计方案，其设计过程较为繁琐、费事费力费财。然而BIM技术就能很好的解决这些问题，应用BIM技术是当前市政给排水设计发展的必然趋势。

1BIM技术简述

BIM技术又可以称为建筑信息模型化技术，近年来才开始走入人们的视野，并且在建筑工程设计中发挥了不可替代的作用。这种技术主要是基于建筑信息和有关数据，对建筑信息工程项目设计方案进行整体性架构，同时能够对不同的施工环节加以模拟。在模拟的过程中，工作人员以其为参照，得以明确施工和设计中存在的漏洞及不足，并且及时进行调整。另外，建筑信息模型化技术的优势还在于其能够大量的处理和储存数据，拥有强大的数据库作为模型分析支撑，在进行工程项目监测管理的过程中，可以高效率、高准确度地完成信息的运算和处理。BIM技术的应用十分广泛，从工程管理到工程设计都有涉及，目前我国的市政给排水工程设计工作已经开始运用BIM技术，并且逐渐进行推广。同时，BIM技术作为信息模型，能够有效理清不同数据之间的关系，市政给排水工程设计的各个工作人员，都能从中找到自己需要的数据，并且对其进行修改和在线储存，不断丰富数据库的内容和信息，有效提升了数据共享的效率，这是完全贴合建筑工程信息化发展有关要求的。在市政给排水工程设计中运用建筑信息模型化技术，能够从整体上反映出工程的特点和各项要素，不同部分之间的数据关系也将会清晰明了地呈现出来，这样一来每道工序都能顺利进行。

2BIM技术在市政给排水工程中的应用

2.1更加精确的计算管线工程量

与传统的二维统计方法相比，在市政给排水管线设计中运用合理的BIM技术，并利用其信息完备性、可视化、协调性、优化性等特点，能够保证市政给排水管线计算数据更加精确。具体而言，可以达到如下效果：（1）管线设计人员可以结合工程报表中管道长度等相关数据，对市政给排水管道进行合理的分类及管线工程量预算；（2）设计人员可以利用管线数据，构建合理的虚拟模型，并通过对模型的反复试验运行情况，找出未来可能出现的问题，同时提出合理的预防措施；（3）管线设计人员可以更好的利用管线运行数据，进行各管线之间的碰撞检查，并针对问题合理调整管线的运行参数，进一步提升运行效率；（4）设计人员可以构建更加合理的管线模型，并结合给水管线与排水管线的运行特点，不断改进设计方案，有效减少管线渗漏等现象的发生，降低维修、更换管道等状况的几率，保证市政给排水管线更加稳定的运行。

2.2在管线与材料表方面的应用

在设计城市供水和排水的设施时，使用建筑信息模型技术进行相关项目的基本模型创建工作。在系统的预设运算模式下，可以输入相关的建造设计方案的数据，并且通过组合管道的实际情况，以确保建筑设计的方案尽可能满足相关方面的需要。城市的供水和排水系统建设的相关工作人员将会依托项目建造设计方案进行最终的管道设计工作。通过建筑信息模型系统，该系统将检测出建筑设计方案中隐藏的缺陷和检查施工过程中可能会出现的各种情况。通过分析和整理相关设计方案和数据，这些问题将会得到一些解决方案的建议。

2.3设计阶段应用

（1）总图平面布置和管网综合优化设计。在设计阶段，通过集成各单体建构筑物，模拟总图布局，科学进行总图设计。采用Revit、Navisworks、广联达场布GCB等软件进行场地布置，利用MagiCAD进行总图管线建模，找到科学合理，经济适用的布线方案。由于污水厂工程相对民用建筑给排水，布局较分散，所以一般可以通过建模直接发现碰撞点。本工程通过模型集成和管网综合优化共发现总图疑问15处，碰撞9处，有效的避免了施工过程中的返工和图纸变更。（2）碰撞检测以及预留洞口统计。利用Revit、Navisworks进行土建模型和安装模型的集成和碰撞检测，自动生成预留洞口文件。本工程通过碰撞检测共发现单体图纸疑问55处，碰撞23处，图纸预留洞口224处，从而为项目现场顺利施工提供了有效指导和参考。（3）管道分段及预制跟踪。通过MagiCAD对总图各类管网进行分段设计，按照规格、材质和定尺长度不同，将总图管网分别进行分段编号，形成总图管网跟踪清单。指导施工现场进行管道的统一预制，精确投放，按节点编号进行安装，大大提高了安装工作效率，减少施工损耗和二次搬运费用。（4）变更管理。在工程BIM模型中添加“模型变更”项目参数，工程在建造过程中遇设计变更需进行模型修改，通过该参数将模型变更图元与设计变更依据相关联，通过链接的方式可快速查找相关建模依据，保证工程BIM模型信息完整，后期根据BIM模型出具竣工蓝图，并提供业主与现场建造一致的BIM模型。

2.4模型应用

（1）碰撞检查在建立出模型的大致轮廓后，可以通过BIM系统的碰撞检查功能对管道的布设进行检查，根据检查的结果对对管线的布设再进行调整和修改。可以在BIM系统中导入已建管道或者地下构筑物的信息，例如天然气管道、通讯管道、电力管道等，让已建工程与拟建工程进行碰撞检查，进一步的优化设计方案。（2）确定开挖洞口的位置市政给排水工程的施工工期相对都比较紧张，使用传统的方法来进行管线的施工，不仅工期长，而且对城市的交通以及环境造成较大的影响。然而，在管线施工中运用BIM技术，可以先结合管线的设计图构建模型进行整体的碰撞，结合碰撞的结果，在碰撞激烈的区域开挖样洞，这样能够更快搞厘清地下管线的实际情况。

结语

随着中国社会经济的高速发展，城市基础设施建设的质量和水准也在不断的提升，为百姓生活提供了更多的便利。但与此同时，也必须要认识到目前我国大部分的市政给排水工程设计都存在一定的可提升空间。在这种情况下，利用建筑信息模型化技术，就实际施工中存在的问题进行即时性调整，能够有效改善现有弊端，保证市政给排水工程的施工质量。

参考文献

[1]张龙.给排水工程设计中BIM的应用论述[J].数码设计,2017,6(9):116+120.

[2]杨力,何文,黄胜元.市政给排水工程设计中BIM技术的应用[J].工程技术研究,2019,4(2):225-226.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/62a4b94f0a94947fa7beaf47.html