# 地面三维激光扫描仪精度评估

### 论文摘要

文中针对地面三维激光扫描仪的水平角、测距精度的问题,采用徕卡全站仪TCR1202与Z+F IMAGER 5010C三维激光扫描仪进行精度的对比检测。在10 m、20 m、40 m、60 m、80 m、100 m距离段检测三维激光扫描仪的测距精度。随着测距距离的增加,三维激光扫描仪的测距精度在整体上呈逐渐下降的趋势。在20 m、40 m距离下分析了三维激光扫描仪的水平角精度,水平角精度符合标称精度。

### 论文目录

- 1 地面三维激光扫描仪系统

- 2 测距试验

- 2.1 试验设计

- 2.2 试验数据获取

- 2.3 试验结果及分析

- 3 水平角精度试验

- 3.1 试验方案设计

- 3.2 数据采集

- 3.3 试验结果及分析

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王军,李仲勤

关键词: 地面三维激光扫描仪,距离,水平角,测距,精度

来源: 矿山测量 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学

专业: 自然地理学和测绘学

单位: 兰州交通大学测绘与地理信息学院,甘肃省地理国情监测工程实验室

分类号: P225.2

页码: 79-83

总页数: 5

文件大小: 666K

下载量: 142

### 相关论文文献

- [1].三维激光扫描仪在日照测量中的应用[J]. 北京测绘 2020(01)

- [2].三维激光扫描仪在道路工程中的应用分析[J]. 智能建筑与智慧城市 2020(04)

- [3].三维激光扫描仪在尾矿库坝体监测中的应用研究[J]. 中国矿山工程 2020(02)

- [4].地面三维激光扫描仪测距精度试验研究[J]. 北京测绘 2020(06)

- [5].机器人与三维激光扫描仪在矿井地质测量中的联合应用[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [6].地面三维激光扫描仪测量精度的评价分析[J]. 测绘通报 2020(10)

- [7].三维激光扫描仪在建筑物变形监测中的应用[J]. 中国建筑金属结构 2020(09)

- [8].探析三维激光扫描仪在建筑物立面测量中的应用[J]. 工程建设与设计 2018(02)

- [9].三维激光扫描仪在港口测量中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2018(04)

- [10].基于三维激光扫描仪的地形变化监测[J]. 中国设备工程 2018(10)

- [11].低成本三维激光扫描仪的设计与实现[J]. 测绘通报 2016(11)

- [12].地面三维激光扫描仪的精度评定方法研究[J]. 测绘与空间地理信息 2016(11)

- [13].机载三维激光扫描仪软件系统构建[J]. 软件导刊 2016(12)

- [14].三维激光扫描仪在核电站工程边坡监测应用研究[J]. 矿山测量 2016(06)

- [15].机载三维激光扫描仪在农业中的应用[J]. 河北农机 2017(03)

- [16].三维激光扫描仪在地形测量中的应用探析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(20)

- [17].地面三维激光扫描仪系统误差模型研究及精度分析[J]. 测绘地理信息 2016(05)

- [18].基于三维激光扫描仪法的大型立式罐容量的计量[J]. 油气储运 2013(12)

- [19].三维激光扫描仪在露天矿山测量中的应用探究[J]. 世界有色金属 2020(04)

- [20].三维激光扫描仪在规划核实验收中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(13)

- [21].三维激光扫描仪在隧道断面检测中的应用[J]. 科技创新与应用 2019(21)

- [22].三维激光扫描仪在建筑立面测绘中的应用研究[J]. 山西建筑 2019(14)

- [23].三维激光扫描仪在露天矿山测量中的应用[J]. 世界有色金属 2018(01)

- [24].三维激光扫描技术在水利工程地形测绘中的应用[J]. 内蒙古水利 2016(10)

- [25].三维激光扫描仪及其在建筑行业中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(32)

- [26].三维激光扫描仪及其测量误差影响因素分析[J]. 资源信息与工程 2016(03)

- [27].三维激光扫描仪在地形测量中的应用[J]. 科技与企业 2013(22)

- [28].地面三维激光扫描仪测距精度检校试验研究[J]. 测绘通报 2013(12)

- [29].基于三维激光扫描仪的三维文物模型的建立[J]. 北京测绘 2014(04)

- [30].三维激光扫描仪在变形监测中的研究与应用[J]. 甘肃科学学报 2013(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/62abcf66666b60872b455dd2.html