# 供热通风与空调工程施工技术分析邵鑫

临沂市大安安装工程有限公司山东临沂276200

摘要：良好的供热通风与空调工程系统是确保建筑内部环境的重要因素，随着高层建筑的不断增多，该环节施工技术作业必将成为建筑施工企业重点关注的部分，因而各建筑施工企业应积极构建自己的技术施工团队，以保障企业的市场竞争力。本文进一步分析了供热通风与空调工程施工技术，以供同仁参考借鉴。

关键词：供热通风；空调工程；施工技术

一、概述

随着现代建筑尤其是高层建筑以及高科技产业的快速发展，现代化的大型工业厂房也随着大量出现了，这对建筑物的质量和使用功能提出了更多、更高的要求。现代建筑中出现了越来越多的智能化的设备，且设备的复杂性和科技含量越来越高，对建筑设备的投资在建筑总投资中所占的比重也越来越大。空调供暖通风系统包括给排水、空调、供暖、防排烟、消防等系统，它是整个建筑设备投资比重的主要部分。

空调供暖通风质量既取决于设备的性能和设计的水平，又取决于安装的质量，它影响着工程经济效益和生产效益的高低。近年来，空调供暖通风工程发展的比较迅速，这也伴随着越来越多的问题出现，比如，有些施工单位将工程外包给施工条件较差的安装单位，施工人员素质参差不齐，大部分都不经过专业技术的培训，盲目上岗作业，以至于工程中出现许多质量隐患，质量低下以致达不到预期的使用效果或年限。为保证工程质量，无论是施工技术人员，还是工程监理人员，都要严格执行相关规范和标准的要求，认真按照施工工艺的方法施工及监督。

二、供热通风与空调工程施工关键技术

2.1管理安装施工技术

（1）供热通风与空调工程的管路安装顺序如下：先总管、再支立管、然后是连接空调设备。机房内管道安装的顺序则是先支架后管道。此外，在对无缝钢管进行安装前，应当进行防腐蚀和防锈蚀处理。

（2）在对管道进行切割时，应采取相应地措施防止杂物进入管道当中。当临时停止施工时，应当对管道口进行封堵处理。

（3）在进行管道与管道连接的过程中，严禁强力对口连接，特别是在与传动设备进行连接时，对口位置必须准确到位。

（4）在安装过程中，需要有效的避免管道对接焊口、法兰接口与支架、吊架等出现重合的情况，水平管路上的阀门手轮需要保持朝上的状态，需要在管道安装之前进行管道仪表的开孔和焊接工作。

（5）在焊接完成后，需要对焊缝表面的焊渣进行清理，检查外观质量，看其是否存在焊接缺陷，一旦发现需要及时进行修补，同时还要做好返修记录。

（6）管道穿越楼板与隔墙时应设置套管，有防水要求时，应设置钢性防水套管，应比管道口径大二挡，并应保证在套管内保温层的厚度以利保温。管道焊缝与阀门仪表等附件的设置不得紧贴墙壁、楼板和支架上。

（7）对于空调水系统总管，需要进行承重支架的设置，同时支架的钢度和强度需要保障，这样才能有效的避免管道系统运行过程中在重力作用下产生变形的问题，使管道的安装质量得到有效的保障。

（8）在放气和排水装置设置时需要严格按照设计要求进行，协调好各管线及设备的避让工作，当需要向下变位敷设时，需要在管道变位前的最高处安装放气装置，以便于将管道内的空气放尽，避免管道内由于空气的滞留而导致堵塞现象发生，对供热及供冷的效果带来不利影响。

2.2设备的安装关键技术。在对空调设备进行安装过程中，需要检查配件的齐全性，准备好工具及安装所需要材料。做好预留孔封堵、风口安装及成品保护等工作。在空调供为通风工程施工过程中，可能会对质量产生影响的因素较多，因此需要采取全方位的控制措施，从而有效的避免质量隐患的发生。

2.3风口安装施工技术关键。在空调供热通风口安装施工时，需要做好与室内装饰的协调工作，特别是在一些大空间及多功能空间施工时，需要对消防喷头、灯具和管线等方面进行协调，安装时，需要在装饰及风口位置确定之后才能进行开孔。在对风口调整时，监理人员需要从保证通风性能的角度来确保风口截面及饰面造型之间协调性。

2.4保温施工技术关键。保温工艺作为供热通风以及空调施工中的关键因素，一旦保温工艺存在缺陷，则会导致冷凝水渗漏问题发生，影响系统自身运行的稳定性。在空调供热通风施工中，水系统作为施工中难点，需要严格对顶棚龙骨、管道试压等工作进行审核，以便对保温施工进行完善。当施工完成后，对于遗留的预留孔则需要做好封堵工作，避免因此导致漏风现象的发生。

2.5供暖及调试。地暖外网系统作为独立的系统，在对地暖系统进行注水时需要控制好注水的速度，避免过多空气进入系统内而导致排气不畅问题的发生。在注水时，需要将分水器上的放风阀松开，等系统内流出清水后再关闭放风阀。注水时需要一个单元或是单层楼进行，检查进水阀和回水阀的开启情况，需要施工人员待系统全部注满，运行状态正常时才能离开。

三、提高供热通风与空调工程施工技术的措施

3.1加强质量监管

（1）根据供热通风与空调工程施工图纸的需要，从采购开始即严格控制质量，一定要选购高质量的施工材料和安装设备，确保采购单位以及产品的各项资质齐全。

（2）要做好质检工作，在进场时进行一次质量验收，质量验收工作完成之后，依然需要派专门工作人员进行监督检查，确保整个过程中质量的达标。在最后的安装过程中，依旧不能掉以轻心，依旧需要开展质量监管工作，进一步减少失误的出现。只有整个施工过程都进行了严格的管理，才能使施工的质量得到保障。

3.2提升供热通风与空调工程关键技术的实施效果

在开展供热通风与空调工程施工工作的过程中，需要保证关键技术才能够取得良好的实施效果。这里的关键技术主要指的就是安装施工技术，供热通风与空调工程的管路安装一定要遵循先安装总管路，再予以进行支立管的安装，最后安装步骤即是把空调和设备连接起来。在切割管道的过程中，要采用一定的控制措施来防止杂物进入到管道之中，进一步解决水循环方面的问题。在焊接的过程中，要尽可能地减少焊接重合的情况。

3.3完善空调工程施工的管理制度

在开展供热通风与空调工程施工工作的过程中，需要有完善合理并行之有效的管理制度作为支撑和保障。建筑施工单位应该有一套适合自己且较为详细的管理制度和科学体系，该制度体系的制定要根据工程的具体步骤来进行，并且还要结合自己企业的具体情况，给具体的施工工作提供详细合理的施工规范要求。在保证管理制度的科学性的基础上，将管理制度纳入到施工工程中，以完善整个工程体系。

3.4强化信息化的管理

在科技水平越来越发达的今天，计算机网络技术被运用到人们生活中的很多方面，其中也包括供热通风与空调工程。供热通风和空调工程，在安装时操作难度较大，一些在内部的零件不容易装配到位，而且假如出了错误，也不容易发现，发现了也不容易改正。因此，人们需要依赖于科学合理的设计图纸和先进的计算机网络技术，把零件的位置进行精确的定位，从而提升安装水平，实现高质量的施工作业。

结束语

建筑的供热通风和空调系统的完善是现代生活中人们对居住环境的要求为保证建筑物符合人们的要求我国的建筑施工单位的相关技术措施正在一步步的完善过程中。尤以高层建筑为主的房屋建筑主要是通过安装相应的供热通风系统以及空调设备以达到改善室内环境的目的而空调系统主要是利用电力的作用达到供热通风才民据主人的需要调节室内的温度与湿度。因而空调安装技术的好坏严重影响空调系统的供热通风功能从而影响室内的空气质量进而影响居住者的情绪。

参考文献

[1]刘敏昌.供热通风及空调施工技术分析[J].广东建材，2016(14)：31-32.

[2]张全武.论空调供热通风控制措施[J].建设科技，2014(09)144-145.

[3]潘彩阳.对空调工程及供热通风系统的关键问题分析[J].建筑学研究前沿，2017(21)：81-81.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/62e900dd25b256186ea19fe6.html