# 热塑性聚氨酯弹性体增韧POM材料的制备及性能

### 论文摘要

利用同向双螺杆挤出机,通过添加自制马来酸酐接枝乙烯–丙烯酸甲酯–甲基丙烯酸缩水甘油酯无规三元共聚物相容剂制备热塑性聚氨酯（PUR-T）弹性体增韧聚甲醛（POM）合金材料,采用差示扫描量热对比研究了加入PUR-T前后材料结晶和熔融温度的差异,并考察了PUR-T用量及相同PUR-T用量下螺杆组合（即螺纹块剪切强弱）对材料力学性能和摩擦磨损性能的影响。结果表明,PUR-T的加入降低了合金的结晶和熔融峰温度;随着PUR-T用量的增加,材料断裂伸长率、缺口冲击强度呈增大趋势,密度、拉伸强度、弯曲强度和弯曲弹性模量呈下降趋势,摩擦系数和磨损量呈先下降后上升趋势,当PUR-T用量为10份时,合金综合力学性能和摩擦磨损性能较优;螺纹块剪切对POM/PUR-T合金材料力学性能影响较大,螺纹块剪切越强,力学性能劣化越明显,螺纹块剪切对合金材料的摩擦磨损性能影响不大。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 主要原料

- 1.2 主要仪器及设备

- 1.3 试样制备

- 1.4 性能测试

- 2 结果与讨论

- 2.1 DSC分析

- 2.2 PUR-T用量对POM/PUR-T合金材料性能的影响

- 2.3 螺杆组合对POM/PUR-T合金材料性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈健,别明智

关键词: 热塑性聚氨酯,聚甲醛,合金,力学性能,摩擦磨损性能,螺杆组合,剪切

来源: 工程塑料应用 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中煤科工集团重庆研究院科聚孚工程塑料有限责任公司,重庆市高性能工程塑料工程技术研究中心

分类号: TQ326.51

页码: 119-123

总页数: 5

文件大小: 1179K

下载量: 121

### 相关论文文献

- [1].硬脂酰胺对热塑性聚氨酯氢键及等温结晶行为的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [2].3D打印热塑性聚氨酯[J]. 橡胶参考资料 2018(01)

- [3].热塑性聚氨酯推动汽车配件的运输方式变革[J]. 塑料科技 2017(04)

- [4].以二聚醇为软段的热塑性聚氨酯的制备及性能研究[J]. 粘接 2017(07)

- [5].路博润推出2种高性能热塑性聚氨酯产品[J]. 橡胶参考资料 2015(06)

- [6].路博润于2015国际橡塑展推出新型热塑性聚氨酯材料[J]. 聚氨酯 2015(04)

- [7].热塑性聚氨酯材料增长速度名列前茅[J]. 化学推进剂与高分子材料 2013(06)

- [8].广东企业研发防护新材料助力战“疫”一线[J]. 橡塑技术与装备 2020(06)

- [9].路博润发布新型热塑性聚氨酯产品[J]. 化学推进剂与高分子材料 2015(01)

- [10].路博润推出两种高性能热塑性聚氨酯产品[J]. 聚氨酯工业 2015(04)

- [11].拜耳研发出可减轻患者痛苦的热塑性聚氨酯薄膜[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [12].挤出用的热塑性聚氨酯[J]. 现代塑料加工应用 2014(03)

- [13].热塑性聚氨酯需求将年增逾5%[J]. 化学推进剂与高分子材料 2013(01)

- [14].新型耐高温热塑性聚氨酯[J]. 橡胶参考资料 2012(02)

- [15].上海飞马和民光联合推出热塑性聚氨酯“舒馨垫”[J]. 聚氨酯工业 2010(01)

- [16].路博润收购陶氏热塑性聚氨酯业务[J]. 塑料制造 2009(Z1)

- [17].路博润将在BrasilPlast推出Isoplast和Pellethane热塑性聚氨酯[J]. 工程塑料应用 2009(04)

- [18].路博润推出新型热塑性聚氨酯解决方案[J]. 塑料科技 2018(05)

- [19].医用级热塑性聚氨酯的流变性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(12)

- [20].纤维素-热塑性聚氨酯共混膜的制备及性能[J]. 功能高分子学报 2015(02)

- [21].拜耳研发减少痛苦的热塑性聚氨酯薄膜[J]. 塑料工业 2015(09)

- [22].拜耳推出应用于医疗领域的热塑性聚氨酯产品[J]. 工程塑料应用 2011(07)

- [23].路博润公司推出新型医用热塑性聚氨酯材料[J]. 工程塑料应用 2018(11)

- [24].鼎基与TPU产品一同进入美国市场[J]. 化学推进剂与高分子材料 2019(02)

- [25].路博润推出新型热塑性聚氨酯树脂[J]. 化学推进剂与高分子材料 2018(02)

- [26].全球热塑性聚氨酯薄膜市场价值将突破7.246亿美元[J]. 塑料制造 2015(12)

- [27].路博润发布新型热塑性聚氨酯产品[J]. 工程塑料应用 2015(01)

- [28].火箭科学家使用热塑性聚氨酯设计出新型舒适细高跟鞋[J]. 聚氨酯工业 2015(03)

- [29].医用导管用热塑性聚氨酯加工特性研究[J]. 塑料工业 2011(11)

- [30].巴斯夫正式启动广东新型一体化生产基地项目首批装置生产工程塑料及热塑性聚氨酯[J]. 广州化工 2019(23)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/632953de6a8cc223fe9bbdd1.html