# 基于三维电子罗盘的边坡变形监测技术研究——以溪洛渡水电站库区岸坡为例

### 论文摘要

探索基于三维电子罗盘的变形测量方法可用于边坡变形监测,作为滑坡地表变形监测的有力补充。三维电子罗盘由一个三轴加速度计和一个三轴磁力计组成,将6个测量数据加以计算,可得监测设备在三维空间的姿态,长期测量则可以追踪监测点在三维空间中的姿态变化。通过在溪洛渡水电站库区岸坡上安装的三维电子罗盘监测点,进行了为期1a的监测。经解算分析,在一个水文年中,岸坡监测部位在水平及竖直方向上的转动角度最大达到1°。结合库水位的变化分析可知,监测部位的转动与库水位高度和变化相关。再将姿态的变化与全球导航卫星系统(GNSS)测量得到的绝对位移结合使用,结果表明:在过去1a中,监测部位在水平方向上向对岸及上游侧冲沟方向变形,且向下游方向转动;垂直方向上发生沉降,且向坡脚方向转动。本方法为分析边坡变形和破坏模式,提供了新的思路。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 三维电子罗盘组成

- 3 姿态角的解算方法

- 4 应用实例

- 4.1 滑坡概况

- 4.2 监测点安装

- 4.3 监测数据处理

- 4.4 数据分析

- 4.5 讨论

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李程,宋胜武,陈卫东,殷跃平

关键词: 边坡工程,三维电子罗盘,库区岸坡,变形监测

来源: 岩石力学与工程学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,建筑科学与工程

单位: 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,石家庄铁道大学土木工程学院,中国地质环境监测院

分类号: TU223;TV698.11

DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2018.0848

页码: 101-110

总页数: 10

文件大小: 887K

下载量: 339

### 相关论文文献

- [1].基于非迭代椭球拟合算法的电子罗盘标定方法[J]. 仪表技术 2020(09)

- [2].一种高精度的小型三维电子罗盘简易标定方法[J]. 舰船电子工程 2017(02)

- [3].数显电子罗盘在青铜峡水文站的应用[J]. 内蒙古水利 2019(03)

- [4].电子罗盘目标定位定向方法研究[J]. 中国军转民 2013(02)

- [5].基于磁阻传感器与微处理器的二维磁电子罗盘的设计[J]. 功能材料与器件学报 2008(02)

- [6].浅析电子罗盘原理与误差分析[J]. 数字通信世界 2019(07)

- [7].一种用于船舶气象仪的电子罗盘设计[J]. 船舶工程 2016(S2)

- [8].小型多旋翼无人机三轴电子罗盘设计与误差分析校准[J]. 舰船电子工程 2013(07)

- [9].基于磁阻传感器的二维电子罗盘设计[J]. 价值工程 2011(25)

- [10].基于磁阻传感器的高精度电子罗盘优化方案[J]. 河南科技 2011(23)

- [11].电子罗盘最佳椭圆误差补偿方法[J]. 传感技术学报 2013(11)

- [12].Bosch Sensortec BMC 156电子罗盘助力平台升级[J]. 今日电子 2014(04)

- [13].基于磁阻传感器的车载型磁电子罗盘的设计[J]. 电子制作 2018(19)

- [14].一种高精度电子罗盘的设计[J]. 应用科技 2011(02)

- [15].一种新的电子罗盘校准算法研究[J]. 传感技术学报 2019(01)

- [16].手机更智能——重力感应和电子罗盘技术[J]. 电脑迷 2011(21)

- [17].基于电子罗盘反馈的固定轴全向移动平台设计[J]. 黑龙江工程学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [18].基于椭球假设的三轴电子罗盘罗差补偿研究[J]. 仪器仪表学报 2011(10)

- [19].电子罗盘在非开挖地下管线三维探测中的应用[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [20].三维磁阻式电子罗盘的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2014(03)

- [21].自主式水下机器人中数字电子罗盘的误差分析及校正[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [22].ST推出最新的电子罗盘[J]. 中国电子商情(基础电子) 2016(05)

- [23].基于Linux系统的电子罗盘的研究[J]. 价值工程 2015(14)

- [24].基于磁通门的三轴电子罗盘自动误差补偿方法[J]. 传感技术学报 2012(12)

- [25].基于LSM303DLH传感器模块的电子罗盘研究[J]. 河南科技 2011(16)

- [26].浅析IIC及其在电子罗盘上的应用[J]. 电脑知识与技术 2019(03)

- [27].电子罗盘的GPS检定场校准方法[J]. 地理空间信息 2016(01)

- [28].基于HMC1022的电子罗盘设计[J]. 中国新通信 2019(12)

- [29].HMC5883L电子罗盘的误差补偿系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2015(05)

- [30].BMC 156:博世MEMS新品助力电子罗盘设计[J]. 电子技术应用 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/63696f1248951553a8817adb.html