# CEEMD与KSVD字典训练相结合的去噪方法

### 论文摘要

本文提出一种完备总体经验模态分解（CEEMD）方法与K奇异值分解（KSVD）学习字典算法相结合的地震信号去噪方法。含噪信号通过CEEMD分解得到一系列不同尺度的固有模态函数（IMF）;按频率由高到低依次排列IMF各分量,并做自相关分析,去除噪声主导的IMF分量;将累加的过渡IMF分量叠加重构并做CEEMD二次分解,通过自相关分析再次去除噪声主导的IMF分量;分别叠加二次CEEMD分解剩余的IMF分量和一次剩余的IMF分量,得到两个新的含噪信号,并利用KSVD过完备字典分别稀疏表示该两个新的含噪信号,即由稀疏系数重构去噪后地震信号,进而重构最终去噪结果。实验结果证明:该算法的去噪效果明显优于F-X去噪、小波阈值去噪和KSVD字典稀疏去噪等传统方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 理论基础

- 1.1 CEEMD基本原理

- 1.2 KSVD字典构造

- （1） 稀疏编码阶段:

- （2） 字典更新阶段:

- （3） 达到迭代次数J即结束, 否则返回步骤 （1） 。

- 2 CEEMD与KSVD联合去噪方法

- 3 模型试算

- 3.1 信噪比RS/N=0.88

- 3.2 信噪比RS/N=3.13

- 4 实际地震资料应用

- 5 认识和结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 乐友喜,杨涛,曾贤德

关键词: 完备总体经验模态分解,学习字典,稀疏表示,自相关,随机噪声

来源: 石油地球物理勘探 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 地质学,地球物理学,矿业工程

单位: 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,黄河勘测规划设计研究院有限公司,中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司

分类号: P631.4

DOI: 10.13810/j.cnki.issn.1000-7210.2019.04.001

页码: 729-736+721

总页数: 9

文件大小: 3361K

下载量: 242

### 相关论文文献

- [1].随机噪声雷达的脉冲压缩方法研究[J]. 现代雷达 2008(02)

- [2].基于迭代启发网络算法的非平稳随机噪声压制[J]. 石油地球物理勘探 2020(05)

- [3].基于压缩感知的条带随机噪声雷达稀疏成像方法[J]. 系统工程与电子技术 2012(01)

- [4].基于压缩感知的随机噪声成像雷达[J]. 电子与信息学报 2011(03)

- [5].有界随机噪声激励下非线性系统的安全盆分叉[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2009(04)

- [6].一种智能化断层保护的随机噪声压制方法[J]. 石油物探 2020(03)

- [7].基于独立分量分析基的地震随机噪声压制[J]. 石油物探 2016(02)

- [8].自适应非局部均值地震随机噪声压制(英文)[J]. Applied Geophysics 2013(01)

- [9].基于经验模态分解的分数维地震随机噪声衰减方法[J]. 地球物理学报 2017(07)

- [10].基于曲波变换在地震数据随机噪声压制的应用[J]. 能源研究与管理 2020(01)

- [11].一种降低地震数据随机噪声的方法[J]. 铀矿地质 2011(06)

- [12].随机噪声的局部正交压制方法[J]. 石油地球物理勘探 2019(02)

- [13].基于压缩感知理论的随机噪声雷达目标检测算法研究[J]. 电子与信息学报 2012(07)

- [14].基于三维各向异性拉普拉斯滤波的随机噪声压制方法及应用[J]. 石油地球物理勘探 2019(03)

- [15].混合同余法产生随机噪声的FPGA实现[J]. 电子科技 2016(05)

- [16].组合EMD和PCA的多路径改正方法[J]. 工程勘察 2014(05)

- [17].基于f-x域流式预测滤波器的地震随机噪声衰减方法[J]. 地球物理学报 2020(01)

- [18].适用于高分辨随机噪声SAR的线调频变标算法[J]. 信息化研究 2019(02)

- [19].陆地地震勘探随机噪声统计特性[J]. 地球物理学报 2017(02)

- [20].利用多道相似组稀疏表示方法压制随机噪声[J]. 石油地球物理勘探 2017(03)

- [21].沙漠地区地震勘探随机噪声建模及其在噪声压制中的应用[J]. 地球物理学报 2016(02)

- [22].一种基于压缩感知的随机噪声压制方法[J]. 煤田地质与勘探 2019(04)

- [23].基于数据驱动和反演策略的时空域随机噪声衰减方法（英文）[J]. Applied Geophysics 2017(04)

- [24].随机噪声雷达信号性能分析[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [25].利用分段时频峰值滤波法抑制磁共振全波信号随机噪声[J]. 地球物理学报 2018(09)

- [26].基于方向可控滤波的地震勘探随机噪声压制[J]. 地球物理学报 2016(05)

- [27].基于方向金字塔分解与均值滤波联合的叠前地震数据随机噪声压制[J]. 石油物探 2012(04)

- [28].地震随机噪声压制及其初至走时拾取方法研究[J]. 物探化探计算技术 2018(06)

- [29].基于特征参数的随机噪声雷达相关输出研究[J]. 电波科学学报 2012(03)

- [30].Curvelet域GPR数据噪声压制与高频补偿方法[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6375fa9483966a50ff0b7dfa.html