# 阀口形状对套筒调节阀调控特性的影响

### 论文摘要

为了满足管道系统调节性能的要求,本文基于计算流体力学(CFD),研究了阀口节流截面形状对套筒调节阀调控的影响。讨论了椭圆型阀口、V型阀口和扇形阀口3种类型的节流阀。结果表明,流道的几何形状对流量系数影响很大;V形阀口具有类似的等百分比流量特性;扇形阀口具有类似的线性流动特性。相对特性随截面形状的变化而变化。在小开口时,阀门的内部流动更为复杂。阀芯附近的能量损失相对较大。

### 论文目录

- 符号说明:

- 0 引言

- 1 数值模拟方法

- 2 结果分析

- 2.1 流量系数

- 2.2 能量损失分析

- 2.3 压力分布

- 2.4 速度分布

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蔡标华,秦子明,石兆存,方超,俞健

关键词: 套筒调节阀,调节性能,内部流量,流量特性

来源: 流体机械 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 机械工业

单位: 武汉第二船舶设计研究所

分类号: TH134

页码: 49-53+75

总页数: 6

文件大小: 2042K

下载量: 107

### 相关论文文献

- [1].一种套膜外设的阀口袋[J]. 塑料包装 2020(02)

- [2].一种套膜外设的阀口袋[J]. 塑料包装 2020(04)

- [3].多路阀阀口面积数字化计算与分析[J]. 建筑机械 2015(06)

- [4].软密封液压锁设计改进[J]. 液压气动与密封 2017(03)

- [5].滑阀节流槽阀口的流量控制特性[J]. 农业机械学报 2009(01)

- [6].一种高透气性双内阀阀口袋[J]. 塑料包装 2020(01)

- [7].动座式节流阀阀口特性仿真与试验研究[J]. 机床与液压 2020(10)

- [8].连续波泥浆脉冲发生器阀口形状拓扑优化设计[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [9].比例阀节流负载阀口的匹配特性研究与结构改进[J]. 液压与气动 2013(01)

- [10].斜坡形节流槽阀口流量系数的研究[J]. 蚌埠学院学报 2018(02)

- [11].快速产生钻井液连续波信号的往复阀阀口设计[J]. 石油钻探技术 2017(01)

- [12].一种纯水比例溢流阀的阀口流道分析及改进[J]. 流体传动与控制 2009(05)

- [13].具有圆形阀口的三通滑阀的静态特性分析[J]. 集美大学学报(自然科学版)网络版(预印本) 2008(04)

- [14].滑阀非典型阀口过流面积计算与仿真分析[J]. 液压与气动 2016(07)

- [15].一种液控单向阀阀口流道分析及改进[J]. 机械制造 2011(04)

- [16].基于蜂群算法的等压灌装阀阀口流道结构优化[J]. 包装工程 2017(23)

- [17].双三角—U型槽组合阀口过流面积分析[J]. 科技广场 2014(01)

- [18].阀口气穴流场的数值模拟与实验研究[J]. 液压与气动 2010(04)

- [19].节流槽阀口的流量控制特性研究[J]. 中国制造业信息化 2011(07)

- [20].液压组合阀口双三角槽尺寸对变量泵的动态特性影响研究[J]. 液压气动与密封 2014(08)

- [21].液压组合阀口过流面积计算及特性分析[J]. 机械研究与应用 2009(01)

- [22].转向控制阀阀口结构对灵敏度特性的影响[J]. 拖拉机与农用运输车 2009(05)

- [23].基于CAD/CFD技术的注水单流阀阀口优化设计[J]. 石油矿场机械 2013(12)

- [24].非全周开口滑阀阀口面积的计算方法[J]. 兰州理工大学学报 2008(03)

- [25].基于不同阀口形状的阀芯旋转式电液激振器振动波形研究[J]. 机械工程学报 2015(24)

- [26].基于CFD的液压滑阀阀口处流场研究[J]. 中国民航大学学报 2013(01)

- [27].非全周开口滑阀阀口面积快速计算方法[J]. 机床与液压 2013(22)

- [28].高频电液数字转阀阀口气穴现象研究[J]. 中国机械工程 2012(01)

- [29].基于新型阀口流量自补偿技术的冲洗阀研究[J]. 机床与液压 2019(23)

- [30].基于CFD的组合阀口的流量与稳态液动力分析[J]. 液压气动与密封 2014(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/63b6ed8e21f5c619930bdb06.html