# 用于MEMS器件的隔振平台研究

### 论文摘要

外界环境振动对MEMS器件的性能有着非常重大的影响,是造成MEMS器件产生输出误差甚至失效的主要因素。本文分析对比了MEMS器件主要隔振方法,提出了一种微结构化的单层及双层隔振平台,分析了隔振平台参数对隔振性能及对MEMS器件的影响,确定了隔振平台的设计准则。基于设计准则,最后给出一种隔振平台的结构及制备工艺流程。本文的主要工作成果有:(1)分析了MEMS器件的振动环境及振动对MEMS器件的影响,研究了MEMS器件的相关隔振方法。(2)通过研究与比较相关隔振方法的优缺点,采用微结构化的隔振平台与MEMS器件集成来进行隔振。建立单层及双层隔振平台动力学方程,分析隔振平台参数与隔振性能的关系,研究集成隔振平台对MEMS器件的相关影响。理论分析发现通过增大隔振平台的质量不仅能提高隔振性能的同时也能最小化集成隔振平台对MEMS器件性能的影响,确立了隔振平台设计准则。(3)基于设计准则,提出了隔振平台的整体及结构设计,通过仿真分析研究隔振平台设计的可靠性与合理性。(4)提出了隔振平台的加工工艺实现流程。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 MEMS概述

- 1.1.1 MEMS的概念

- 1.1.2 MEMS特征

- 1.1.3 MEMS器件的应用及发展

- 1.2 振动相关危害

- 1.3 MEMS器件隔振国内外研究现状

- 1.4 本论文的主要工作

- 第二章 MEMS器件隔振方法研究

- 2.1 隔振器分类

- 2.2 MEMS器件振动环境分析

- 2.3 振动对MEMS器件影响分析

- 2.4 MEMS器件相关隔振方法

- 2.4.1 器件结构优化隔振

- 2.4.2 集成被动隔振平台

- 2.4.3 集成主动隔振平台

- 2.4.4 阻尼隔振

- 2.5 小结

- 第三章 MEMS器件隔振平台特性分析

- 3.1 MEMS器件理论模型

- 3.2 MEMS阻尼特性分析

- 3.3 单层隔振平台研究

- 3.3.1 隔振平台质量对隔振性能的影响

- 3.3.2 隔振平台刚度对隔振性能的影响

- 3.3.3 隔振平台阻尼对隔振性能的影响

- 3.4 双层隔振平台研究

- 3.4.1 质量比对隔振性能影响

- 3.4.2 刚度比对隔振性能影响

- 3.5 小结

- 第四章 隔振平台设计

- 4.1 隔振平台设计准则

- 4.1.1 集成隔振平台对MEMS器件固有频率的影响研究

- 4.1.2 集成隔振平台对MEMS器件Q值影响研究

- 4.2 隔振平台整体设计

- 4.3 隔振平台结构设计

- 4.4 隔振平台仿真分析

- 4.5 制备工艺

- 4.5.1 MEMS主要加工工艺

- 4.5.2 隔振平台制备工艺

- 4.6 小结

- 第五章 总结与工作展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间的学术活动及成果情况

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 杨海洋

导师: 许高斌

关键词: 环境振动,隔振平台,器件,设计准则

来源: 合肥工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 力学,机械工业

单位: 合肥工业大学

分类号: TH-39;O328

总页数: 71

文件大小: 3946K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].侧壁悬挂雷达多维隔振平台性能仿真及实验[J]. 噪声与振动控制 2018(05)

- [2].二次隔振技术的研究与实例计算[J]. 环境保护与循环经济 2016(08)

- [3].直升机主减液弹隔振技术的发展现状及趋势[J]. 航空科学技术 2020(06)

- [4].舰船隔振技术现状及研究展望[J]. 造船技术 2015(01)

- [5].开创轨道隔振技术领域新局面 塑造轨道环保产业民族新品牌[J]. 机车车辆工艺 2012(05)

- [6].北京九州一轨隔振技术有限公司介绍[J]. 安全 2011(07)

- [7].舰船浮筏隔振技术综述[J]. 舰船科学技术 2008(04)

- [8].我国三维隔振支座技术分支及专利分布分析[J]. 科学技术创新 2017(34)

- [9].锻锤隔振技术简述[J]. 黑龙江科技信息 2008(31)

- [10].隔振技术在冲压线上的应用[J]. 装备制造技术 2009(12)

- [11].一种六自由度准零刚度隔振平台[J]. 振动与冲击 2019(01)

- [12].多界面衰波隔振技术研究[J]. 应用力学学报 2016(01)

- [13].船舶动力装置整舱隔振技术及其应用分析[J]. 装备制造技术 2015(05)

- [14].弹簧隔振技术在汽轮发电机组中的应用[J]. 东方汽轮机 2013(01)

- [15].成果转化——地铁轨道隔振技术[J]. 安全 2017(09)

- [16].多维磁悬浮隔振系统动力学模型与控制策略[J]. 航空学报 2019(06)

- [17].简化为弹性支撑梁的超长型隔振台座的隔振性能分析[J]. 特种结构 2018(04)

- [18].成果转化——地铁轨道隔振技术[J]. 安全 2017(10)

- [19].新型聚焦反共振式主减隔振系统性能分析[J]. 振动与冲击 2018(11)

- [20].微振动隔振技术及应用[J]. 内燃机与配件 2018(12)

- [21].泵类设备主动浮筏隔振技术研究[J]. 核动力工程 2019(02)

- [22].旋转机械主被动混合隔振虚拟样机技术及实验研究[J]. 振动与冲击 2019(09)

- [23].交通荷载作用下浅埋地下结构隔振支座效应分析[J]. 公路工程 2017(06)

- [24].主被动混合隔振的虚拟样机技术[J]. 海军工程大学学报 2018(05)

- [25].直升机主减半主动反共振隔振技术研究[J]. 振动.测试与诊断 2020(03)

- [26].地铁邻近建筑的砂袋垫层基础隔振试验研究[J]. 振动与冲击 2017(24)

- [27].双层隔振技术在新型海洋科学综合科考船上的应用[J]. 航海 2016(02)

- [28].船舶辅机双层隔振教学系统开发设计[J]. 实验技术与管理 2017(12)

- [29].整体框架式弹簧隔振基础在1000MW机组中的应用[J]. 神华科技 2017(09)

- [30].船舶齿轮箱硬弹性隔振技术研究[J]. 噪声与振动控制 2013(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/645462bf4f0aebcdeecbab57.html