# 高层建筑变形监测方案设计及监测措施

儋州信恒旅游开发有限公司海南儋州571700

摘要：加强高层建筑变形监测，制定有效方案具有现实意义。本文主要分析了高层建筑变形的原因，并且提出了当前进行高层建筑变形监测的重要性，结合高层建筑变形监测的主要特点，分析研究高层建筑变形监测的方案设计和监测措施，希望可以为实际建设提供经验。

关键词：高层建筑；变形监测；方案设计；监测措施

引言

高层建筑地基埋藏比较深，所以它的负荷力较大，在高层建筑中经常会出现一些位移，变形等情况。这样不仅对建筑本身造成威胁，还会对周围的环境造成破坏。通过对监测数据的分析研究其中存在的问题，针对出现的问题采取有效措施，在施工过程中为重大质量问题、安全隐患提前预警、提前补救，同时也增强了高层建筑的使用寿命，保证周围环境安全。所以从现实方面来说，要想保证高层建筑物的质量和安全，必须要加强高层建筑变形监测并且制定相应的监测措施方案。加强高层建筑变形监测，有利于保证建筑稳定、可靠安全，有利于增强建筑使用寿命。

1.高层建筑变形原因分析

高层建筑通常会发生沉降，倾斜，位移和裂缝等变形问题。出现这些变形问题的原因是：（1）自然因素影响。自然因素对高层建筑变形的影响，主要是由于建筑物所处的地理位置和自然环境等因素。当地的地质环境和气候条件等会对建筑物造成不同程度的影响，甚至严重的时候就会发生变形。由于地质条件不同可能会造成不同程度的沉降，从而产生倾斜，位移等问题。还有就是受季节雨水变化，这些周期性的气候规律会导致高层建筑周期性的变形。（2）自身因素影响。造成高层建筑变形的因素主要是高层建筑物地基埋藏比较深，负荷压力比较大，内部结构复杂，楼层比较高等，平时受力作用大就会导致建筑变形。（3）施工因素影响。还有一个造成高层建筑变形的原因是施工原因。由于施工过程中的不合理施工，会破坏建筑周围环境造成进入变形。这些都是造成高层建筑变形的主要原因，这些因素之间相互作用，相互联系，在不同程度不同阶段上对建筑造成影响，影响因素的不同，也导致高层建筑被破坏程度不同。

2.高层建筑变形监测方案设计

2.1变形监测的技术准备

高层建筑在建设初期，影响其变形的相关因素就会随之而生，设计科学的高层建筑变形监测方案，就要为监测准备，科学的技术。（1）明确监测内容。为了能够准确评判高层建筑质量，为高层建筑变形的防治提供科学依据。在进行高层建筑变形监测时就必须准备，科学的监测方案，首先要明确监测内容，然后根据实际情况安排监测进度。（2）明确检测概要。把相应的技术条件准备好之后，收集高层建筑相关资料文件，然后根据文件显示进行实地勘察，根据实际中的状况针对性的设计方案；对一些重要位置进行监测布点，然后收集数据进行处理分析，把数据和分析结果进行存储；根据收集的数据建立模型，再次进行进一步结果分析，由此来评判建筑质量并且预测建筑变形情况。

2.2布置高层建筑变形观测点位

在进行高城建筑变形监测时就要确定观测的点位，一般情况下监测时的点位，主要是基准点位和监测点位。基准点位主要是工作基准点和稳定基准点，在确定基准点位时要注意工作基准点和稳定基准点之间的不同。这样布置高层建筑变形观测点位确定基准点之前，布置的技术人员要对高层建筑和其周围环境进行实地考察，充分了解相关环境氛围，确保布置的点位不受其他因素影响，满足基准点测量的要求，从而实现监测目的。技术人员在选取基准点时在距离上要控制在适合范围内，不能太远也不能太近。通常情况下，选取的基准点都是基岩或者高层建筑变形影响范围之外的地方。工作基准点的选取，通常是在基准点和监测点之间，并且在监测时要构建相关保护装置，提高检测点的稳定可靠性，保证观测精度。

2.2.1.基准点布设

基准点布设关系到变形监测的稳定只有设置精准的基准点位置，才能把控监测全局。在沉降和倾斜变形中埋设深度都超过最大冻土线0.5米，沉降和倾斜监测时基准点布设成一体。基准点在布设时为了防止误差，避免个别影响全局，会进行相互校核，并且在实际中考虑了以下因素：

（1）布置形状大多是网型和测站数最少的观测环线，这是为了提高精准度。

（2）基准点布设位置首先要保证安全，在此基础上选取明显且通视良好而且要接近建筑物的轴线的地方。

（3）从稳定性角度出发，布设在离建筑物最高点的1.5倍距离以外，避开了下沉范围。

（4）按相关规定，基准点的布设应超过本地最大冻土线以下0.5米。

2.2.2.观测点的布设

进行观测点布设是为了了解建筑物变形量，布设位置合适时则观测的数据比较准确，更能真实反映建筑情况，观测点布置时对于数量和具体位置的设定要对当地的地质条件，建筑的结构和建筑周围环境综合考虑。在实际布设时考虑了以下因素：

（1）考虑多方面因素布设在建筑物变形最明显位置，并要避免干扰因素影响观测。

3.高层建筑变形监测措施

3.1水准测量法

这种方法主要是针对沉降变形。高层建筑受地质，水利和管线工程影响，经常会出现沉降。进行水准测量有以下注意事项：根据国家制定的规定，利用水准测量法，将观测点布置到水准基点上，确定时间、监测进度和人员，保证监测精确，使用精密水准仪，对基准点和建筑物上的观测点之间进行定期水准测量，测出建筑物上观测点的高程，从而计算出其下沉量。在测量时注意固定观测人员、仪器、水准尺和水准基点，保证测量数据的准确性；观测时间上避免阳光的影响，选取早晚进行观测；选取合适的观测仪器，保证成像清晰能稳定运行。

3.2倾斜测量法

倾斜测量法要使用全站仪进行测量，在观测墩上观测其垂直度和倾斜变形值。观测距离和角度两种数据来反映变形值。倾斜观测方法应用比较多，常采利用钻孔测斜仪对支护桩进行倾斜观测来实现基坑监测。经纬仪投点法和全站仪坐标测量法等是传统的倾斜测量法，实际测量时利用回归平面法。监测建筑各点监测点的沉降量，回归平面法利用最小二乘法建立回归方程，利用倾斜测量法确定建筑物在某一方向上的倾斜率。高层建筑不规则沉降时，是不能利用这种方法的。

3.3水平位移测量法

高层建筑变形监测时，由于建筑物的不同，采取的监测方法可能也是不一样的。对于那些高层建筑中心偏移比较厉害的会利用水平位移测量法，减少测量时对建高层建筑的损害，保证建筑在建设时达到平衡状态，实现监测目的。在进行水平位移测量法时有相应的指标把控：按照国家规范要求中的精度技术指标。水平位移监测网的精度应能满足变形点观测精度的要求，在测量时设置平面控制网，保证高级网与次级网数据准确。大地测量法、基准线法、测角交会法等这些都是水平位移监测常用方法，在仪器选择上选择精密度高的，例如，精密水准仪加测微器和铟瓦钢尺配合组成精密水准仪，其工作原理是，把仪器放在指定位置，设定输入程序，照准后视点定向，仪器可以自行调节，瞄准待定目标，可以实现三维空间定位，并且及时监控准确测量相关数据。

4结束语

加强高层建筑变形监测，质量科学的检测方案，有利于提高高层建筑的安全质量。随着我国经济的不断发展。在未来高层建筑变形监测将会更加科学有效，高层建筑变形监测要不断创新发展适应社会需求。

参考文献：

[1]朱佑平.高层建筑变形监测方案设计及监测方法的研究[J].城市建设，2012，（34）.

[2]袁景宣.浅析高层建筑变形监测的作用[J].建筑工程技术与设计，2017，（8）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/649884a496eac89ce6e5023a.html