# 支撑架论文_张坤,卢宇,陈立东,郭广亮,贾国清

导读:本文包含了支撑架论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:支撑架,模板,静力学,厂房,有限元,扣件,工字钢。

### 支撑架论文文献综述

张坤,卢宇,陈立东,郭广亮,贾国清[1]（2019）在《基于ANSYS Workbench的履带式路缘石滑模机履带支撑架有限元分析》一文中研究指出以有限元分析软件ANSYS 19.0中Workbench模块为基础,对履带式路缘石滑模机履带底盘支撑架建立有限元模型,再对其结构进行有限元分析。通过静力学分析,可以得出支撑架的变形情况、应力和应变状态,判断结构设计的合理性;通过对滑模机履带支撑架模态分析,得出模态振型图,为履带结构的设计提供理论参考。(本文来源于《河北科技师范学院学报》期刊2019年03期）

何先龙,和庆冬,金波,郑涛[2]（2019）在《多桩-混凝土承台式风力机支撑架振动特性分析》一文中研究指出通过对某海上风电场的两座多桩-混凝土承台式5 WM风力机塔筒的振动监测,得出了此类型风力机塔筒的振动特性。对3年的监测数据分析,得出此类型风力机塔筒有以下振动特性:风力机处于工作状态时,机舱的对风向偏航会引起塔筒频繁出现强振现象。此类强振具有持续时间达几十秒、加速度峰值可达10 m/s~2、每个月出现几百次等特点。风力机处于停机状态时,在小风作用下,塔筒振动平稳、加速度峰值在0.1 m/s~2以下;在台风作用下,塔筒振动波动较大、加速度峰值也可达10 m/s~2,但是由于风力激励起了塔筒的第2阶及第3阶振型,导致塔筒的最大加速度出现在塔筒中部。在3年监测时间内,塔筒的前3阶固有频率值和阻尼比值未发生变化。监测结果表明:多桩-混凝土承台式风力机的塔筒在台风、机舱对风向偏航期间,都会产生强烈振动。因此,除了台风外,机舱的对风向偏航引起塔筒的强振现象过于频繁发生,也是风力机支撑架疲劳损伤的重要因素之一。本文的研究成果可为此类型风力机的塔筒设计、运营安全监测及损伤诊断提供参考。(本文来源于《振动与冲击》期刊2019年19期）

叶建,陈德洋,李仁鑫,武超,黄亚洲[3]（2019）在《兼通道用钢结构支撑架在大型电子洁净厂房中的应用》一文中研究指出以滁州惠科电子洁净厂房工程为背景,工程单层面积大、30d内需完成L10,L20层,为克服现有技术中材料运输、安全性能低等技术缺陷,在错层区设置一种兼通道钢结构支撑架,借助Midas软件分析支撑架荷载、组合应力、组合应力和剪应力中最大的钢梁,复核结构安全性和可靠性,然后详细介绍支撑架施工步骤,并对现场物流进行分析,发现能够满足施工节点的需求。(本文来源于《施工技术》期刊2019年18期）

刘函廷,熊添祥,刘帮,朱粒[4]（2019）在《现浇箱涵模板支撑架整体移动式施工技术》一文中研究指出现浇箱涵类结构物普遍工期较长,目前普遍的施工方法需对支架反复安拆,费时费力。对现浇箱涵支架整体移动施工方法进行论述,同时介绍相应的施工要点及要求,为今后现浇箱涵模板支撑架及现浇综合管廊等类似结构物施工提供有效的参考。(本文来源于《黑龙江生态工程职业学院学报》期刊2019年05期）

贺田龙,许志沛,唐林,敖维川[5]（2019）在《回转支撑架结构柔度约束优化设计》一文中研究指出运用灵敏度分析法对某型搬运车的回转支撑架结构进行受力分析,得到确切的输入参数与输出参数之间关系的数学模型。以强度、刚度和稳定性约束条件以及轻量化的目标对回转支撑架结构进行数学建模和求解,明确其受力情况,为回转支撑架结构的优化提供理论依据。由构件受到的力及其强度极限可求得构件最小横截面积,按该面积设计出的构件在受压情况下会发生挠曲,产生失效的约束特征,引用柔度约束作为遗传算法的主要约束条件之一。采用Matlab软件中的遗传算法对回转支撑架部分结构进行优化,得到更合理的相应结构尺寸。利用Ansys Workbench软件对优化后的回转支撑架结构进行静力学分析和验证,得出符合预期的优化设计结果,表明此方法对受压框架优化具有一定的借鉴价值。(本文来源于《现代制造工程》期刊2019年09期）

江宇冠,王国晖,黄春霞[6]（2019）在《高空悬挑模板支撑架施工技术》一文中研究指出分析了某工程高空悬挑模板支撑架施工过程中遇到的问题和解决办法,同时运用BIM叁维技术进行施工模拟,顺利完成了高空悬挑模板支撑架体施工。(本文来源于《江苏建材》期刊2019年S1期）

李兴怀[7]（2019）在《扣件式钢管模板支撑架在施工中存在的问题与对策》一文中研究指出扣件式钢管模板支撑架在建筑领域中的应用非常广泛,近几年,在施工过程中因多种原因导致安全事故频发,造成大量的人员伤亡、财产损失和较大的社会影响,本文对目前建筑市场上钢管模板支撑架从材料、施工、设计、监管等方面存在的问题进行分析,同时提出相应的建议与对策。(本文来源于《四川建材》期刊2019年07期）

刘霞,沈长生,石亚明[8]（2019）在《碗扣模板支撑架稳定性有限元分析》一文中研究指出为减少模板支撑系统坍塌失稳事故,利用有限元软件对支撑架进行屈曲分析,研究碗扣式模板支撑架极限承载能力。建立线性半刚性节点模型,同时考虑立杆与水平杆连接节点的竖向及水平向转动刚度。并将有限元计算结果与试验结果进行对比,验证了有限元模型的可靠性。利用校核的有限元模型研究了悬臂长度、可调拖撑螺纹直径、钢管规格、连接节点刚度对碗扣支撑架极限承载力的影响。(本文来源于《施工技术》期刊2019年S1期）

王永刚,张举奎[9]（2019）在《屋面悬挑结构支撑架施工技术》一文中研究指出对屋面悬挑结构施工该如何确定较为经济的施工方案、施工过程中如何确保施工质量和人员安全、施工主要关键技术进行阐述。(本文来源于《施工技术》期刊2019年S1期）

李桐,刘冬熠,崔琛,陈一冰[10]（2019）在《高支模支撑架体标准化管理》一文中研究指出超过一定规模的危险性较大分部分项工程为项目混凝土的施工增加了安全风险,通过项目一系列的控制措施,最终形成标准化管理体系,将施工过程中每个环节的风险降到最低,达到风险可控,保证了模板工程及支撑体系施工安全。(本文来源于《施工技术》期刊2019年S1期）

### 支撑架论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过对某海上风电场的两座多桩-混凝土承台式5 WM风力机塔筒的振动监测,得出了此类型风力机塔筒的振动特性。对3年的监测数据分析,得出此类型风力机塔筒有以下振动特性:风力机处于工作状态时,机舱的对风向偏航会引起塔筒频繁出现强振现象。此类强振具有持续时间达几十秒、加速度峰值可达10 m/s~2、每个月出现几百次等特点。风力机处于停机状态时,在小风作用下,塔筒振动平稳、加速度峰值在0.1 m/s~2以下;在台风作用下,塔筒振动波动较大、加速度峰值也可达10 m/s~2,但是由于风力激励起了塔筒的第2阶及第3阶振型,导致塔筒的最大加速度出现在塔筒中部。在3年监测时间内,塔筒的前3阶固有频率值和阻尼比值未发生变化。监测结果表明:多桩-混凝土承台式风力机的塔筒在台风、机舱对风向偏航期间,都会产生强烈振动。因此,除了台风外,机舱的对风向偏航引起塔筒的强振现象过于频繁发生,也是风力机支撑架疲劳损伤的重要因素之一。本文的研究成果可为此类型风力机的塔筒设计、运营安全监测及损伤诊断提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 支撑架论文参考文献

[1].张坤,卢宇,陈立东,郭广亮,贾国清.基于ANSYSWorkbench的履带式路缘石滑模机履带支撑架有限元分析[J].河北科技师范学院学报.2019

[2].何先龙,和庆冬,金波,郑涛.多桩-混凝土承台式风力机支撑架振动特性分析[J].振动与冲击.2019

[3].叶建,陈德洋,李仁鑫,武超,黄亚洲.兼通道用钢结构支撑架在大型电子洁净厂房中的应用[J].施工技术.2019

[4].刘函廷,熊添祥,刘帮,朱粒.现浇箱涵模板支撑架整体移动式施工技术[J].黑龙江生态工程职业学院学报.2019

[5].贺田龙,许志沛,唐林,敖维川.回转支撑架结构柔度约束优化设计[J].现代制造工程.2019

[6].江宇冠,王国晖,黄春霞.高空悬挑模板支撑架施工技术[J].江苏建材.2019

[7].李兴怀.扣件式钢管模板支撑架在施工中存在的问题与对策[J].四川建材.2019

[8].刘霞,沈长生,石亚明.碗扣模板支撑架稳定性有限元分析[J].施工技术.2019

[9].王永刚,张举奎.屋面悬挑结构支撑架施工技术[J].施工技术.2019

[10].李桐,刘冬熠,崔琛,陈一冰.高支模支撑架体标准化管理[J].施工技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64b8a9db5d02d3a3cd415729.html