# 基于输电线路运行安全影响因素分析及其防治措施探讨张圆

（国网浙江省电力公司台州供电公司318000）

摘要：随着我国社会经济的快速发展，电力企业也有了较大的进展，然而电网运行的安全已经成为人们关注的重点内容，因为电力企业要想实现正常输送电，必须确保输电线路的运行安全性。由于输电线路覆盖的范围较广，而且距离比较长，在布置输电线路过程中，一定要在重要的通道内设置多条回路，从而保证电能源向多个方向输送。此外，输电线路处于高空中，而且容易受到天气和地理因素的影响。因此，本文针对输电线路运行的安全影响因素进行了分析，并提出了防治输电线路运行安全的具体措施，从而在健全的输电线路一体化运维体系的作用下，确保输电线路运行更加安全可靠。

关键词：强风；其他因素；措施；故障；概述

一、输电线路运行概述

随着科学技术的飞快增长，输送电技术也有了显著提升，由于人们生产和生活对电能源的需求越来越大，国家加大了电网建设的力度，输电线路的距离和覆盖范围有所增加，然而输电线路在运行过程中容易受到地理环境和天气的影响，并且在外力的作用下，容易为输电线路带来一定的风险。因此，为了有效防治一些因素对输电线路运行的影响，必须提升输电线路自动化程度，从而确保在自动化条件下，输电线路运行的安全更高。此外，电力企业还要加强对输电线路运行的监控，对输电线路的运行情况加以监控，一旦发现故障，必须及时采取有效措施诊断故障。在复杂的输电线路环境下，线路设备要与其进行密切配合，从而提升输电线路运行能力，并降低故障发生率。输电线路是电力系统中的重要组成部分，其在运行过程中易受到诸多因素的影响，所以提升输电线路的可靠性是确保电网运行的关键。

二、影响输电线路运行的因素

（一）强风

随着电网工程规模的不断扩大，输电线路的运行已经成为关乎电网能否正常输送电的关键因素，当前输电线路在运行过程中，容易受到强风的影响，进而导致线路回路在风偏的作用下出现跳闸的现象。据有关资料显示，2013年，仅东北国网系统110kV~500kV输电线路就发生近200次跳闸，导致输电线路存在故障，最终造成输电线路运行的稳定性降低。通常情况下，有三种强风引发风偏放电。第一，飓线风。当高空冷空气与低空热空气相遇，将产生强大的对流，进而形成风带。在夏季6~8月份，是飓线风的频发季节，其瞬间风速达到30m/s以上，而且伴有雷雨和冰雹，最后形成水线。当水线与闪络的方向一致，就会产生放电现象。第二，大风。当紧凑型线路杆塔在大风的作用下，会导致输电线路摆动，进而引发输电线路的垂直位移大于水平位移。第三，龙卷风。当龙卷风距离地面50m左右时，其瞬间风力可达到50m/s以上，较大的风力将导致输电铁塔受到侵袭，进而引发输电线路故障。总之，在强风的作用下，使得输电线路运行受到严重的影响。

（二）雷电

在雷电的影响下，输电线路的运行将受到严重的影响。当前，由于雷击的负作用导致输电线路跳闸的现象越来越严重。随着电压的增加，电网跳闸的比例也随之增大。有关学者研究表明，雷电绕击率受到杆塔高度、避雷线保护角等的影响，如果保护角增大，将导致地线对导线的屏蔽效果降低，从而使得绕击区范围扩大。同时当塔高增大时，地面所起的屏蔽效果不明显，绕击区也将增大。此外，在雷雨天气，雷电对输电线路的影响与线路所在的位置有密切关系。通常来讲，如果输电线路的两侧倾斜角发生变化，尤其是倾斜角增加时，那么输电线路将受到影响。例如输电线路位于山顶或者是沿山脊向上，此时输电线路两侧的露弧段也随之增大，继而导致输电线路两侧都将受到雷击，而产生放电现象。同时引发输电线路的上坡暴露弧段变少，但下边的弧段却有所增加。在雷击的作用下，输电线路在运行过程中将容易产生跳闸的现象，严重影响到电网的安全性。

（三）其他因素

在外力的作用下容易对输电线路安全运行造成严重的影响，从而导致电网未能向广大用户进行正常输送电。在工程施工和盗取电力设施资源过程中，有关人员会对输电线路造成破坏，继而引发线路故障。例如，一些建筑企业在施工时，由于施工人员对输电线路的保护意识薄弱，在进行临时施工过程中，操作不规范，使得输电线路损坏，甚至是使得线路设备受到严重的影响。此外，一些不法分子为了谋求一己私利，利用不正当的手段实施犯法行为，比如盗取输电线路电缆，一旦电缆被盗窃，将对人们的正常用电造成严重的影响，最终导致输电线路整体结合发生了改变，并使得电力行业工作人员对输电线路的运行难以保证有效监控。同时在其他因素的影响下，也会对输电线路的运行具有一定影响。例如，鸟类在输电线路上建筑鸟巢，将会产生小的回路，如果再受到诸多因素的影响，会导致输电线路发生短路的现象，使得线路下坠。因此，在其他因素的影响下，输电线路容易出现短路，最终影响输电线路的安全运行。

三、有效防治输电线路运行安全故障的措施

（一）提升监测和检修设备的性能

某电力企业为了有效防治输电线路运行安全，将提升检测和检查设备性能作为重要内容，通过不断努力，取得了良好的效果。随着电压越来越高，电网运行对输电线路有了更高的要求，继而提高了输电线路的长度和质量。同时对输电线路的数量也有严格的要求。该电力企业为了提升运维效率，让线路设备向自动化和智能化发展，并及时输电线路的运行情况进行检查和检测。首先，在检测输电线路运行过程中，技术人员运用巡检平台增强输电线路的感知能力，并采用计算机和通信技术实现输电线路的智能化；其次，企业加大了在线监测力度，运用成像仪和机载激光雷达等设备对输电线路的运行状况进行实时监测。同时为了满足对现场的全面检测，企业还配备了具有GPS自主线路导航控制和线路杆塔自动跟踪等功能的无人巡检系统对输电线路进行检测，从而提升输电线路运行的安全性。

（二）建立健全的监测系统

该电力企业为了降低气候和地理因素对输电线路运行的影响，建立了健全的监测系统，从而实现不良因素对输电线路影响到监控，并降低输电线路运行过程中存在的故障。在高原和山区，在气候和地理环境等的影响下，输电线路运行存在一定的障碍，所以建立完善的监测系统可以实现对地形、植被等的有效监控，尤其是对走廊山火和地质灾害的监测能够有利于技术人员对结合数据对线路故障抢修。在完善的监测系统条件下，打破了传统的电网设备监测局限，从而有助于技术人员掌握天气和其对输电线路运行的影响。此外，将卫星遥感遥测技术应用于监测系统中能够使得系统功能更加完善。由于超高压输电线路重要输电通道是电能输送的主要途径，一旦这个通道出现问题将导致输电线路运行故障，所以一定要将监测系统应用于对输电线路运行的监测中，从而确保电网运行更加安全可靠。

（三）完善运维体系，建立运维分析系统

电力企业为了保证输电线路良好运行下去，必须完善运维系统，并建立运维分析系统，从而及时排除故障。健全的运维体系中应该包含故障分析系统、感知监测系统等内容，通过运用系统的功能，提升输电线路运行能力。技术人员结合着监测数据对故障加以分析，并在预警系统的指引下，准确确定和排除故障。同时在运维分析系统的作用下，结合地理、气候等数据构建输电线路全域数据系统，从而确保运维能力增长，并为防灾、减灾提供有利依据。

四、结语

综上所述，由于风偏、地理因素等都将对输电线路的运行产生一定影响，甚至是造成安全故障，严重影响到输电线路运行的安全性。因此，电力企业一定要采取有效措施去防治输电线路运行存在的问题，通过建立健全的监测系统和运维分析系统等来实现对影响输电线路运行的有效监测，从而保证输电线路安全运行。

参考文献

[1]胡毅，刘凯，吴田，等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术，2014，40（11）.

[2]卢华权.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].科技风，2015（06）：42-42.

[3]陶祥博.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].建筑工程技术与设计，2015（08）.

[4]魏忠义，习韬.浅析输电线路安全运行的影响因素与防治措施[J].机电信息，2013（30）：18-19.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64da6ce2610d0fdf8df7000d.html